LCR-T4 12864LCD ESR SCR mérő tranzisztor tesztelő

Jellemzők:

A 9V-os, réteges akkumulátorral táplálva 2 db Li-ion akkumulátort használhat egy 8.4V-os akkumulátornak a hosszú élettartam érdekében.

A bipoláris tranzisztoros áramerősítő tényező és az alap-emitter küszöbfeszültség mérése.

Automatikusan ellenőrizze az alkatrész tüskéjét, és megjelenik a 128 * 64 LCD háttérvilágításon.

Mérjük meg a MOSFET küszöbfeszültség kapu és kapu kapacitását.

Egy gombnyomás, automatikus kikapcsolás, csak 20nA leállítási áram.

Az egyenáramú leállási feszültség kisebb, mint 4.5V, a Zener dióda azonosítható.

2uF több kondenzátor egyszerre mérheti meg az ekvivalens sorozat ellenállási ESR értékeit.

Az alap-emitter küszöbfeszültség és a nagy áramamplifikációs tényező segítségével Darlington-tranzisztorok azonosítására.

Mérhet egyszerre két ellenállást és ellenállási szimbólum jelenik meg. Jobbra látható, tizedesével 4.

Felismeri a tranzisztoros, MOSFET védelmi dióda erősítési együtthatót és a bázist, hogy meghatározza az emitter tranzisztor előremenő feszültségét.

NPN és PNP tranzisztorok automatikus detektálása, n-csatornás és p-csatornás MOSFET, dióda (beleértve a kettős diódát), tirisztor, tranzisztor, ellenállás és kondenzátor és egyéb komponensek.

Műszaki adatok:

Anyag: NYÁK

Teljesítmény mód: 6F22

Kijelző: 128 * 64 LCD háttérvilágítás

Tesztelési sebesség: 2 másodperc (1 perc normál a nagy kondenzátor esetén)

Leállítási áram: 20nA

Megjelenített érték: 25pf-100mF (felbontás: 1pF)

Induktivitás: 0,01 mH-20H

Ellenállás: ≤2100Ω

Tápfeszültség: 9V-os réteges akkumulátor / 2 li-ion akkumulátor, így egy 8.4V-os akkumulátort hozhat létre

Az ellenállásmérés felbontása: 0,1 ohm

A legmagasabb mért érték: 50M ohm

Ellenőrző áramerősség: kb. 6mA

Termék mérete: 7,2 x 6,25 cm (L * W)

Csomag tartalma:

1 x ESR mérő tranzisztor tesztelő