A szabvány ellenállás sorok tűrései:

- E3: 50% tűrés (vicc kategória)

- E6: 20% tűrés (ez sem sokkal jobb)

- E12: 10% tűrés

- E24: 5% tűrés

- E48: 2% tűrés

- E96: 1% tűrés

- E192: 0.5, 0.25, 0.1% és még ennél is kisebb tűrés

E12 sor:

1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8 és 8.2

Az alábbi listában az összes E12 sorban szereplő ellenállás érték szerepel 1 ohm és 10 Mohm között:

| 1R0 | 10R | 100R | 1K0 | 10K | 100K | 1M0 | 10M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1R2 | 12R | 120R | 1K2 | 12K | 120K | 1M2 | n/a |
| 1R5 | 15R | 150R | 1K5 | 15K | 150K | 1M5 | n/a |
| 1R8 | 18R | 180R | 1K8 | 18K | 180K | 1M8 | n/a |
| 2R2 | 22R | 220R | 2K2 | 22K | 220K | 2M2 | n/a |
| 2R7 | 27R | 270R | 2K7 | 27K | 270K | 2M7 | n/a |
| 3R3 | 33R | 330R | 3K3 | 33K | 330K | 3M3 | n/a |
| 3R9 | 39R | 390R | 3K9 | 39K | 390K | 3M9 | n/a |
| 4R7 | 47R | 470R | 4K7 | 47K | 470K | 4M7 | n/a |
| 5R6 | 56R | 560R | 5K6 | 56K | 56OK | 5M6 | n/a |
| 6R8 | 68R | 680R | 6K8 | 68K | 680K | 6M8 | n/a |
| 8R2 | 82R | 820R | 8K2 | 82K | 82OK | 8M2 | n/a |

E24 sor:

Tartalmazza az összes E12-ben szereplő értéket, és egyéb köztes értékeket is:

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.7, 3.0, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2 és 9.1

Az alábbi listában az összes E24 sorban szereplő ellenállás érték szerepel 1 ohm és 1 Mohm között:

| 1R0 | 10R | 100R | 1K0 | 10K | 100K | 1M0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1R1 | 11R | 110R | 1K1 | 11K | 110K | n/a |
| 1R2 | 12R | 120R | 1K2 | 12K | 120K | n/a |
| 1R3 | 13R | 130R | 1K3 | 13K | 130K | n/a |
| 1R5 | 15R | 150R | 1K5 | 15K | 150K | n/a |
| 1R6 | 16R | 160R | 1K6 | 16K | 160K | n/a |
| 1R8 | 18R | 180R | 1K8 | 18K | 180K | n/a |
| 2R0 | 20R | 200R | 2K0 | 20K | 200K | n/a |
| 2R2 | 22R | 220R | 2K2 | 22K | 220K | n/a |
| 2R4 | 24R | 240R | 2K4 | 24K | 240K | n/a |
| 2R7 | 27R | 270R | 2K7 | 27K | 270K | n/a |
| 3R0 | 30R | 300R | 3K0 | 30K | 300K | n/a |
| 3R3 | 33R | 330R | 3K3 | 33K | 330K | n/a |
| 3R6 | 36R | 360R | 3K6 | 36K | 360K | n/a |
| 3R9 | 39R | 390R | 3K9 | 39K | 390K | n/a |
| 4R3 | 43R | 430R | 4K3 | 43K | 430K | n/a |
| 4R7 | 47R | 470R | 4K7 | 47K | 470K | n/a |
| 5R1 | 51R | 510R | 5K1 | 51K | 510K | n/a |
| 5R6 | 56R | 560R | 5K6 | 56K | 56OK | n/a |
| 6R2 | 62R | 620R | 6K2 | 62K | 620K | n/a |
| 6R8 | 68R | 680R | 6K8 | 68K | 680K | n/a |
| 7R5 | 75R | 750R | 7K5 | 75K | 750K | n/a |
| 8R2 | 82R | 820R | 8K2 | 82K | 82OK | n/a |
| 9R1 | 91R | 910R | 9K1 | 91K | 910K | n/a |

E48 sor:

100, 105, 110, 115, 121, 127, 133, 140, 147, 154, 162, 169, 178, 187, 196, 205, 215, 226, 237, 249, 261, 274, 287, 301, 316, 332, 348, 365, 383, 402, 422, 442, 464, 487, 511, 536, 562, 590, 619, 649, 681, 715, 750, 787, 825, 866, 909, 953

E96 sor:

100, 102, 105, 107, 110, 113, 115, 118, 121, 124, 127, 130, 133, 137, 140, 143, 147, 150, 154, 158, 162, 165, 169, 174, 178, 182, 187, 191, 196, 200, 205, 210, 215, 221, 226, 232, 237, 243, 249, 255, 261, 267, 274, 280, 287, 294, 301, 309, 316, 324, 332, 340, 348, 357, 365, 374, 383, 392, 402, 412, 422, 432, 442, 453, 464, 475, 487, 499, 511, 523, 536, 549, 562, 576, 590, 604, 619, 634, 649, 665, 681, 698, 715, 732, 750, 768, 787, 806, 825, 845, 866, 887, 909, 931, 953, 976

E192 sor:

100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 135, 137, 138, 140, 142, 143, 145, 147, 149, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 165, 167, 169, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 187, 189, 191, 193, 196, 198, 200, 203, 205, 208, 210, 213, 215, 218, 221, 223, 226, 229, 232, 234, 237, 240, 243, 246, 249, 252, 255, 258, 261, 264, 267, 271, 274, 277, 280, 284, 287, 291, 294, 298, 301, 305, 309, 312, 316, 320, 324, 328, 332, 336, 340, 344, 348, 352, 357, 361, 365, 370, 374, 379, 383, 388, 392, 397, 402, 407, 412, 417, 422, 427, 432, 437, 442, 448, 453, 459, 464, 470, 475, 481, 487, 493, 499, 505, 511, 517, 523, 530, 536, 542, 549,  556, 562, 569, 576, 583, 590, 597, 604, 612, 619, 626, 634, 642, 649, 657, 665, 673, 681, 690, 698, 706, 715,  723, 732, 741, 750, 759, 768, 777, 787, 796, 806, 816, 825, 835, 845, 856, 866, 876, 887, 898, 909, 920, 931, 942, 953, 965, 976, 988