| Metrikus ISO menet |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | D Ø mm p mm D1 min. mm D1 max. mm ajánlott furat mm M 1 0,25 0,729 0,785 0,75 M 1,1 0,25 0,829 0,885 0,85 M 1,2 0,25 0,929 0,985 0,95 M 1,4 0,3 1,075 1,142 1,1 M 1,6 0,35 1,221 1,321 1,25 M 1,7 0,35 1,256 1,346 1,3 M 1,8 0,35 1,421 1,521 1,45 M 2 0,4 1,567 1,679 1,6 M 2,2 0,45 1,713 1,838 1,75 M 2,3 0,4 1,795 1,92 1,9 M 2,5 0,45 2,013 2,138 2,05 M 2,6 0,45 2,036 2,176 2,1 M 3 0,5 2,459 2,599 2,5 M 3,5 0,6 2,85 3,01 2,9 M 4 0,7 3,242 3,422 3,3 M 4,5 0,75 3,688 3,878 3,7 M 5 0,8 4,134 4,334 4,2 M 5,5 0,9 4,36 4,61 4,5 M 6 1 4,917 5,153 5 M 7 1 5,917 6,153 6 M 8 1,25 6,647 6,912 6,8 M 9 1,25 7,647 7,912 7,8 M 10 1,5 8,376 8,676 8,5 M 11 1,5 9,376 9,676 9,5 M 12 1,75 10,106 10,441 10,2 M 14 2 11,835 12,21 12 M 16 2 13,835 14,21 14 M 18 2,5 15,294 15,744 15,5 M 20 2,5 17,294 17,744 17,5 M 22 2,5 19,294 19,744 19,5 M 24 3 20,752 21,252 21 M 27 3 23,752 24,252 24 M 30 3,5 26,211 26,771 26,5 M 33 3,5 29,211 29,771 29,5 M 36 4 31,67 32,27 32 M 39 4 34,67 35,27 35 M 42 4,5 37,129 37,799 37,5 M 45 4,5 40,129 40,799 40,5 M 48 5 42,587 43,297 43 M 52 5 46,587 47,297 47 M 56 5,5 50,046 50,796 50,5 M 60 5,5 54,046 54,796 54,5 M 64 6 57,505 58,305 58 M 68 6 61,505 62,305 62 |  |