### 1 csíkos

| szín | a |
| --- | --- |
| fehér | ∄ |
| szürke | ∄ |
| lila | ∄ |
| kék | ∄ |
| zöld | ∄ |
| sárga | ∄ |
| narancs | ∄ |
| piros | ∄ |
| barna | ∄ |
| fekete | 0 |
| arany | ∄ |
| ezüst | ∄ |

- R = a Ω.

Megjegyzés: egyetlen ilyen ellenállás van, az egy fekete csíkos 0 ohmos.

### 3 csíkos

| szín | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| fehér | 9 | 9 | 109 |
| szürke | 8 | 8 | 108 |
| lila | 7 | 7 | 107 |
| kék | 6 | 6 | 106 |
| zöld | 5 | 5 | 105 |
| sárga | 4 | 4 | 104 |
| narancs | 3 | 3 | 103 |
| piros | 2 | 2 | 102 |
| barna | 1 | 1 | 101 |
| fekete | 0 ∄ | 0 | 1 |
| arany | ∄ | ∄ | 10-1 |
| ezüst | ∄ | ∄ | 10-2 |

- R = ( 10*a + b ) * c Ω;

- δR <= 20 %.

### 4 csíkos

| szín | a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fehér | 9 | 9 | 109 | ∄ |
| szürke | 8 | 8 | 108 | 0,05 % |
| lila | 7 | 7 | 107 | 0,1 % |
| kék | 6 | 6 | 106 | 0,25 % |
| zöld | 5 | 5 | 105 | 0,5 % |
| sárga | 4 | 4 | 104 | 5 % |
| narancs | 3 | 3 | 103 | ∄ |
| piros | 2 | 2 | 102 | 2 % |
| barna | 1 | 1 | 101 | 1 % |
| fekete | 0 ∄ | 0 | 1 | ∄ |
| arany | ∄ | ∄ | 10-1 | 5 % |
| ezüst | ∄ | ∄ | 10-2 | 10 % |

- R = ( 10*a + b ) * c Ω;

- δR <= d.

### 5 csíkos

| szín | a | b | c | d | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fehér | 9 | 9 | 9 | 109 | ∄ |
| szürke | 8 | 8 | 8 | 108 | 0,05 % |
| lila | 7 | 7 | 7 | 107 | 0,1 % |
| kék | 6 | 6 | 6 | 106 | 0,25 % |
| zöld | 5 | 5 | 5 | 105 | 0,5 % |
| sárga | 4 | 4 | 4 | 104 | 5 % |
| narancs | 3 | 3 | 3 | 103 | ∄ |
| piros | 2 | 2 | 2 | 102 | 2 % |
| barna | 1 | 1 | 1 | 101 | 1 % |
| fekete | 0 ∄ | 0 | 0 | 1 | ∄ |
| arany | ∄ | ∄ | ∄ | 10-1 | 5 % |
| ezüst | ∄ | ∄ | ∄ | 10-2 | 10 % |

- R = ( 100*a + 10*b + c ) * d Ω;

- δR <= e.

### 6 csíkos

| szín | a | b | c | d | e | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fehér | 9 | 9 | 9 | 109 | ∄ | ∄ |
| szürke | 8 | 8 | 8 | 108 | 0,05 % | 1 μ1 |
| lila | 7 | 7 | 7 | 107 | 0,1 % | 5 μ1 |
| kék | 6 | 6 | 6 | 106 | 0,25 % | 10 μ1 |
| zöld | 5 | 5 | 5 | 105 | 0,5 % | 20 μ1 |
| sárga | 4 | 4 | 4 | 104 | 5 % | 25 μ1 |
| narancs | 3 | 3 | 3 | 103 | ∄ | 15 μ1 |
| piros | 2 | 2 | 2 | 102 | 2 % | 50 μ1 |
| barna | 1 | 1 | 1 | 101 | 1 % | 100 μ1 |
| fekete | 0 ∄ | 0 | 0 | 1 | ∄ | 250 μ1 |
| arany | ∄ | ∄ | ∄ | 10-1 | 5 % | ∄ |
| ezüst | ∄ | ∄ | ∄ | 10-2 | 10 % | ∄ |

- R = ( 100*a + 10*b + c ) * d Ω;

- δR <= e;

- |α| <= f 1/K.

## Kondenzátor

### Kerámia 4 csíkos

| szín | a | b | c | d1 | d2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fehér | 9 | 9 | 10-1 | 1 | 10 % |
| szürke | 8 | 8 | 10-2 | ∄ | ∄ |
| lila | 7 | 7 | ∄ | ∄ | ∄ |
| kék | 6 | 6 | ∄ | ∄ | ∄ |
| zöld | 5 | 5 | 105 | 0,5 | 5 % |
| sárga | 4 | 4 | 104 | ∄ | ∄ |
| narancs | 3 | 3 | 103 | ∄ | ∄ |
| piros | 2 | 2 | 102 | 0,25 | 2 % |
| barna | 1 | 1 | 101 | 0,1 | 1 % |
| fekete | 0 ∄ | 0 | 1 | ∄ | 20 % |
| arany | ∄ | ∄ | 10-1 | ∄ | ∄ |
| ezüst | ∄ | ∄ | 10-2 | ∄ | ∄ |

- C = ( 10*a + b ) * c pF;

- pontosság =

  - ha C < 10 pF, akkor ΔC <= d1 pF,

  - ha C >= 10 pF, akkor δC <= d2.

### Kerámia 5 csíkos

| szín | a | b | c | d | e1 | e2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fehér | +500 µ1 | 9 | 9 | 10-1 | 1 | 10 % |
| szürke | +30 µ1 | 8 | 8 | 10-2 | ∄ | ∄ |
| lila | -750 µ1 | 7 | 7 | ∄ | ∄ | ∄ |
| kék | -470 µ1 | 6 | 6 | ∄ | ∄ | ∄ |
| zöld | -330 µ1 | 5 | 5 | 105 | 0,5 | 5 % |
| sárga | -220 µ1 | 4 | 4 | 104 | ∄ | ∄ |
| narancs | -150 µ1 | 3 | 3 | 103 | ∄ | ∄ |
| piros | -80 µ1 | 2 | 2 | 102 | 0,25 | 2 % |
| barna | -30 µ1 | 1 | 1 | 101 | 0,1 | 1 % |
| fekete | 0 | 0 | 0 | 1 | ∄ | 20 % |
| arany | ∄ | ∄ | ∄ | 10-1 | ∄ | ∄ |
| ezüst | +100 µ1 | ∄ | ∄ | 10-2 | ∄ | ∄ |

- α = a 1/K;

- C = ( 10*b + c ) * d pF;

- pontosság =

  - ha C < 10 pF, akkor ΔC <= e1 pF,

  - ha C >= 10 pF, akkor δC <= e2.

### Kerámia 6 csíkos

| szín | szín | ab | c | d | e | f1 | f2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| szürke | fekete | -3300+-2500 µ1 | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
| kék | narancs | -4700 µ1 | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
| zöld | kék | +30 µ1 | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
| zöld | zöld | -4200 µ1 | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
| zöld | narancs | -3300 µ1 | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
| zöld | fekete | -5600 µ1 | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
| sárga | narancs | -2200 µ1 | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
| narancs | narancs | -1500 µ1 | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
| piros | lila | +100 µ1 | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
| fehér | ∄ | ∄ | 9 | 9 | 10-1 | 1 | 10 % |
| szürke | ∄ | ∄ | 8 | 8 | 10-2 | ∄ | ∄ |
| lila | ∄ | ∄ | 7 | 7 | ∄ | ∄ | ∄ |
| kék | ∄ | ∄ | 6 | 6 | ∄ | ∄ | ∄ |
| zöld | ∄ | ∄ | 5 | 5 | 105 | 0,5 | 5 % |
| sárga | ∄ | ∄ | 4 | 4 | 104 | ∄ | ∄ |
| narancs | ∄ | ∄ | 3 | 3 | 103 | ∄ | ∄ |
| piros | ∄ | ∄ | 2 | 2 | 102 | 0,25 | 2 % |
| barna | ∄ | ∄ | 1 | 1 | 101 | 0,1 | 1 % |
| fekete | ∄ | ∄ | 0 | 0 | 1 | ∄ | 20 % |
| arany | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | 10-1 | ∄ | ∄ |
| ezüst | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | 10-2 | ∄ | ∄ |

- α = ab 1/K;

- C = ( 10*c + d ) * e pF;

- pontosság =

  - ha C < 10 pF, akkor ΔC <= f1 pF,

  - ha C >= 10 pF, akkor δC <= f2.

### Műanyag fólia 5 csíkos

| szín | a | b | c | d | e1 | e2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fehér | 9 | 9 | 10-1 | 10 % | ∄ | ∄ |
| szürke | 8 | 8 | 10-2 | ∄ | ∄ | ∄ |
| lila | 7 | 7 | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
| kék | 6 | 6 | ∄ | ∄ | 630 | 630 |
| zöld | 5 | 5 | 105 | 5 % | 100 | ∄ |
| sárga | 4 | 4 | 104 | ∄ | 400 | 450 |
| narancs | 3 | 3 | 103 | ∄ | ∄ | ∄ |
| piros | 2 | 2 | 102 | 2 % | 250 | ∄ |
| barna | 1 | 1 | 101 | 1 % | ∄ | 250 |
| fekete | 0 ∄ | 0 | 1 | 20 % | ∄ | 100 |
| arany | ∄ | ∄ | 10-1 | ∄ | ∄ | ∄ |
| ezüst | ∄ | ∄ | 10-2 | ∄ | ∄ | ∄ |

- C = ( 10*a + b ) * c pF;

- pontosság = d;

- Umax =

  - e1 V;

  - Mylar: e2 V.

## Tekercs, induktivitás

### 3 pöttyös ( SMD )

| szín | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| fehér | 9 | 9 | 109 ? |
| szürke | 8 | 8 | 108 ? |
| lila | 7 | 7 | 107 ? |
| kék | 6 | 6 | 106 ? |
| zöld | 5 | 5 | 105 ? |
| sárga | 4 | 4 | 104 |
| narancs | 3 | 3 | 103 |
| piros | 2 | 2 | 102 |
| barna | 1 | 1 | 101 |
| fekete | 0 ∄ | 0 | 1 |
| arany | ∄ | ∄ | 10-1 ? |
| ezüst | ∄ | ∄ | 10-2 ? |

- L = ( 10*a + b ) * c nH.

### 3 csíkos

| szín | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| fehér | 9 | 9 | ∄ |
| szürke | 8 | 8 | ∄ |
| lila | 7 | 7 | ∄ |
| kék | 6 | 6 | ∄ |
| zöld | 5 | 5 | ∄ |
| sárga | 4 | 4 | 104 |
| narancs | 3 | 3 | 103 |
| piros | 2 | 2 | 102 |
| barna | 1 | 1 | 101 |
| fekete | 0 ∄ | 0 | 1 |
| arany | ∄ | ∄ | 10-1 |
| ezüst | ∄ | ∄ | 10-2 |

- L = ( 10*a + b ) * c μH;

- δL <= 20 %.

### 4 csíkos

| szín | a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fehér | 9 | 9 | ∄ | ∄ |
| szürke | 8 | 8 | ∄ | ∄ |
| lila | 7 | 7 | ∄ | ∄ |
| kék | 6 | 6 | ∄ | ∄ |
| zöld | 5 | 5 | ∄ | ∄ |
| sárga | 4 | 4 | 104 | ∄ |
| narancs | 3 | 3 | 103 | ∄ |
| piros | 2 | 2 | 102 | ∄ |
| barna | 1 | 1 | 101 | ∄ |
| fekete | 0 ∄ | 0 | 1 | 20 % |
| arany | ∄ | ∄ | 10-1 | 5 % |
| ezüst | ∄ | ∄ | 10-2 | 10 % |

- L = ( 10*a + b ) * c μH;

- δL <= d.

### 5 csíkos katonai, < 1 μH

| szín | a | b | c | d | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fehér | ∄ | ∄ | 9 | 9 | ∄ |
| szürke | ∄ | ∄ | 8 | 8 | ∄ |
| lila | ∄ | ∄ | 7 | 7 | ∄ |
| kék | ∄ | ∄ | 6 | 6 | ∄ |
| zöld | ∄ | ∄ | 5 | 5 | ∄ |
| sárga | ∄ | ∄ | 4 | 4 | 4 % |
| narancs | ∄ | ∄ | 3 | 3 | 3 % |
| piros | ∄ | ∄ | 2 | 2 | 2 % |
| barna | ∄ | ∄ | 1 | 1 | 1 % |
| fekete | ∄ | ∄ | 0 ∄ | 0 | 20 % |
| arany | ∄ | ∀ | ∄ | ∄ | 5 % |
| ezüst | ∀ | ∄ | ∄ | ∄ | 10 % |

- L = ( 0,1*b + 0,01*c ) μH;

- δL <= e;

Megjegyzés: első csík ( a ) ezüst és dupla széles, a második ( b ) arany.

### 5 csíkos katonai, < 10 μH

| szín | a | b | c | d | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fehér | ∄ | 9 | ∄ | 9 | ∄ |
| szürke | ∄ | 8 | ∄ | 8 | ∄ |
| lila | ∄ | 7 | ∄ | 7 | ∄ |
| kék | ∄ | 6 | ∄ | 6 | ∄ |
| zöld | ∄ | 5 | ∄ | 5 | ∄ |
| sárga | ∄ | 4 | ∄ | 4 | 4 % |
| narancs | ∄ | 3 | ∄ | 3 | 3 % |
| piros | ∄ | 2 | ∄ | 2 | 2 % |
| barna | ∄ | 1 | ∄ | 1 | 1 % |
| fekete | ∄ | 0 ∄ | ∄ | 0 | 20 % |
| arany | ∄ | ∄ | ∀ | ∄ | 5 % |
| ezüst | ∀ | ∄ | ∄ | ∄ | 10 % |

- L = ( b + 0,1*d ) μH;

- δL <= e;

Megjegyzés: első csík ( a ) ezüst és dupla széles, a harmadik ( c ) arany.

### 5 csíkos katonai, >= 10 μH

| szín | a | b | c | d | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fehér | ∄ | 9 | 9 | ∄ | ∄ |
| szürke | ∄ | 8 | 8 | ∄ | ∄ |
| lila | ∄ | 7 | 7 | ∄ | ∄ |
| kék | ∄ | 6 | 6 | ∄ | ∄ |
| zöld | ∄ | 5 | 5 | ∄ | ∄ |
| sárga | ∄ | 4 | 4 | 104 | 4 % |
| narancs | ∄ | 3 | 3 | 103 | 3 % |
| piros | ∄ | 2 | 2 | 102 | 2 % |
| barna | ∄ | 1 | 1 | 101 | 1 % |
| fekete | ∄ | 0 ∄ | 0 | 1 | 20 % |
| arany | ∄ | ∄ | ∄ | 10-1 ∄ | 5 % |
| ezüst | ∀ | ∄ | ∄ | 10-2 ∄ | 10 % |

- L = ( 10*b + c ) * d μH;

- δL <= e;

Megjegyzés: első csík ( a ) ezüst és dupla széles.

## RC távirányító frekvencia

| szín | szín | a |
| --- | --- | --- |
| fehér | ∄ | 27,275 |
| szürke | fehér | 27,275 |
| lila | ∄ | 27,275 |
| kék | ∄ | 27,245 ( 27,255 ) |
| zöld | kék | 27,225 |
| zöld | ∄ | 27,195 |
| sárga | zöld | 27,175 |
| sárga | ∄ | 27,145 |
| narancs | sárga | 27,125 |
| narancs | ∄ | 27,095 |
| piros | narancs | 27,075 |
| piros | ∄ | 27,045 |
| barna | piros | 27,025 |
| barna | ∄ | 26,995 |
| fekete | ∄ | 26,975 |
| fekete | szürke | 53,800 |
| fekete | lila | 53,700 |
| fekete | kék | 53,600 |
| fekete | zöld | 53,500 |
| fekete | sárga | 53,400 |
| fekete | narancs | 53,300 |
| fekete | piros | 53,200 |
| fekete | barna | 53,100 |

f = a MHz.