1.) Töltöttségtől függetlenül lehet mérni az akkuk belső ellenállását. 1

cella ált. 0.03...0.05 ohm új állapotban. Ahányszoros a mért érték, annyiad

része az akku kap. az eredeti értékének (tájékoztató adat).

2.) Mikrosütő kondi tudomásom szerint nem Elko, így inkább kap. mérővel

kellene mérni, de a nagy értékű változást az ESR mérő is tudja mutatni.

Feltétlen süsse ki mérés előtt!!!

3.) Bipoláris elkó esr értéke jóval kisebb, mint a normál elkó. Általában véve is elmondható, hogy a leggyorsabb összehasonlítani ilyenkor az értékét egy új kondival. Gyártók adatlapjai fennt vannak a neten, de egy csomó munka amíg letölti, és megtalálja a szükséges adatokat. Javításnál erre nincs is szükség.

Egy kis gyakorlattal meg fogja látni, hogy a hibát okozó elkók értéke 3-10-20-100 -szorosa az eredeti értékének