### Voltage (mV) / Temperature(C) Table

## Type K - (Chromel-Alumel) - Thermocouple

| Degrees C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -90 | -3.242 | -3.274 | -3.305 | -3.337 | -3.368 | -3.399 | -3.43 | -3.461 | -3.492 | -3.523 |
| -80 | -2.92 | -2.953 | -2.985 | -3.018 | -3.05 | -3.082 | -3.115 | -3.147 | -3.179 | -3.211 |
| -70 | -2.586 | -2.62 | -2.654 | -2.687 | -2.721 | -2.754 | -2.788 | -2.821 | -2.854 | -2.887 |
| -60 | -2.243 | -2.277 | -2.312 | -2.347 | -2.381 | -2.416 | -2.45 | -2.484 | -2.518 | -2.552 |
| -50 | -1.889 | -1.925 | -1.961 | -1.996 | -2.032 | -2.067 | -2.102 | -2.137 | -2.173 | -2.208 |
| Degrees C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| -40 | -1.527 | -1.563 | -1.6 | -1.636 | -1.673 | -1.709 | -1.745 | -1.781 | -1.817 | -1.853 |
| -30 | -1.156 | -1.193 | -1.231 | -1.268 | -1.305 | -1.342 | -1.379 | -1.416 | -1.453 | -1.49 |
| -20 | -0.777 | -0.816 | -0.854 | -0.892 | -0.93 | -0.968 | -1.055 | -1.043 | -1.081 | -1.118 |
| -10 | -0.392 | -0.431 | -0.469 | -0.508 | -0.547 | -0.585 | -0.624 | -0.662 | -0.701 | -0.739 |
| 0 | 0 | -0.039 | -0.079 | -0.118 | -0.157 | -0.197 | -0.236 | -0.275 | -0.314 | -0.353 |
| Degrees C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 0 | 0.039 | 0.079 | 0.119 | 0.158 | 0.198 | 0.238 | 0.277 | 0.317 | 0.357 |
| 10 | 0.397 | 0.437 | 0.477 | 0.517 | 0.557 | 0.597 | 0.637 | 0.677 | 0.718 | 0.758 |
| 20 | 0.798 | 0.838 | 0.879 | 0.919 | 0.96 | 1 | 1.041 | 1.081 | 1.122 | 1.162 |
| 30 | 1.203 | 1.244 | 1.285 | 1.325 | 1.366 | 1.407 | 1.448 | 1.489 | 1.529 | 1.57 |
| 40 | 1.611 | 1.652 | 1.693 | 1.734 | 1.776 | 1.817 | 1.858 | 1.899 | 1.94 | 1.981 |
| Degrees C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 2.022 | 2.064 | 2.105 | 2.146 | 2.188 | 2.229 | 2.27 | 2.312 | 2.353 | 2.394 |
| 60 | 2.436 | 2.477 | 2.519 | 2.56 | 2.601 | 2.643 | 2.684 | 2.726 | 2.767 | 2.809 |
| 70 | 2.85 | 2.892 | 2.933 | 2.975 | 3.016 | 3.058 | 3.1 | 3.141 | 3.183 | 3.224 |
| 80 | 3.266 | 3.307 | 3.349 | 3.39 | 3.432 | 3.473 | 3.515 | 3.556 | 3.598 | 3.639 |
| 90 | 3.681 | 3.722 | 3.764 | 3.805 | 3.847 | 3.888 | 3.93 | 3.971 | 4.012 | 4.054 |
| Degrees C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 100 | 4.095 | 4.137 | 4.178 | 4.219 | 4.261 | 4.302 | 4.343 | 4.384 | 4.426 | 4.467 |
| 110 | 4.508 | 4.549 | 5.59 | 4.632 | 4.673 | 4.714 | 4.755 | 4.796 | 4.837 | 4.878 |
| 120 | 4.919 | 4.96 | 5.001 | 5.042 | 5.083 | 5.124 | 5.164 | 5.205 | 5.246 | 5.287 |
| 130 | 5.327 | 5.368 | 5.409 | 5.45 | 5.49 | 5.531 | 5.571 | 5.612 | 5.652 | 5.693 |
| 140 | 5.733 | 5.774 | 5.814 | 5.855 | 5.895 | 5.936 | 5.976 | 6.016 | 6.057 | 6.097 |
| Degrees C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 150 | 6.137 | 6.177 | 6.218 | 6.258 | 6.298 | 6.338 | 6.378 | 6.419 | 6.459 | 6.499 |
| 160 | 6.539 | 6.579 | 6.619 | 6.659 | 6.699 | 6.739 | 6.779 | 6.819 | 6.859 | 6.899 |
| 170 | 6.939 | 6.979 | 7.019 | 7.059 | 7.099 | 7.139 | 7.179 | 7.219 | 7.259 | 7.299 |
| 180 | 7.338 | 7.378 | 7.418 | 7.458 | 7.498 | 7.538 | 7.578 | 7.618 | 7.658 | 7.697 |
| 190 | 7.737 | 7.777 | 7.817 | 7.857 | 7.897 | 7.937 | 7.977 | 8.017 | 8.057 | 8.097 |
| Degrees C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 200 | 8.137 | 8.177 | 8.216 | 8.256 | 8.296 | 8.336 | 8.376 | 8.416 | 8.456 | 8.497 |
| 210 | 8.537 | 8.577 | 8.617 | 8.657 | 8.697 | 8.737 | 8.777 | 8.817 | 8.857 | 8.898 |
| 220 | 8.938 | 8.978 | 9.018 | 9.058 | 9.099 | 9.139 | 9.179 | 9.22 | 9.26 | 9.3 |
| 230 | 9.341 | 9.381 | 9.421 | 9.462 | 9.502 | 9.543 | 9.583 | 9.624 | 9.664 | 9.705 |
| 240 | 9.745 | 9.786 | 9.826 | 9.867 | 9.907 | 9.948 | 9.989 | 10.029 | 10.07 | 10.111 |
| Degrees C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 250 | 10.151 | 10.192 | 10.233 | 10.274 | 10.315 | 10.355 | 10.396 | 10.437 | 10.478 | 10.519 |
| 260 | 10.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |