GRUNGIG K1 sasszi

beállítások

Szervizmód

- Belépés:

Üzemelő készüléknél „i” (főmenü) gomb, majd a „8500”(vagy 9301) kód beírása a számbillentyűkkel.

- Navigálás és változtatás:

A „P+, P-” gombokkal, és a „V+, V-” gombokkal.

- Vissza a főmenüre:

Az „i” gombbal.

- Memorizálás:

Az „OK” gombbal.

- Kilépés:

A „TXT” gombbal.

Szervizmenü:

Belépés után az alábbi táblázat szerinti fő- és almenü pontok jelennek meg. A táblázat az alap beállítási értékeket tartalmazza a különböző készülék típusokra..

- Első lépésként mindig ellenőrizzük a sorvégfokozatot tápláló képcsőfüggő B+ feszültséget, és szükség esetén pontosítsuk a P601 potenciométer beállításával.

- A képgeometria beállítását 50Hz módban PAL beállító ábrára, 60Hz módban NTSC ábrára kell elvégezni.

- Mindegyik beállítást külön-külön el kell végezni 4:3 (I-el jelölt) és 16:9 (II-vel jelölt) képméret arány esetén is.

- Az E/W korrekció egyes pontjai csak a 25” fölötti képcső méretek esetén hatásosak. Például a kisebb csöveknél a sorméret (HORIZONTAL WIDTH) és a párnatorzítás korrekció (CUSHION CORR) hatásosak, de a fölső/alsó sarkok (CORNER UPPER/LOWER) geometriája külön nem állítható.

A G2 (SCREEN) feszültség beállítása:

- Lépjünk be a szervizmenübe (i, 8500)

- Az OPTIONS menüpont BLUEBACK (kék háttér) pontjának állapotát állítsuk OFF-ra.

- Térjünk vissza a főmenüre (i), és ott a VIDEO ADJ.I menüpontban a SCREEN ADJ pont értékét állítsuk be a táblázat szerintire (297).

- Nyomjuk meg az OK gombot. Ekkor a függőleges eltérítés leáll, és a képen egy vízszintes csík látható.

- A TR502 sortranszformátor G2 (SCREEN) potenciométerével állítsuk be, hogy a vízszintes csík egyre halványodva a még éppen látható legyen.

- A TXT gomb megnyomásával lépjünk ki a szervizmenüből.

1. Hibajelenség:

A készülék rosszul hangol, automata keresésben alig talál állomásokat. A megtalált állomásokat rosszul memorizálja, esetleg nem hangolja végig a sávokat sem.

Oka:

A memóriatartalom sérült, a „tuner választás” opció átíródott.

Javítása:

A szervizmenübe belépve a készülékben lévő tuner típusának megfelelően írjuk át az opciót.

2. Hibajelenség:

A készülék nem indul, csak a tápegység rángatódzik, cicereg.

Oka:

Elöregedett a hálózati puffer elko (100uF/400V), az ESR értéke megnőtt (6,7). A gyártó rendkívül gyenge minőséget épít be.

3. Hibajelenség:

Bekapcsolás után a kép nem jelenik meg, majd kikapcsol.

Oka:

Sajnos nagyon sok a forrasztási hiba, ezért célszerű a nyákot nagyítóval átvizsgálni. Ennél az esetnél a képcső áramköri lapra menő egyik szalagkábel volt hibásan beforrasztva.

4. Hibajelenség:

EW hibák esetén először próbáljuk meg beállítani a szervizmenüből.

Ha ez nem sikerül, akkor ellenőrizzük:

-A 12, 13 jelalakokat oszcilloszkóppal.

-T501 EW PMOSFET-et, és a rajzon a szaggatott vonalon belül található összes alkatrészt.

Ha T501 szakadt, vagy zárlatos, R519 szakadt, és/vagy L501 égett, akkor okvetlenül cseréljük:

a C523, C525, C526, C521 kondenzátorokat, és ha szükséges L501-et tekercseljük újra.

Megj:

1. A kondenzátorok hibáját méréssel általában nem lehet megállapítani, ezért gyanú esetén cserélni kell őket.

2. L501 megégett (menetzárlatos állapota) kívülről gyakran nem látható, csak ha a fölső sorokat lebontjuk. (Induktivitásának mérésével kimutatható a hibája).