10BASE2 (Thin coax - IEEE 802.3) Ethernet vékony kábelen, BNC csatlakozó, 30 felhasználó/szegmens (305m), 1024 felhasználó/hálózat, 10 Mbit/s. 
10BASE5 (Thick coax - IEEE 802.3) Ethernet vastag kábelen, 1/2", 100 felhasználó/szegmens (500m), 10 Mbit/s. 
10BASE-T (UTP- IEEE 802.3) Ethernet 2 csavart érpáron, RJ-45 v. RJ-11 csatlakozó, 2 felhasználó/szegmens (100m), 1024 felhasználó/hálózat, 10 Mbit/s.
100BASE-T (UTP- IEEE 802.3) 100 Mbit/s sebességű, Ethernet 4 csavart érpáron, RJ-45 v. RJ-11 csatlakozó, 2 felhasználó/szegmens (1000m).
1000BASE-T (UTP- IEEE 802.3ab) 1000 Mbit/s sebességű, Ethernet 4 csavart érpáron.
1250 Microsoft Windows kelet-európai karakterkészlete.
3DNow Multimédia alkalmazások támogatására tervezett processzor utasításkészlet.
4GL Negyedik generációs programozási nyelv.
802 802.3 10 Mbit/s sebességű Ethernet, 
802.3u 100 Mbit/s sebességű Ethernet
802.3z 1000 Mbit/s sebességű Ethernet optikai kábelen
802.3ab 1000 Mbit/s sebességű Ethernet rézkábelen
802.ae 10 Gbit/s sebességű Ethernet optikai kábelen
802.11 1-2 Mbit/s-os vezeték nélküli Ethernet átvitel
802.11a 5 GHz-es sávban, 54 Mbit/s-os vezeték nélküli Ethernet átvitel
802.11b 11 Mbit/s-os vezeték nélküli Ethernet átvitel 2,4 Ghz-en
802.11g 54 Mbit/s-os vezeték nélküli Ethernet átvitel 2,4 Ghz-en
802.11n 100 Mbit/s-os Ethernet átvitel
802.16a 268 Mbit/s-os vezeték nélküli Ethernet átvitel 10-66 Ghz-en
8859-2 ISO szabvány a kelet-európai, többek között magyar, 8 bites karakterkészletre.
A20 Az Intel processzorok 1MB-os határát megkerülő címvezeték.
AAC (Advanced Audio Coding) MPEG-4 szabványon alapuló audió tömörítő eljárás.
Accelerátor Processzoros gyors videó kártya grafikus (Windows) alkalmazásokhoz.
Active Directory Microsoft Windows hálózati rendszerben hierarchikus címtárszolgáltatás, a hálózat objektumainak tárolására, lekérdezésére.
ActiveX A Microsoft interaktív technológiáinak gyűjteménye, olyan utasításkészlet, amely objektumok használatát vezérli.
Adatbázis Egyedek, tulajdonságok és kapcsolatok szervezett együttese.
Adatmodell Véges számú egyedtípus egyenként véges számú tulajdonságtípusának és kapcsolattípusának szervezett együttese.
ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Az Intel, a Microsoft és a Toshiba által kidolgozott specifikáció a számítógép és az azokba épített hardvereszközök energiaellátásának szabályozására. Az ACPI az energiamenedzsment mellett széleskörű lehetőségeket kínál a wake-up funkciók megvalósítására is.
ADO (ActiveX Data Object) Adatbázis programok és adatbázis elérést biztosító objektumok csatolója.
ADSI (Active Directory Services Interface) Microsoft Windows hálózati rendszerben hierarchikus címtárszolgáltatás csatolója az NDS, LDAP felé.
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) Nagysebességű digitális adatátviteli technológia hagyományos vagy ISDN telefonvonalon, 384-1500 kbit/s letöltési és 64-384 kbit/s feltöltési sebességgel.
AES (Advanced Encryption Standard) Titkosítási, rejtjelezési szabvány, 256 bites kulcs használatával.
AGP (Accelerated Graphics Port) Az alaplap rendszersínjével közvetlen összeköttetésben álló gyorsított, 32 bites grafikus kapu. Sebessége 0.512 - 1.1 GB/s.
AIX UNIX operációs rendszer IBM számítógépeken megvalósított változata.
ALU (Aritmetic Logic Unit) Aritmetikai logikai egység. A számítógép központi egységének része, amely aritmetikai és logikai-műveleteket és velük kapcsolatos más műveleteket hajt végre. Rendszerint fixpontos bináris összeadóból, komplementálóból, léptető regiszterből és logikai műveleteket végző részből áll.
ALM (AppWare Loadable Modul),(Apple Location Manager).
AMR (Audio Modem Riser) Bővítő aljzat és interfészspecifikáció hangkártyák és modemek számára.
ANSI (American National Standards Institute) Mai elnevezése az 1918-ban ASA (American Standard Association), majd USASI (United States of America Standard Institute) néven alapított szabványügyi szervezetnek. Alapvető feladata az USA ipari szabványainak kidolgozása. Az USA képviselője az ISO-ban.
Anti-aliasing Élsimítás. A képpontok kontrasztos színe és alakja miatt kialakuló fűrészfogasság elsimítása árnyalással és elrendezésük módosításával.
API (Application Programming Interface) Alkalmazásprogramozói csatoló.
Apple Talk Az Apple Computer által kifejlesztett hálózati architektúra és hálózati protokollok.
Applet JAVA nyelven írt program web oldalak részére.
APU (Aritmetic Processing Unit) Koprocesszor, amely a lebegőpontos műveletek gyors elvégzésére képes. Erre elsősorban nagy számítási igényű, grafikus rendszerekben van szükség.
ARP (Address Resolution Protocol) Olyan, TCP/IP-hálózatokban használt protokoll, amely a helyi hálózaton szórásos adatforgalom segítségével azonosítja a logikailag hozzárendelt IP-címekhez tartozó fizikai eszköz vagy adathordozó hozzáférésvezérlési réteg címét. 
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) Amerikai szabványos információcsere kód. Összesen 128 különféle karaktert (betűket, számokat, különleges és vezérlő karaktereket) ábrázol, egyenként 7 bit + 1 paritásbit használatával. A mikroszámítógépekben a paritásbit alkalmazása helyett további 128 karaktert szoktak definiálni.
ASF (Advanced Streaming Format) A Microsoft által kifejlesztett audió és videó formátum az interneten történő sugárzásra.
ASIC (Application Specific Integrated Circiut) Alkalmazás specifikus IC.
ASPI (Advanced SCSI Programming Interface) Továbbfejlesztett SCSI programozási interfész.
ATA (Advanced Technology Attachment) Lásd: IDE.
ATAPI (AT Attachement Packet Interface) a CD-ROM és szalagos meghajtó közvetlenül a kompatibilis alapkártyára csatlakoztatható.
AT-busz A CPU és a perifériák összekötésére szolgáló adatút (16 bit/8 MHz, 6 MB/s) és kontroller szabványa (IDE), ahol a vezérlő elektronika a meghajtón található.
ATM (Asynchronous Transfer Mode) Szabványosított aszinkron multiplexelési és kapcsolási technológia, Gigabit/s átviteli sebességű, kis késleltetésű hálózati információ továbbításra (53 bájtos csomagok, 5 fej, 48 adat).
ATX Alaplap specifikáció, az energiaellátás és felépítés szabványosítására.
AVI Mozgókép-hang állomány formátum, melyet a Microsoft fejlesztett ki.
AZERTY Francia billentyűkiosztás.
Backbone (Gerincvezeték) Lokális hálózatokban gerincvezeték, vagy gerinchálózat, amelyik biztosítja a rá kapcsolódó alhálózatok, illetve a közvetlenül rácsatlakoztatott szerverek és más központi erőforrások kapcsolatát.
Backdoor (Hátsó ajtó) Olyan támadó program, amely összeköttetést biztosít a támadó és a megtámadott számítógép között, a megtámadott tudomása és engedélye nélkül adatokat tölthet le, ill. átveheti a megtámadott gép vezérlését.
Baud A moduláció sebességének mértékegysége, értéke egy jelszintváltás másodpercenként.
BBS (Bulletin Board System = Hirdetőtábla rendszer) Kommunikációs szoftver, modem segítségével olvashatunk ill., írhatunk információt a partner számítógépén.
BBUL (Bumpless Build-Up Layer) IC tokozás, amelyben az adatok a processzor áramkörei között, hajszálnál is vékonyabb kapcsolatok bonyolult, rendkívül sűrű hálózatán keresztül áramlanak.
BCC (Blind Carbon Copy) e-mail levélmásolat küldése a címzetten kívül, egy vagy több címre, anélkül, hogy ez utóbbi tudna az eredeti címzettről.
BCD (Binary Coded Decimal) Binárisan kódolt decimális ábrázolás.
Barebone Félkész multifunkciónális PC számítógép alaplappal és tápegységgel. A felhasználó igényei szerint bővíti processzorral, memóriával, háttértárral és egyéb eszközzel, interfésszel.
BGA (Ball Grid Array) Processzor foglalat típusa.
BIOS (Basic Input Output System) Alapvető rendszerprogram a perifériák kezelésére.
Bit 1. Bináris rendszerekben a legkisebb ábrázolható adategység. Egy bit, két lehetséges érték egyikét veheti fel, amelyeket általában 0 vagy 1, illetve L vagy H karakterekkel jelölnek. Ezzel összefüggésben az adatok tárolásánál, feldolgozásánál vagy átvitelénél mértékegységként használjuk. 
2. Az általános információelméletben a bit egy hír információtartalmának egyik mértékegysége. Egy bit az információtartalma két egymást kizáró eseménynél hozott döntésnek.
B/K Be-, ill. kimenet, periféria csatlakozók (I/O).
Blue-ray disc A Blue-ray disc videó rögzítő formátum nagykapacitású optikai lemezre, amely kék-ibolya (405 nm) lézert használva több mint két óra (50 GB) high definition digitális videó felvételét teszi lehetővé, 12 cm átmérőjű fázis váltásos optikai lemezen. (Sony, Hitachi, HP, JVC, Philips, Samsung)
Bluetooth Interfész specifikáció mobiltelefonok, számítógépek, stb. rövid távú vezeték nélküli összekapcsolására. Hatótáv 10 m, sebesség 721kB/s.
BMP Windows (BitMap) pixelgrafikus adatformátuma.
BNC (Bayonet Nut Connector) Koaxiális kábel csatlakozó.
bps Információ átviteli sebesség mértékegysége bit/s.
Bridge (Híd) Berendezés, amely két logikailag azonos protokollt használó, térben és a fizikai megvalósítás szabványában elkülönülő lokális hálózat között továbbítja az információt.
Bubble Jet Tintasugaras (nyomtató).
Bus (busz) A számítógépes rendszer egyes elemei közötti adatátvitelre szolgáló több, párhuzamosan futó vezetékből álló rendszer, amelyre a számítógépes rendszer elemei speciális áramkörökön keresztül csatlakoznak. Pl. vezérlő-, címbusz. Jellemzője a bitekben mért szélesség, a sebesség, az egy, illetve kétirányú átviteli képesség és a buszon megvalósítható állapotok száma.
Byte 8 bit.
Cache Operatív tár működését gyorsító tárterület. Kapacitása és elérési ideje lényegesen kisebb az operatív tárénál.
CAD (Computer Aided Design) Számítógéppel támogatott grafikus tervezés.
CAM (Computer Aided Manufacturing) Számítógéppel támogatott gyártás.
CardBus Card Továbbfejlesztett PCMCIA szabványú 32 bites, PCI sínes kártya, 3.3 V tápfeszültséggel.
CASE 1. Számítógéppel támogatott programfejlesztő rendszer.
2.(Common Application Service Elements) Az OSI modell alkalmazási rétegéhez tartozó, a konkrét alkalmazásoktól független szolgálatok illetve azok szabványai.
CC (Carbon Copy) e-mail másolat küldése a címzetten kívül, egy vagy több címre, ahol az eredeti címzett is látszik.
CCD (Charged Coupled Device) Töltéscsatolt képátalakító, digitalizáló eszköz.
CCITT (Comité Consultatif Internationale de Télégraphique et Téléphonique) Nemzetközi Távíró és Távbeszélő Bizottság nevének rövidítése. A bizottság a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) szerve, amely az ENSZ egyik szakosított szervezete. A CCITT a telefon és adatforgalmazó rendszereket az egész világra kiterjedően koordinálja. Műszaki ajánlásai gyakran nemzetközileg is elfogadott szabvánnyá válnak. Új neve ITU-T.
CD-A Hang rögzítésére alkalmas kompaktlemez, 120 mm, 79 perc, 99 szám, 44.1 kHz, PCM. 
CDDB (CD Database) A weben is elérhető hang CD adatbázis, tartalmazza az album címét, a számok címét, szerzőjét, előadóját és időtartamát. 
CDFS CD-ROM fájlrendszere.
CD-I A PHILIPS cég által kifejlesztett interaktív kompaktlemez kép és hangjelek digitális tárolására. 120 mm, 72 perc VHS, 650MB, 254 ezer A4, 5500 állókép, 72 perc MPEG. A READY audió is.
CD-R (CD-Recordable) Egyszer írható CD kompaktlemez, 80 v. 120 mm, 540/650 v. 210 MB.
CDR Corel Draw vektorgrafikus adatformátum.
CD-ROM Optikai, csak olvasható digitális kompaktlemez és meghajtó szabványa. 80 v. 120 mm, 650/210 MB.
CD-ROM/XA Ua. mint CD-ROM, de hangot, grafikus animációt és mozgóképet is tartalmazhat.
CD-S Ua. mint a CD-A, 80 mm, 21 perc.
CD-V VHS minőségű kép tárolására alkalmas kompaktlemez, 120 mm, 6 perc PAL kép és 20 perc hang. 
CDTV (Compact Dynamic Total Vision) Kép- és hangjelek digitális tárolásának és kezelésének rendszere (ISO 9660).
Centronics interfész, párhuzamos, minimum 12 vezetékes, adatátviteli csatoló eszköz.
CGI (Common Gateway Interface) Olyan szabvány, amely külső programokat információs szerverekkel (például webszerverek vagy HTTP-szerverek) köt össze.
CGM (Computer Graphics Metafile) Vektorgrafikus adatformátum.
Chat Lásd: IRC.
Cilinder Mágneslemezen az egymás fölött elhelyezkedő lemezfelületek azonos sorszámú sávjai.
CIM (Computer Integrated Manufacturing) Számítógépes termelésirányítás
Címbusz Címek továbbítására szolgáló egyirányú busz (sín). A CPU az operatív tár rekeszeit, és az I/O eszközöket ezen keresztül címzi. Szélességétől függ a megcímezhető tárterület mérete (386-osnál ez 32 bit, azaz 4 GByte fizikailag címezhető memória).
CIS (Contact Image Sensor) Lapolvasó érzékelőjének típusa. Egyetlen lapkát használ, egyszerű optikával és világító diódákkal.
CISC (Complex Instruction Set Computer) Komplex utasításkészletű processzor.
Cluster A mágneslemez adatterületén a szektorok csoportjának neve, melyeket az operációs rendszer egy egységként kezel.
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) Félvezető gyártási technológia.
CNR (Communication and Networking Riser) Csatlakozó (slot) modem, hálókártya részére a számítógépben.
CODEC Coder DECoder, be és kikódoló szoftver általában tömörített média állományokhoz
COM (Component Object Model) A Microsoft előírása a komponens alapú rendszerekre, amely definiálja az interfész fogalmát, meghatározza egy objektum funkcionalitását, valamint azt a szoftver architektúrát, amelyben a komponensek alkalmazássá kapcsolhatóak össze. 
Cookie Egyes Web szerverek által küldött kódsorozat, mely a kliens számítógépének háttértárolójára kerül és a felhasználó későbbi azonosítására szolgál.
Coprocessor A CPU-val együttműködő processzor, mely valamilyen célfeladat elvégzésére szolgál. A koprocesszor nem képes az általános utasítások végrehajtására, csak a CPU-val együtt működőképes. Tipikusak az aritmetikai és az input-output koprocesszorok.
CORBA (Common Object Request Broker Architecture) Objektum orientált technológia szabványa, amely meghatározza, hogy objektumok együttműködési feltételeit.
COSE (Common Open Software Environment) Nyitott szoftverkörnyezetet (UNIX) támogató szervezet (HP, IBM, Novell, USL, SCO, SUN).
CP852 (Code Page Latin II) kelet-európai kódtáblázat (lap) mely tartalmazza a magyar ékezetes karaktereket is (MSZ).
CPI (Character Per Inch) Karakter/coll.
CPU (Central Processing Unit) Központi (vezérlő egység) processzor. A számítógép azon egysége, amely az utasítások interpretálását és végrehajtását vezérlő áramköröket tartalmazza.
CPU foglalat Slot 1 Pentium II, III
Slot A AMD
Socket A AMD, 462 láb
Socket 370 Celeron, Pentium III
Socket 423 Pentium 4
Socket 478 Pentium 4
Socket 7 Pentium, AMD K6
CR (Carriage Return) Kocsi vissza.
CRC (Cyclic Redundancy Check) Hibaellenőrző eljárás.
CRM (Customer Relationship Management) Ügyfelek kiszolgálása informatikai eszközökkel.
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) Vivőérzékelő, többes hozzáférés, ütközésérzékeléssel.
CUA (Common User Access) Az SAA felhasználói felület egy ablakos specifikációja.
CWI kód Magyar ékezetes karaktereket tartalmazó kódkiosztás.
CYMK Cián, sárga, bíborvörös és fekete alapszínek, melyből a nyomtatók a színes képeket összeállítják.
Daemon Háttérben futó és folyamatosan „figyelő” program szerver gépeken, mely bizonyos események (pl. hibajelenségek) előfordulásakor lép akcióba; a "mailer daemon" például a hibás címzésű elektronikus leveleket visszaküldi a feladónak.
DAT (Digital Audio Tape) Digitális mágnesszalagos hangrögzítés ill. információtárolás.
Data mining Adatbányászat, adattárházakban algoritmusok segítségével megtalálni meghatározott követelményeknek, jellemzőknek megfelelő adatokat.
DBMS (Database Management System) Adatbázis kezelő rendszer.
DCC (Digital Compact Casette) DAT magnó kazettája.
DCOM A Microsoft COM olyan kiegészítése, mellyel lehetővé válik elosztott komponens-alapú rendszer létrehozása.
DDE (Dinamic Data Exchange) Windows alatt, a memóriában levő két vagy több alkalmazás között, valósidejű adatfrissítés valósítható meg.
DDL (Data Definition Language) Adatleíró nyelv adatbázis-kezelésben.
DDR (Double Data Rate) Kétszeres adatsebességű SDRAM.
DEMON (Disk and Execution MONitor) Program, amely a háttérben, láthatatlanul dolgozik.
DES (Data Encryption Standard) Nyolc input bájtot nyolc output bájtra képező, az USA-ban kifejlesztett blokkos rejtjelező algoritmus. Kulcsmérete 56 bit.
Descreen Lapolvasó funkciója, mely a nyomdai eljárással készült rácsmintázatú képek és a lapolvasó felbontási interferenciájának kiküszöbölésére szolgál (anti-moire).
Device driver Eszközmeghajtó, az operációs rendszer azon részei, melyek a programok részére elérhetővé teszik a számítógépben a hardvereszközöket.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) A hálózathoz csatlakoztatott számítógép részére ideiglenes IP cím kiosztás.
Dhrystone Egész számokkal dolgozó, sebességmérő tesztprogram.
DHTML (Dynamic Hypertext Markup Language) a HTML kiterjesztése olyan új elemekkel, melyek a weboldalak tartalmának mozgalmasabbá tételét szolgálják (pl. mozgó feliratok, animációk), így nincs szükség a lassabb Java vagy ActiveX programokra.
Dialer Segédprogram a modemes kapcsolat felépítésére.
Dial-up Távoli számítógép felhívása és az on-line kapcsolat létrehozása, jellemzően kapcsolt vonalas telefonhálózaton keresztül modemmel.
DIMM (Dual In-Line Memory Modul) Memóriamodul, 168 érintkezős.
DIP (Dual In-line Package) IC tokozási mód ill. ilyen felépítésű kapcsolósor.
DirectX Microsoft grafikus és játék programok futtatásához szükséges hardverfüggetlen, komponens alapú multimédia library, környezet. 
Dither A halk audió jel minőségét hatásosan javítja a jelhez kvantálás előtt hozzáadott zaj (dither), amely zajjá konvertálja a (harmonikus) torzítást.
Dithering Színek szimulálása olyan rendszerekben, amelyek kevesebb színt tudnak ábrázolni, mint ahányból a megjeleníteni kívánt kép áll.
DivX MPEG-4-es tömörítést használó AVI videó formátum.
DLL (Dynamic Link Library) Program futása közben behívható modul, mely egységesített rutinokat tartalmaz.
DML (Data Manipulation Language) Adatkezelő nyelv adatbázishoz.
DMA (Direct Memory Access) Adatátviteli eljárás, amely lehetővé teszi adatok közvetlen cseréjét az operatív memória és a periféria között anélkül, hogy a központi vezérlőegység beavatkozását igénybe venné. Ellentéte a PIO.
DNS (Domain Name System) Tartománynév rendszer, tartományneveket IP-címekké átalakító Internetes szolgáltatás.
DoS (Denial of Service) Hálózatba kapcsolt számítógép rosszindulatú megtámadása, annak erőforrásainak és szolgáltatásainak lefoglalására.
DPI (Dots Per Inch) Pont/coll felbontás.
DPMI (DOS Protected Mode Interface) Processzor DOS védett módú üzeme.
Draft Vázlat minőségű nyomtatás (Piszkozat).
Drag & Drop Képernyőn kijelölés és mozgatás egérrel.
Drag & Plot Húzz és rajzolj, egérrel grafika becsúsztatása.
DRAM (Dynamic RAM) Olyan olcsó memória melynek elérési ideje hosszabb a RAM-énál és állandó frissítést igényel. Bitenként egy tranzisztort és egy kondenzátort tartalmaz.
DRM (Digital Rights Management) Digitális jogkezelés, amely korlátozza a digitális tartalom (szöveg, hang, kép) felhasználásának módját. 
DRW Micrografx, Charisma vektorgrafikus adatformátuma.
DSL (Digital Subscribe Line) Digitális nagysebességű (8 Mbps) telefonátvitel. 
DSP (Digital Signal Processor) Hangkártya saját processzora az audió jel digitalizására, kezelésére.
D-SUB Tűs videó csatlakozó típuscsalád (9, 15, 25 vagy 37 pólussal).
DTP (DeskTop Publishing) Kiadványszerkesztés.
DVB (Digital Video Broadcasting) Digitális műsorszórás szabványa.
S műholdon keresztül, T földfelszíni, C kábelhálózaton
DVD (Digital Versatile Disc) Nagy kapacitású CD-ROM lemez. Két oldalán, két rétegben összesen 16 GB információ tárolható rajta. DVD-Video-nál a 352*288, 352*576 és a 704 vagy 720*576-os felbontás az elfogadott. A hangból akár 8-at is rögzíthetnek 5.1 Dolby Digital minőségben. A feliratból 32 különböző lehet. MPEG-2 tömörítést használ max. 10 Mbit/s változó bitrate-tel.
DVD-R egyszer írható 4,37 Gbájt
DVD-RAM több ezerszer írható 4,37 Gbájt
DVD-RW több ezerszer írható 4,37 Gbájt (Pioneer technológia)
DVD+R egyszer írható RW technológiával
DVD+RW sokszor írható 4,37 Gbájt, új technológia
DVI (Digital Visual Interface) Digitalis videó csatlakozófelület, mely az RGB csatolót váltja fel. Sávszélessége 160 Mhz.
DXF AutoCAD szabványos vektorgrafikus adatformátuma.
Dvorak Különleges, többnyire az USA-ban használt billentyűkiosztás.
EAN kód (European Article Number Code) Árucikkek azonosítására használt, 8 v. 13 jegyű vonalkód szabványa.
EBCDIC kód Főleg nagyszámítógépes rendszerekben használt 8 bites kódkészlet, betűk, írásjelek és vezérlőkarakterek kódolására.
ECC (Error Correction Code) Hibajavító kódolás tároló eszközökhöz.
ECDL (European Computer Driving Licence) Európai Számítógép-használói Jogosítvány.
EDGE GSM mobiltelefon rendszeren max. 384 kbit/s-os adatátviteli protokol.
EDI (Electronic Data Interchange) Elsősorban üzleti, pénzügyi információk - pl. számlák - biztonságos átvitele hálózatokon. Az ilyen alkalmazások külön protokollokat igényelnek.
EDODRAM (Extended Data Output DRAM) 35 ns-os RAM, nem kell frissíteni, vezérlését az Intel Triton chip támogatja.
EIDE (Enhanced IDE) Továbbfejlesztett IDE Winchester kontroller szabvány.
EISA (Extended Industry Standard Architecture) A CPU és a perifériák összekötésére szolgáló adatút (sín, busz) szabványa, 32 bit/8 MHz, 32 MB/s.
E-MAIL Elektronikus, azaz számítógépes levél. Levelek közvetítése számítógép-hálózatok által.
EMF (Enhanced Metafile Spooling) A Windows 95 nyomtatás az API hívásokat EMF-re fordítja le, ami gyorsítja a vezérlés visszaadását a kezelőnek.
EMM (Expanded Memory Manager) Kibővített memóriakezelő.
EMS (Expanded Memory Specification) Kibővített memória (max. 32 MB).
EMS (Enhanced Messaging Service) Telefonon küldött üzenetek tartalmazhatnak szerkesztett (közepre rendezett, aláhúzott, stb.) szöveget, képeket, animációkat, előre definiált animációkat, hangot, előre definiált hangokat, letölthető fájlokat (csengőhangokat, operátor logokat), továbbá vCard és vCalendar komponenseket (a határidőnaplók közötti kommunikáció céljára). 
EMS Microsoft vállalati üzenő rendszere.
Endian A számítógépben tárolt adatok hexadecimális formátumának számábrázolási sorrendje. Big-endian a legnagyobb, little-endian a legkisebb helyi értékű bájt tárolásával kezd.
EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) Törölhető és programozható ROM.
EPS PostScript vektorgrafikus adatformátum.
ERP (Enterprise Resource Planning) Számítógépes integrált vállalatirányítási rendszer.
Ethernet A helyi hálózatok számára a XEROX, a DEC és az Intel cégek által kifejlesztett szabvány, ill. az ennek alapján épített hálózat. 10-100 Mbps átviteli sebességet biztosít, 64-1518 bájtos csomagoknak. (lásd még: IEEE 802.3).
ESC (Epson Standard Code for printers) Nyomtató operációs rendszer.
EULA (End User Licence Agreement) Végfelhasználói szerződés.
EXT2FS Linux állományrendszere.
FAT (File Allocation Table) Mágneslemez foglaltsági térképe a szabad, foglalt és hibás clusterek jelölésére, mely a lemezen a 0. oldal 0. sávja 2. szektorától kezdve helyezkedik el, általában két példányban. Létezik 12, 16 (FAT16) és 32 bites (FAT32) változata.
FDD (Floppy Disk Drive) Hajlékony lemezmeghajtó.
FDDI (Fiber Distribution Data Interface) Optikai szálas hálózati protokoll. (100 Mbit/s, 2 km, 500 állomás) Működhet csavart érpáron is.
Firewall Aktív hálózati hardver eszközök (pl. routerek) és szoftverek segítségével létrehozott biztonsági rendszer két hálózat (jellemzően egy belső LAN és a nyilvános Internet) között.
FireWire Soros interfész külső eszközök csatlakoztatására. Az Apple használta először, később IEEE 1394 ill. iLink, Amerikában HPSB néven is ismertté vált. 63 eszközt lehet 400 Mbit/s (1600-ra növelhető) sebességgel csatlakoztatni. A 1394b specifikáció sebessége max. 3.2 Gbit/s. 
Firmware Beágyazott, általában csak olvasható memóriában tárolt program, amely különböző számítástechnikai eszközök alapvető műveleteihez szükséges.
FLAC (Free Lossless Audo Codec) Veszteségmentes, ingyenes audió tömörítési eljárás.
Flash ROM Az információt feszültség nélkül is megőrző írható, olvasható IC alapú tároló áramkör, sebessége 100-ad része a DRAM-énak.
Floptical 21 MB kapacitású magneto-optikai cserélhető tároló lemez, melynek meghajtója kezeli a 1.44 MB-os mágneslemezeket is, vezérlője SCSI.
FLOPS (Floating-point Operations Per Second) Lebegőpontos művelet/mp.
FPU (Floating Point Unit) Lebegőpontos processzor.
Frame A HTML nyelvbe utólag bevezetett kiegészítés, mellyel egy Web-oldalt több (önállóan formázható, mozgatható és hivatkozható) keretre vagy mezőre lehet osztani.
Frame relay Csomagkapcsolt hálózatok kommunikációs szabványa, mely gyors (max. 1.5 Mbit/s) adatátvitelt biztosít, a változó hosszúságú adatcsomagok ún. „keretekbe” foglalva utaznak a hálózaton; jellemzően helyi hálózatok Internetre való kapcsolásához használják.
Freeware Szabadon terjeszthető program, melynek szerzői jogdíjairól nem mond le a szerző, sok esetben csökkentett teljesítményű változat, reklám vagy szakmai hírnév kialakítása céljából terjesztik és minimális terjesztési díjat kell fizetni érte.
FSB (Front Side Bus) A CPU-t az operatív tárral összekötő 64 bites adatvezeték.
FTAM (File Transfer Access and Management) Az FTP protokoll OSI megfelelője.
FTP (File Transfer Protocol) Számítógépek közötti fájlátvitelhez használt protokoll.
FTS (Free Text Search) Dokumentum állományban az írat tartalma szerinti keresés.
Fuzzy Bonyolult folyamatok szabályozására kifejlesztett, a lehetőségelmélet alapján működő, látszólagos optimális eredményt adó, általában elektronikus irányítási rendszer.
G1,G2,G3 FAX átviteli mód, sebesség és felbontás osztályai.
Gateway (átjáró) Berendezés, amely két különböző protokollt használó hálózat között továbbítja az információt.
GDI (Graphics Device Interface) Windows nyomtatónyelve, közvetlen a képernyő információit nyomtatja.
GIF CompuServe cég pixelgrafikus adatformátuma.
GIS (Geographical Information System) Térinformatikai rendszer.
GNOME (GNU Network Object Model Enviroment) Grafikus munkakörnyezet Linux operációs rendszerhez. 
GNU UNIX kompatibilis, ingyenes operációs rendszer kifejlesztésére létrejött amerikai alapítvány.
GPF (General Protection Fault) Általános védelmi hiba, amely akkor jelentkezik, ha egy alkalmazás a saját memóriaterületén kívülre címez, vagy nem létező adathoz fordul.
GPRS (General Packet Radio Service) Mobiltelefonos internetezést gyorsító csomagkapcsolt adatátviteli protokoll, 100 kbps feletti sebességgel.
GPS (Global Positioning System) Műholdas hely (koordináta) meghatározás.
GPU Videókártyák dedikált grafikus feldolgozóegysége.
Groupware Csoportos használatra szánt programok.
GSM (Global System for Mobil communication) Mobil Távközlés Általános Rendszere. Egységes Európai digitális rádiótelefon rendszer a 900 és 1800 MHz-es frekvenciasávban. A rendszer beszédszolgáltatásokon kívül fakszimile és mobil számítógépes kommunikációt is biztosít A plusz szolgáltatásokon kívül az előfizetők részére nagy előny a hagyományos analóg készülékekkel szemben, hogy a rendszerhez csatlakoztatott telefon és adatterminálok Európa egész területén használhatók.
GUI (Graphical User Interface) Grafikus felhasználói (kezelő) felület.
HAL Hardverfüggő szolgáltatás.
Hash-függvény Olyan függvény, ami tetszőleges hosszúságú bemenetet egy véges hosszúságú (tipikusan pl. 128 bitnyi) kimenetre képez le. Emiatt a leképezés nyilván nem egy-egy értelmű lesz (azaz egy hash-értéket sokféle lehetséges bemenet előállíthatott).
HAVi (Home Audio Video Interoperability) Szórakoztatóelektronika-ipar berendezéseit (Set Top Box, Digitális TV, műholdvevő, HiFi) hálózatba kötésének szabványa. Protokollja az IEEE1394.
HD-DVD Kék (405 nm) lézerrel dolgozó DVD adattárolás szabványa. 2 rétegben max. 40GB kapcitással. (Toshiba, NEC, Sanyo, Acer)
HDD (Hard Disk Drive) Merevlemez meghajtó.
HDMI (High Definition Multimedia Interface) Digitális videó és audió jelek továbbítására szolgáló csatlakozók és kábelek szabványa.
Hyper-Threading Processzor technológia, mely többfeladatos operációs rendszerben két processzornak látszik és a processzor egyszerre két külön szálat képes kezelni.
HMA (High Memory Area) Magas memória terület 1024-1088 K között.
HomeRF Vezetéknélküli adatátviteli szabvány, 2 Mbps adatátviteli sebességgel.
Host Hálózatba kapcsolt számítógép, amely valamilyen szolgáltatást nyújt.
Hot plug v. swap Valamely periféria cseréje a számítógép bekapcsolt állapotában.
Hot spot Olyan helyet jelent, ahol Wi-Fi, azaz vezeték nélküli hálózati szolgáltatáshoz, többnyire az Internethez férhetünk hozzá.
HTML (Hyper Text Markup Language) Az Internet WWW-jének szabványos hypertext leíró nyelve.
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) Szabványos internet adattovábbítási protokoll.
HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) Szabványos internet adattovábbítási protokoll, az adatforgalom mindkét irányú titkosításával.
HUB Csillaghálózatban a PC-ket összekötő eszköz, mely a jeleket frissíti és felerősíti.
Huffmann kód Az adattömörítés megvalósítására használható, változó hosszúságú karakterkód.
Hypertext Szöveges adatállomány adatszervezésének olyan módja, ahol az információ szerkezete lehet strukturált (tartalomjegyzék vagy szószedet alapján kereshetünk), illetve asszociációk révén összekapcsolt (kiemelt szövegre kattintva újabb összefüggései és szintjei nyílnak meg az információknak).
Hyper Threading CPU gyártási technológia. Az operációs rendszer virtuálisan 2 processzort érzékel, ezért lényegesen megnövekedik a teljesítménye.
ICM (Image Color Matching) A Windows 95-ben az ICM szabvány szerint történik a monitoron és nyomtatón megjelenő színek illesztése.
iCOMP (Intel Comparative Microprocessor Performance) Az INTEL processzor sebességmérő teljesítményindexe. Viszonyszám, ahol 100 a 25 MHz-es 486SX processzor teljesítménye.
ICQ csevegő (chat) szolgáltatás az Interneten; használatához regisztráltatnunk kell magunkat egy szerveren, kapunk egy egyedi azonosítót (UIN), mely alapján ismerőseink meg tudják nézni, hogy mikor vagyunk éppen online elérhetők, és ilyenkor egy ICQ-klienssel azonnal kapcsolatba tudnak lépni velünk.
IDE (Integrated Disk [Drive] Environment) Winchester kontroller szabványa, a Conner Peripherials cég fejlesztése, ahol a vezérlő áramkörök nagyobb része a meghajtón van. 16 fejet, 65 535 sávot és 63 szektort tud címezni, a kapacitása így 31,5 GByte (ATA szabvány) amit csak megfelelő EBIOS-szal lehet elérni.
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) -1963-ban alakult amerikai szakmai szervezet, amely szabványok kidolgozásával is foglalkozik. Tagja az ANSI-nak és az ISO-nak.
IIFP (Információs Infrastruktúra Fejlesztő Program). Számítógépes hálózatok és információforrások létrehozását és továbbfejlesztését koordináló projekt, 1995-től NIIF.
IIOP (Internet Inter-ORB Protocol) Olyan Internet-protokoll, amellyel a CORBA megoldásokat weben keresztül lehet végrehajtani. Segítségével a böngészők és a szerverek között lehetővé válik az összetett objektumok küldése és fogadása.
IMAP (Internet Message Access Protocol) Levelezési protokoll, amely lehetővé teszi az azt futtató klienseknek, hogy az ugyanezt a protokollt futtató levelezőszerverről üzeneteket olvasson be, ill. írjon, vagyis a szerveren levő postafiók távolról kezelhető.
IMG GEM program pixelgrafikus adatformátuma.
Interface Interfész, csatlakozási felület vagy eszköz, hardverek, ill. szoftverek között.
Interlaced A képernyőn felváltva fél képeket (páros ill. páratlan sorokat tartalmazó) megjelenítő (összefűzött) rendszer.
Interleave Mágneslemez szektor olvasási tényezője, azt mutatja, hogy az aktuális szektorhoz képest, hányadik szektorban folytatódik a letárolt adat.
Internet Nemzetközi információs hálózat, nyílt architektúrával, sokrétű szolgáltatással.
Intranet Vállalati információs hálózat, internet technológiával, általában WEB felületen elérhető adatokkal.
IP-cím Internet Protokoll cím, 32 bites bináris szám (IPv4), amely egyértelműen azonosítja az internetre kapcsolódó számítógépeket. A jövőben 128 bitre térnek át (IPv6).
IPv6 Nemzetközi bevezetés alatt levő új internet protokoll, mely a jelenlegi IPv4-et (32 bites cím) fogja felváltani. Jellemzői: 128 bites IP címek (hexadecimális és „:” az elválasztó), nagyságrenddel gyorsabb átvitel lehetősége, nagyobb adatbiztonság, garantált sávszélesség multimédia alkalmazásokhoz.
IPX (Internetwork Packet eXchange) Novell NetWare hálózati protokoll
IRC (Internet Relay Chat) Népszerű „csevegő” szolgáltatás az Interneten; szabadon létrehozható virtuális „csatornákon”, IRC kliensek segítségével két vagy több ember tud álnéven élőben (írásban) beszélgetni egymással egy szerveren keresztül.
IrDA (Infrared Data Association) Infravörös kapcsolattartást szabályozó szervezet.
IRQ (Interrupt Request) Megszakítás kérés. A processzor ez alapján érzékeli, hogy valamilyen eszköznél esemény történt. 15 hardveres megszakítás kérést támogat a PC.
ISA (Industry Standard Architecture) A CPU és a perifériák összekötésére szolgáló adatút (sín, busz) szabványa, 16 bit/8 MHz, 6 MB/s.
ISAM (Indexed Sequential Access Method) Indexszekvenciális adat elérési mód.
ISDN (Integrated Services Digital Network) a CCITT által 1984-ben definiált, kép, hang és adat átvitelre egyaránt alkalmas hálózati szabvány, ill. az ennek megfelelő architektúrájú konkrét kommunikációs hálózat. Lényegében a klasszikus telefonhálózat olyan átalakítása, amely egyrészt a hangátvitel digitalizálása révén, másrészt a modern társadalom által igényelt legkülönbözőbb kommunikációs szolgáltatások egyetlen rendszerben történő integrálása útján egy egységes kommunikációs rendszert képez. Hat csatornát definiál:
A 4 kHz-es analóg telefoncsatorna
B 64 kbit/s-os PCM csatorna hang és adatátviteli célokra
C 8 vagy 16 kbit/s-os digitális csatorna
D 16 vagy 64 kbit/s-os digitális csatorna, az átvivő sávokon kívüli jelzés számára
E 64 kbit/s-os digitális csatorna, az átvivő sávon belüli jelzésmód számára
H 384, 1536, ill. 1920 kbit/s-os digitális csatorna
Egyelőre csak három kombinációt szabványosít. Ezek a következők:
1. Alapsebesség: 2B + 1D (ISDN2)
2. Primer sebesség: 23B + 1D (U.S és Japán) vagy 30B + 1D (Európa ISDN30)
3. Hibrid: 1A + 1C
ISO (International Standard Organization) Nemzetközi Szabványügyi Szervezet.
ISO 9660 A CD-k fájl rendszerére vonatkozó több platformon elfogadott szabvány, melyet 1984-ben az ISO hozott létre. Korlátozzák a fájlnevek hosszát és a bennük használható karaktereket. (Csak az angol ábécé nagy betűi, számok, valamint néhány különleges karakter használhatók a fájlnevek megadásakor.) A fájlok neve 8.3-as formátumú lehet, a könyvtárnevek maximum 8 karakter hosszúak lehetnek, s a könyvtárszerkezet mélysége nem haladhatja meg a 7 alkönyvtárat. Így érhető el, hogy a Windows 98/2000/NT4/XP operációs rendszerek alatt olvasható lemezek tökéletesen olvashatóak például DOS-ok és Unixok alatt is.
IT Információ technológia.
ITU (International Telecommunications Union) Nemzetközi Távközlési Unió.
ITU-T Lásd: CCITT.
JAVA A SUN Microsystem által kifejlesztett objektumorientált, hardver- és szoftverfüggetlen programozási nyelv, interaktív Internet kezelő.
JIT (Just In Time) A kellő pillanatban.
Jitter A digitális jel jellegzetes tulajdonsága, hogy a jelsorozat időzítése bizonytalan, a jelsorozat állapotváltásai a névleges időponthoz képest eltérnek. Ez a tulajdonság - amennyiben az eltérések rövid időtartamúak - a jitter (remegés), mely nem más mint egy nemkívánatos fázismoduláció. Amennyiben az eltérések lassan változnak akkor a jelenség neve wander (vándorlás). 
JPEG (Joint Photographic Experts Group) Tömörítő eljárás álló videó képek tárolására. 8x8 képpontos blokkokra bontja a képet és a blokkok 84 pixelének jellemzőit a bal felső sarokban levő képponthoz való viszonyuk alapján írja le. 20:1 tömörítési arány érhető el.
Jukebox Háttértároló eszköz, melyben több előre behelyezett cserélhető winchester vagy optikai lemez váltása és elérése automatizálva van.
Jumper Átkötő kapcsoló (sor).
Kernel Operációs rendszer futtató „mag” programja, a hardvereszközök működtetésére.
KNI (Katmai New Instructions) v. SSE, processzor 3D utasításkészlet, 70 utasítással.
Kompatibilitás Két eszköz, készülék, berendezés, program együttműködését, egymással való helyettesíthetőségét vagy összekapcsolhatóságát jelentő tulajdonság. Két számítógép akkor kompatibilis, ha az egyikre készült programok a másikon minden változtatás nélkül futtathatók.
LAN (Local Area Network) Helyi hálózat. Általában egy épületen vagy telephelyen belüli számítógép hálózat.
Lapkakészlet Két, vagy több IC, amely a RAM, az I/O eszközök, a bővítőkártyák és a CPU közötti illesztőegységeket vezérli (chipset, chipkészlet).
Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation = Fényerősítés gerjesztett sugárzási emisszióval) Nagy energiát egyetlen, nem szóródó, koherens fénysugárba összpontosító elektromágneses rezgéskeltő és erősítő berendezés. Megkülönböztetünk: szilárdtest-, gáz-, festék-, félvezető-, és szabadelektronos lézereket.
LB (Local Bus) Helyi sín a CPU és a perifériák összekötésére.
LBA (Logical Block Address) 28 bites címzési módszer, amely a számítógép számára lehetővé teszi nagy kapacitású (max. 137 GB) merevlemezek használatát.
LBM Spinnaker cég, DeLuxe Paint pixelgrafikus adatformátuma.
LCD (Liquid Crystal Display) Folyékony kristály kijelző.
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) Különböző platformokon megvalósított címtárak, adattárak szabványos közös kezelője.
Link Hipertext és hipermédia anyagokban használt utaló (mutató, kapocs, ugrópont stb.) egy másik szövegrészre vagy állományra való hivatkozáshoz; a Weben egy link akár egy másik gépen levő file-ra is mutathat és a kliensek eltérő színnel vagy aláhúzással jelzik.
LINUX Unix-típusú, többfelhasználós és többfeladatos freeware operációs rendszer, mely szerverként is működhet; fejlesztését a GNU koordinálja és az Interneten keresztül több ezer programozó dolgozik rajta, az új változatok pedig azonnal letölthetők a hálózatról.
Liquid Audio Hangtömörítő eljárás.
LQ (Letter Quality) Levél minőségű nyomtatás.
LS-120 120 MB-os hajlékonylemez (a: drive).
MAC address (Media Access Control) Hálózati eszközök egyedi azonosítására használható, programmal kiolvasható száma.
Mailbox Elektronikus "postaláda", egy adott e-mail címhez tartozó postafiók egy mailserveren; lényegében egy (véges méretű) tárolóhely a szerver gép lemezegységén, ahol a levelek találhatók.
Mainframe Nagyszámítógép (IBM, SIEMENS, stb.).
MAN (Metropolitan Area Network) Nagyvárosi telekommunikációs hálózat, mely kb. 50 km átmérőjű kör lefedésére alkalmas. Használják mind adat, mind izokron (beszéd, videó stb.) átvitelre.
Mappa Lemezes tárolókon levő (al)könyvtár (Folder)
MAU (Medium Attachment Unit) Az Ethernet jeleit más hálózati protokollra konvertáló berendezés.
MBR (Master Boot Record) A merevlemez első szektora. Itt található a rendszerindító program és a partíció információja.
MCA (Micro Channel Architecture) Az IBM által kifejlesztett CPU és a perifériák összekötésére szolgáló adatút (sín, busz) 32 bit/10 MHz.
MCI (Media Control Interface) Windows által használt közegvezérlő multimédiás perifériák és állományok kezelésére.
MD5 Egyirányú hashfüggvény. Algoritmusa az input üzenetből 128 bites outputot készít, mely egyértelműen azonosítja az üzenetet, és adatintegritás-ellenőrzésre is használható. Az MD5-öt Ron Rivest fejlesztette ki az RSA-nál, elsősorban digitális aláírással dolgozó rendszerekhez.
Memória kártya Smart Média (SM) 128 MB, Compact Flash (CF) 2 GB és 16 MB/s SanDisk-Hitachi, Secure Digital (SD) 2 GB 12,5 MB/s Panasonic, MiniSD 1 GB, Memory Stick és Pro 32 GB Sony, xD-Picture Card 1 GB 5 MB/s Fuji-Olympus, Multi Media Card (MMC, RS-MMC) 2 GB 1,8 MB/s, MMCPlus 52 MB/s.
MESI Mezőorientált alállomás. Elosztott intelligenciájú alállomási folyamatirányító rendszer. Lényege, hogy minden cellához egy önálló számítógépet rendelünk, mely autonóm módon végzi a méréseket, a jelzések fogadását és a beavatkozásokat. Ezt hívjuk mezőgépnek. A mezőgépek egy kommunikációs csatornán - mely gyakran optikai kábel vannak a fejgéphez csatlakoztatva. Ez utóbbi felel a magasabb szintű adatátvitelért.
MFLOPS (Million Floating-Point Instruction Per Second) Másodpercenként végrehajtott millió lebegőpontos műveletek száma.
MFM (Modified Frequency Modulation) Mágneses adathordozóra történő tárolás kódolási (módosított frekvenciamodulációs) módszere (500 kB/s).
MGA (Multimedia Graphics Architecture) 64 bites videó gyorsító kártya.
MIDI (Musical Instruments Digital Interface) Szabványos zenei szintetizátor leírónyelv és adatátviteli protokoll.
MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) Olyan szoftver, amelynek segítségével Internetes levelekhez nem szöveges fájlokat lehet csatolni.
Mini Disc A SONY által kifejlesztett audió információ tárolására alkalmas kompaktlemez, 60 mm, 74 perc, 140 MB, ATRAC tömörítés.
MIPS (Million Instruction Per Second) Másodpercenként végrehajtott millió utasítások száma.
MMS (Multimedia Message Service) A telefonon küldött üzenethez különböző (multipart MIME) anyagokat csatolhatunk, rövid filmek és PowerPoint-szerű animációk átvitelére is képes. 
MMX Multimédia gyorsító technológia processzorban.
MNP 5,10 (Microcom Networking Protocol) Adatsűrítő valamint hibajavító módszer a modemes adatátvitelben.
MO Magneto-optikai tárolási elvű lemez és meghajtó.
Modem Számítógépeket a soros porton telefonvonal segítségével összekötő vagy a számítógépbe bővítőkártyaként beszerelt berendezés.
MOLP (Microsoft Open Licence Park) Kedvezményes nagytételű szoftver vásárlási lehetőség.
MOM (Microsoft Operations Manager) Windows operációs rendszerek és alkalmazások adminisztrációjára szolgáló konzol, amivel távolról is nyomon követhető a rendszerek teljesítménye.
Motif Az X/Window grafikus felhasználói felület OSF által támogatott ablakmenedzser szabványa.
Motion capture Játékok, grafikus programok, film-animációk programozásánál mozgásleképezést, mozgásmodellezést jelent.
MPEG (Motion Pictures Experts Group) Az ISO részlege, amelyik felügyeli a digitális multimédia szabványokat. Az MPEG1…4 szabványok tartalmaznak tömörítő eljárást mozgó (30 képkocka/s) videó képek és hangok tárolására, min 50:1 a tömörítési arány.
MP3 Hanganyagok tömörítésére használt MPEG-1 layer 3 szabvány.
MR Magneto Resistive (a mágneses tér hatására kialakuló ellenállás-változás) technológiával készült Winchester fej.
MTBF (Mean Time Between Failures) A meghibásodások között várható átlagos üzemidő (általában) órában.
Multimédia Olyan konfiguráció, amely tartalmaz CD-ROM-ot, sztereó hangkártyát hangszórókkal, MIDI interfészt, mikrofon bemenetet és nagyfelbontású színes VGA kártyát.
Multiprocessing Egy számítógépben több processzor alkalmazása, párhuzamos, szimultán programfuttatás megvalósítása.
Multitasking Több feladat párhuzamos végrehajtása ugyanazon a számítógépen.
Multithreading Több szálon futó feladat-végrehajtás.
NCQ (Native Command Queuing) Merevlemez technológia, amely a lemez tartalmának újrarendezését végzi, optimalizálva az írás és olvasás parancsainak végrehajtását.
NDS (Novell Directory Service) A számítógépes hálózat komponenseinek adatait hierarchikus adatbázisban (címtárban) tároló rendszer.
NFC (Near Field Communication) Kis informatikai eszközök ad-hoc, vezetékmentes hálózatba rendezését oldja meg, 13,56 MHz frekvencián, 20 cm távolságban. Pl. mobiltelefon, digitális fényképező, PDA-k, PC-k, laptopok, konzolos játékok, PC részegységek egymással való kommunikálása.
NFS (Network File System) Hálózati fájlrendszer kezelő melyben több UNIX szerver lemezeit egyetlen egységnek látjuk.
NLM (Netware Loadable Modul) NetWare hálózati operációs rendszer adatbázismotor, munkaállomás, hálózati protokoll és nyomtatás vezérlő kiterjesztése.
NLQ (Near Letter Quality) Közel levél minőségű nyomtatás.
NMI (Non Maskable Interrupt) Le nem tiltható megszakítás
NMT 450 450 MHz-es frekvencián működő, analóg rádiótelefon hálózat.
NNTP (Network News Transfer Protocol) Hírcsoportok olvasását, új cikkek elküldését és hírszerverek közötti cikkcserét lehetővé tévő protokoll.
Node Csomópont
Noninterlaced Teljes képet egyszerre megjelenítő monitor rendszer.
Notebook Könyvméretű hordozható számítógép.
NTDS (NT Directory Services) Microsoft Windows hálózati rendszerben hierarchikus címtárszolgáltatás, a hálózat objektumainak tárolására, lekérdezésére.
NTFS Windows NT állományrendszere.
OAS OLE automatizációs szerver, az objektumokat a hozzájuk tartozó tulajdonságokkal és módszerekkel együtt elérhetővé teszi más programok számára (Visual Basic 4.0).
OCR (Optical Character Recognition) Optikai karakter-felismerés.
ODBC (Open Database Connectivity) A külső adatok eléréséhez kifejlesztett Microsoft-szabvány.
ODBMS (Object Data Base Management System) Objektum orientált adatbázis kezelő rendszer.
OEM (Original Equipment Manufacturer) Egy cég, a gyártótól alkatrészként vásárolt egységeket összeszerelve, késztermékként más néven értékesíti.
Ogg Vorbis Hanganyagok tömörítésére használt nyílt forráskódú eljárás, ingyenes formátum, MPEG-4 szabvánnyal megegyező minőségben. Kidolgozója Christopher Montgomery.
OLAP (On-line Analitical Processing) Eszköz, amely adatbázisban több szempont szerinti gyors lekérdezést tesz lehetővé.
OLE (Object Linking and Embedding) Különböző programokból származó adatrészletek összekapcsolása, beágyazása és kezelése.
OLED (Organic Light Emitting Diode) Kijelző eszköz, melyben szerves molekula elektromos mező hatására fotont bocsát ki.
OLTP (Online Transaction Processing) online tranzakció-feldolgozás osztott rendszerben.
On-line Közvetlen vonali kapcsolat.
OOP (Object Oriented Programming) Objektum orientált programnyelv.
OpenDoc Egyetlen dokumentumban található a szöveg mellett a kép, a grafika, a táblázat, stb. és a hozzájuk tartozó kezelők, amelyek vezérlik, hogy az adott objektumhoz tartozó szoftvert.
Open Look Az X-Window grafikus felhasználói felület Sun és AT&T által támogatott ablakmenedzser szabványa.
Open Type Az Adobe és a Microsoft által közösen kifejlesztett OpenType egy olyan platformfüggetlen fájlformátum, amely számos nyelvet támogat, és fejlett tipográfiai kezelhetőséget biztosít.
OS/2 IBM PC grafikus kezelőfelületű, multitaszkos, 32 bites operációs rendszer
OSF (Open Software Foundation) UNIX szabványosítására létrehozott szervezet, tagjai HP, Novell, SGI, DEC, Sony, ATT és SUN.
OSI (Open Systems Interconnenction) Nyílt rendszerek összekapcsolására szolgáló szabvány. Rétegei (adat): 1. Fizikai (bit), 2. Adatkapcsolati (keret), 3. Hálózati (Csomag), 4. Szállítási (TPDU), 5. Kapcsolati viszony (SPDU), 6. Megjelenítési (PPDU), 7. Alkalmazási (APDU).
OSS (Open Source Software) Nyílt forráskódú szabad szoftver.
Over-drive Processzor cseréje fejlettebb és nagyobb teljesítményűre
Overlay Többszörös memória felhasználás.
P2P (Peer to Peer Computing) Elosztott számítástechnikai rendszer, amikor egy feladatot több hálózatba kapcsolt számítógépen oldanak meg (pl. SETI, Napster).
Palmtop Tenyérnyi számítógép.
Paritásbit Valamely bitvektorhoz rendelt redundáns bit, amely a bitvektor átvitelénél a vevőoldalon hibajelzést tesz lehetővé. Értéke 0 vagy 1, amely attól függ, hogy a bitvektor összege páros vagy páratlan.
Partíció A merevlemez egy egységbe foglalt része. Általában betűvel van jelölve.
PC Card Továbbfejlesztett PCMCIA szabványú kártya 5 ill. 3.3 V tápfeszültséggel.
PCM (Pulse Code Modulation) Impulzuskód moduláció. A beszédátvitelben használják, az analóg jelek digitális átviteli közegen történő továbbítására.
PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) Szabványos memóriakártya bővítő és egyéb periféria csatlakozó (68 pólus). Típusai: I (3.3 mm), II (5 mm) és III (10 mm vastag).
PCI (Peripherial Component Interconnect) A CPU és a perifériák összekötésére szolgáló processzorfüggetlen adatút (sín, busz), 64 bit/33 MHz,120 MB/s.
PCI Express (Peripherial Component Interconnect Express) 2,5 GB/s sebességű, pont-pont jellegű csatoló sín, mely szoftver szinten kompatíbilis a PCI-vel.. 
PCL A Hewlett Packard cég nyomtatóleíró nyelve.
PCX ZSoft Paintbrush pixelgrafikus adatformátuma.
PDA (Personal Digital Assistant) Tollalapú menedzser kalkulátor.
PDF (Portable Document Format) Adobe cég által kifejlesztett hordozható dokumentumformátum.
Pen-drive USB csatlakozós, Flash RAM memóriás információ tároló eszköz.
Perl (Practical Extraction and Report Language) fejlett parancsnyelv (leginkább Unix gépeken) scriptek írásához; gyakran alkalmazzák Web szolgáltatások kiegészítéseként, a HTTP szerverek CGI felületét kihasználva (pl. interaktív feladatokhoz).
PGA (Pin Grid Array) Processzor foglalat típusa (lásd CPU foglalat). 
PGP (Pretty Good Privacy) Nyilvános kulcsú titkosítási eljárás.
Photo CD A KODAK cég színes kép digitális rögzítő szabványa kompaktlemezen, 120 mm, 100 db 24x36 mm kép.
PHP Szerveroldali szkriptnyelv, dinamikus, interaktív weboldalak létrehozására.
PIF (Program Information File) Információs fájl egy adott programhoz, amely a nem Windows-os alkalmazás, Windows alatti futási környezetét írja le.
PIN (Personal Identification Number) Személyi azonosító szám.
Ping Program, amivel ellenőrizhető, hogy működik-e hálózaton adott távoli gép felé a kapcsolat és milyen sebességgel; a ping adatcsomagokat küld a célgépnek és választ kér rájuk.
PIO (Programmed Input/Output) A processzor és a perifériák közötti átvitelt a processzor vezérli. Ellentéte a DMA
Pixel (Picture Element) Képpont.
PLC (Powerline Communication) Erősáramú elektromos hálózaton át visz el távközlési kapcsolatot a felhasználóhoz.
Plug-in Kiegészítő program.
Plug & Play (Dugd be és használd) Automatikus hardverfelismerés és -konfigurálás.
PNG (Portable Network Graphics) egy új, public domain képtömörítési eljárás és grafikus fájl formátum a GIF helyettesítése céljából.
POP3 (Post Office Protocol Version 3) Levelezési protokoll, a levél szerverről való letöltéshez és törléshez.
POSIX (Portable Operating System Interface (x)) Operációs rendszer - elsősorban UNIX - alapfunkcióinak és kapcsolódó felületének szabványa.
PostScript Vektororientált lapleíró programozási nyelv és formátum nyomtatóhoz (Adobe cég).
PowerPC (Performance Optimized With Enhanced RISC) Az IBM-Apple-Motorola által személyi számítógép céljára kifejlesztett 32-64 bites mikroprocesszor.
PPGA (Plastic Pin Grid Array) Processzor foglalat típusa.
PQFP (Plastic Quad Flat Pack) Négyzetes lapos processzor foglalat.
PRLM (Partial Response Maximum Likelyhood) Winchester író/olvasó technológia.
Processzor Olyan funkcionális egység, amely utasításokat értelmez és hajt végre.
Protokoll Az adatkommunikáció során használt szabályok és konvenciók összessége.
Proxy szerver A WEB-kiszolgáló és a munkaállomás böngésző programja közötti szerver, amely a valaki által már letöltött oldalakat tárolja és bocsátja rendelkezésre, illetve szűrők beépítését teszi lehetővé.
Public domain Szabadon és ingyen terjeszthető, más termékbe beépíthető program, mely sok esetben csökkentett teljesítményű változat. Reklám vagy szakmai hírnév kialakítása céljából terjesztik.
QBE (Query By Example) Lekérdezés példa alapján.
QFP (Quad Flat Pack) Négyzetes lapos processzor foglalat.
QWERTY Angolszász billentyűkiosztás.
QWERTZ Európai billentyűkiosztás.
RA (Real Audio) Veszteséges eljárás audió állományok tömörítésére.
RAM (Random Access Memory) Közvetlen hozzáférésű memória (írható-olvasható), csak feszültség alatt tartja meg az információt.
RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) A diszk rendszerek növekedésével az be-kimeneti (I/O) teljesítmény csak úgy tud lépést tartani, ha a szűk keresztmetszetnek számító lassú mechanikát többszörözzük, így egyidejűleg több diszk áll rendelkezésre, ez az un. "disk array" (lemeztömb). Azonban a több diszk növeli a meghibásodás lehetőségét. Ezen hátrányt a RAID technológia küszöböli ki. Ennek lényege, hogy a diszkre írt adattömegbe redundáns információt is elhelyezve, lehetséges, hogy bizonyos mennyiségű adat megsérülése esetén a redundáns információ alapján az elveszett adatokat visszanyerjük. 
RAS (Remote Access Service) Telefonos hozzáférés a számítógéphez.
Ray tracing Sugárkövetés térbeli alakzatok megjelenítésénél.
RCA (Cinch) Csatlakozó.
RDBMS Relációs adatbázis-kezelő rendszer.
RDRAM Memóriatípus amelyet a Rambus az Intelnek fejlesztett ki, 1,6 Gbájt/sec adatátvitelre képes. 
Real-Time Valós idejű feldolgozás.
Redundancia A közleményekben meglévő felesleges, újabb információt nem adó elem, amely nélkül azonban a megértés esetenként nehezebbé válna.
Registry A Windows rendszer- és program-beállítási adatainak állománya.
Renderelés Fotórealisztikus, háromdimenziós megjelenítés, árnyékkal és tükrözéssel.
Repeater Digitális jelátvitelnél adott távolságokban felépített olyan rendszerkomponens, amely a jeleket helyreállítja, rekonstruálva a szabványos jelalakot és időzítést.
RFC (Request For Comment) Az RFC dokumentumok az Internet protokollok, és alkalmazások hozzászólásra, megvitatásra szánt szabványgyűjteménye. Minden egyes RFC-nek van egy száma, amely az RFC-t azonosítja.
RFID (Radio Frequency Identifcation) Rádiófrekvenciás azonosítás termékek, eszközök egyedi megjelölésére. Rádióhullámok (13,65 MHz, ill. 869 és 915 MHz) segítségével követhető az árura, eszközre szerelt adó jelenléte, mozgása. 96 bit.
RGB (Red-Green-Blue) A három alapszín átvitelével és szuperpozíciójával előállított színes kép.
RIMM (Rambus In-line Memory Module) Rambus szabvány szerinti memóriamodul, 184 érintkezővel.
RISC (Reduced Instruction Set Computer) Csökkentett utasításkészletű processzor típus.
RLE (Run Length Encoded) Tömörített pixelgrafikus adatformátum.
RLL (Run Length Limited) Mágneses adathordozóra történő tárolás kódolási módszere (800 kB/s).
ROM (Read Only Memory) Csak olvasható memória, feszültség nélkül is tárol.
Router (Útkiválasztó) Berendezés amely két vagy több azonos protokollt használó, térben elkülönülő lokális hálózat között a megfelelő helyre továbbítja az információt.
RPC (Region Playback Control Management) Régiókód a DVD-k lejátszásának területi korlátozására. 7 régiókód van, melyet a lejátszón állítanak be és csak a hozzátartozó régiókódú DVD lemez játszható le. 
RS-232 Interfész-szabvány a soros illesztés mechanikai, elektromos, funkcionális és eljárási paramétereire.
RSA (Rivest-Shamir-Adleman) A szerzőkről elnevezett nyilvános kulcsú titkosítási eljárás. Nagy prímszámokkal végzett műveletekkel operál.
RSS (Really Simple Syndication, Rich Site Summary) XML szabványú szolgáltatás, website-on megjelent aktuális hírek vagy cikkek továbbítására.
RTF (Rich Text Format) Formázott dokumentumok csereszabványa, melyet a legtöbb mai szövegszerkesztő támogat; az állományok kiterjesztése rtf és csak 7 bites ASCII karaktereket tartalmaznak.
SAA (Systems Application Architecture) Szabványos felhasználói felület (IBM).
SAF-TE (SCSI Accessed Fault-Tolerant Enclosure) A számítógép egészét figyelő öndiagnosztizáló rendszer.
Samba SaMBa olyan programcsomag, amely elérhetővé teszi a kliensek számára a kiszolgáló file- és nyomtatóterületeit az SMB (Session Message Block) protokollon keresztül. 
SATA Lásd: Serial ATA
SCA (Single Connector Attachment) SCSI csatlakozó új szabványa, 16 bites, nyolcvanpólusú, kétsoros, üzem közbeni cserét tesz lehetővé.
SCSI (Small Computer System Interface) Multitaszkos periféria I/O vezérlő első szabványa, 1 vezérlővel max. 7 winchester üzemeltethető, 1,5 MB/s sebességgel. A Fast SCSI sebessége 10 MB/s. A Wide SCSI 16 bites, 20 MB/s sebességgel. Az Ultra SCSI 32 db perifériát kezel.
Scanner Papírról szöveget illetve grafikát a számítógépbe beolvasó eszköz.
SDK (Software Development Kit) Szoftver fejlesztő készlet
SDRAM Szinkron DRAM. A CPU sínsebességével szinkronizálja magát.
SEPP (Single Edge Processor Package) Processzor foglalat típusa (Pentium).
Serial ATA (Serial Advanced Technology Attachment) Soros IDE interfész merev lemezhez 150-300 MB/s sebességgel, működés közbeni csere lehetőségével, hét eres adatkábellel.
Serif Betűtalpas karakter ( H ), Sanserif - Betűtalp nélküli ( H ).
SFT (System Fault Tolerance) Novell hálózati hibatűrő rendszer.
Shareware Szabadon terjeszthető program, mely sok esetben csak demo, vagy csökkentett teljesítményű változat, gyakran csak megadott ideig működik és általában az adathordozó árát és a regisztrációs díjat kell megfizetni.
Sharing Adatok közös használata.
Shell Az operációs rendszer felhasználó felé kapcsolatot teremtő része.
Shockwave Animációs és interaktív elemek megjelenítési technológiája a Weben.
SIMD (Single Instruction Multiple Data) Speciális gépi utasítás, amellyel ugyanazt a műveletet több adaton végezhetjük el (Intelnél SSE).
SIMM (Single In-line Memory Module) Egyoldalú-érintkezős (30 vagy 72) memória chip.
SIP (Session Initiation Protocol) Multimédiás elemeket tartalmazó interaktív felhasználói IP-alapú adatátviteli folyamat szabványa.
SLIP (Serial Line Internet Protocol) Kommunikációs protokoll és szoftver, ami lehetővé teszi dial-up (soros vonalon, modemmel való) kommunikációnál, állandó hálózati kapcsolattal nem rendelkező gépekről is a teljes jogú Internet-használatot; a PPP korábbi változata.
Slot Csatlakozó az alaplapon, a bővítő kártyák részére.
SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting) Merevlemez öndiagnosztizáló rendszere.
Smart Card Intelligens kártya beépített memóriával, processzorral és operációs rendszerrel.
SMP (Simmetric Multi Processing) Többprocesszoros szimmetrikus számítógép architektúra.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) Interneten levéltovábbítást lehetővé tévő protokoll, általában TCP-n keresztül.
SNA (Systems Network Architecture) IBM nagygépes kommunikációs protokoll.
Snapshot Egy rendszer vagy adathalmaz egy adott pillanatban érvényes állapotát rögzítő mentés.
SNMP (Simple Network Management Protocol) Hálózat működését ellenőrző alkalmazások protokollja
S/MIME (Secure/MIME) A MIME protokoll biztonságos változata, amely titkosított és elektronikus aláírással ellátott levelek küldését teszi lehetővé.
SOA (Service Oriented Architecture) A Szolgáltatásorientált Architektúra az üzleti folyamatokat egymáshoz kapcsolódó láncszemekként kezeli, s megteremti egy cég különböző tevékenységeit támogató szoftverek és rendszerek közötti kommunikációt.
SoundVQ A YAMAHA által támogatott hangtömörítő eljárás.
Spam Kéretlenül, ismeretlen feladóktól érkező tömeges e-mail-ek gyűjtőneve.
SPARC (Scalable [Scalar] Processor Architecture) Méretezhető processzor felépítés.
SPEC 1170 75 UNIX gyártó közös UNIX interfész (Common API) szabványa.
SPECfp95 (Systems Performance Evaluation Cooperative) Lebegőpontos műveletvégzés teljesítménye. Viszonyszám, egysége a DEC VAX 11/780 típusú gép teljesítménye.
SPECint95 Általános és egész számokkal való műveletvégzés teljesítménye.
SQL (Structured Query Language) Strukturált lekérdező nyelv.
Spooler Háttérnyomtatást lehetővé tevő program.
SRAM Statikus RAM. Bitenként négy-hat tranzisztort tartalmaz.
SSE (Streaming SIMD Extensions) Processzor Intel 3D-s utasításkészlete, 52 utasítással. 
SSH (Secure Shell) Biztonságos bejelentkezés terminálprogram segítségével.
SSID (Service Set Identifier) Szolgáltatási készletazonosító, vezeték nélküli hálózatra.
SSL (Secure Socket Layer) Netscape által kifejlesztett internet adattovábbítási protokoll, az adatforgalom mindkét irányú titkosításával.
Stand-by Készenléti állapot.
STP (Shielded Twisted Pair) Árnyékolt csavart érpár.
Streamer Szalagos meghajtó archiválási célra, típusai DC (15 kByte/s) és DAT (180 kByte/s).
SVR4 (System V Release 4) UNIX operációs rendszer szabványa.
Szemantika A jelentéstan tudománya, a nyelv szavainak jelentésével, azok árnyalataival és változásaival foglalkozik.
Színmélység Azon bitek száma, amelyekben egy-egy képpont színinformációi tárolódnak. 24 biten 16 millió árnyalat tárolható.
Szintaktika Mondattan, szócsoportok szerkezetével foglalkozó tudomány.
Szkript Parancsállomány. Szkriptnyelv a szkriptek írására használt pl. Javascript, VBScript, Perl, Python, PHP nyelv.
SVCD Super VCD nevű szabvány 480 x 576 pixeles képet használó, akár 2600 kbit/s-os változó bitrate-tel tömörített MPEG-2 állomány. Két külön sztereó hangsávot is tartalmazhat, egyenként 224 kbit/s-os MPEG-2 hanggal (a mintavételezési frekvencia 44,1 kHz). A videó anyag mellé 4 felirat is rögzíthető. 
SVGA SzuperVGA grafikus kártya szabvány 640x480-tól 1024x768 pixel-ig, 16 illetve 256 színtől, a videó RAM méretétől függően.
Sysop (System operator) Rendszerfelügyelő (kezelő).
TCP/IP (Transmission Controll Protocol / Internet Protocol) Korábban a UNIX, ma több hálózat, - Internet is - hálózatkezelő protokollja.
Telnet Folyamatos, interaktív terminálkapcsolatot lehetővé tevő protokoll két gép között TCP/IP hálózatokon, illetve az erre szolgáló program neve.
TETRA (Terrestrial Trunked RAdio) Digitális nyalábolt rádiótelefon rendszer a 380-400 GHz sávban, rendőrségi, honvédelmi és mentési feladatokat ellátóknak.
TFT (Thin Film Tranzistor) Aktív mátrixos LCD kijelző.
TGA True Vision Targa cég pixelgrafikus adatformátuma.
TIFF Aldus cég (Tagged Image File Format) pixelgrafikus adatformátuma.
Token Ring IBM által kifejlesztett vezérjeles protokollú, gyűrű topológiájú hálózat.
Topic On-line fórumokban az összetartozó hozzászólásokat gyűjtő egység
TPI (Track Per Inch) Sáv/coll adatrögzítési sűrűség.
TSL (Transzport Layer Security) Az SSL Internet protokoll IETF által elfogadott neve 
TSR (Terminate but Stay Resident) Memóriarezidens program.
Trackball Hanyattegér.
Tranzakció A fizikai tranzakciók biztosítják, hogy az indexek mindig konzisztensek az adatokkal, és az adatrekordok tartalma végig sértetlen marad akkor is, ha a munkaállomás „elszáll", vagy ha az adatbázis szerver vagy a hálózat összeomlik. A logikai tranzakciók biztosítják, hogy a logikailag összefüggő műveletek vagy mind végrehajtódnak, vagy egyetlen egy sem. Ez azt jelenti, hogy még véletlenül sem fordulhat elő, hogy egy bizonylat ne teljes egészében kerüljön az adatbázisba, hanem például csak néhány mezeje.
True Type Fontok skálázására és nyomtatására szolgáló technológia, melyben a karakterek ugyanolyan formában jelennek meg a nyomtatón, mint a képernyőn.
TSTN (Triple Super Twisted Nematic) Passzív mátrixos LCD kijelző.
TTL (Tranzistor-Tranzistor Logic) Két tranzisztor kimenet vezérlésű digitális áramkör.
(Time to Live) IP fejlécben található érték, amely meghatározza, hogy maximum mennyi ideig használható az útra indított a csomag.
Tűzfal Algoritmikus akadály az informatikai rendszerekbe történő külső illetéktelen behatolás elhárítására.
TVF (Távvezetéki Vivőfrekvenciás összeköttetés) Az erősáramú távvezeték fázisvezetőjére megfelelő csatolóelemekkel ráültetett 40-300 kHz-es frekvenciatartományba eső amplitudómodulált (AM/SSB-SC) jel segítségével létrehozott távközlési összeköttetés.
TWAIN Szkenner és grafikus szoftver közötti interfész, amely lehetővé teszi a képek beolvasását és a képfeldolgozó programokba való közvetlen bevitelét. 
TwinVQ (Transform-domain Weighted Interleave Vector Quantization) A Yamaha cég audió tömörítő eljárása. Az állomány kiterjesztése VQF.
UART (Universal Asynchronous Receiver and Transmitter) A számítógép soros kapujának vezérlő lapkája (2400 - 19200 bit/s).
UDF (Universal Disk Format) Univerzális lemezformátum rövidítése. Fájlrendszer specifikáció, melyet az egyszer és többször írható adathordozókon is lehet használni (CD, DVD).
UDMA Ultra DMA. Sebessége 33 ill. 66 MB/s.
UDP (User Datagram Protocol) „butított” TCP protokoll rádióadás, telefon stb. céljára, ahol nincs ellenőrizve a csomagok hiánytalan megérkezése a címzetthez.
UMB (Upper Memory Block) Felső memória terület, 640-1024, általában 768 és 960 K között.
UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) Általános Mobil Telekommunikációs Rendszer, harmadik generációs, nagyobb sávszélességű mobilkommunikációs technológia, amelyen már nemcsak hang és szöveg, de akár valós idejű mozgóképek is továbbíthatók maximum 2 Mbps sávszélességen.
Unicode 16 bites karaktertáblázat az ISO 10646 szerint. 256 bájtos blokkokra van fe