LG/GOLDSTAR  MC74A védelmek, hibaesetek

- A készülék MICOM (IC12, CXP86324) processzorának 27-es (ABS) védelem lába  (ami     normál esetben R65 (4K7) által 5V-ra van fölhúzva)  figyeli a következőket:

- A függőleges végfokozat (IC303, TDA8350Q) 4-es lábán mérhető 16V tápfeszültségét a D301 (1N4148) diódán keresztül

- A sormeghajtó fokozat 40V tápfeszültségét a D401 (1N4148) diódán keresztül

- X-RAY protektor áramkört (ami a Q403 (C3198Y) tranzisztoron keresztül figyeli a képcsőfűtést is kiszolgáló sorvisszafutási impulzusok nagyságát)

- A 12V tápfeszültséget, (amit a tápegységben található IC805 (PQ12RF21) állít elő, és a P804A csatlakozó 8-as lábán mérhető, a D14 (1N4148) diódán keresztül (ez a feszültség táplálja a 7808, 7805, SUB_BD, TUNER, TDA8425, TEA5114, GL3812, AN5860, CPT-BD elemeket)

- A 12V tápfeszültséget az IC524 (7808) bemenetén, a D519 (1N4148) diódán keresztül (Itt lehet elrajzolás is a kapcsolási rajzon, ugyanis ez ugyanaz a tápfeszültség, mint az előző pontbeli. Valószínűleg logikusabb lenne az IC524 kimenetén a 8V figyelése D519-en keresztül)

- A függőleges végfok kioltó-impulzus generátorának 45V tápfeszültségét a D302 (1N4148) diódán keresztül

Gyakori, hogy tényleges kiváltó ok hiányában a védelmi áramkör valamelyik elemének meghibásodása szerepel mint aktiváló tényező. A szivárgó, zárlatos, vagy szakadt félvezető, a zárlatos kondenzátor, a szakadt, vagy nyúlott ellenállás egyaránt lehet ilyen elem.

A processzor ABS lábának feszültsége hiba esetén alacsony logikai szintre kerül, és a készüléket STBY állapotba kapcsolja. Hibabehatároláshoz ideiglenesen megszakítható az ABS jel vonala, természetesen figyelve arra, hogy az R65 felhúzó ellenállás ekkor is elláthassa feladatát.

Ezeken kívül a processzor letilthat, ha a rezetálás sikertelen, vagy ha utána az adatbuszra felkapcsolódó elemek bármelyikétől hibajelzést kap, de ekkor a készenléti LED nem világít .

- Az IC512 (TDA8375) dzsungel IC letiltja a sormeghajtást, ha az alábbi jelek bármelyikének amplitúdója túl kicsi, vagy túl nagy, vagy az alakja torzítottá válik.

Esetenként hibajelzést is küldhet a MICOM számára az adatbuszon keresztül.

| IC láb | Beérkező jel megnevezése |
| --- | --- |
| Száma | Megnevezése |  |
| 18 | BLACK CURRENT | IK |
| 22 | BEAM CURRENT | ABL, H_FB, Vsync |
| 41 | SCP/FBIN | H_FB |
| 50 | OVP INPUT | EHT |

Hibaeset:

A készülék kikapcsolgat, vagy el sem indul.

Tippek:

- C402 (10uF/100V), C821 (100uF/100V) a sormeghajtó fokozat 40V tápfeszültségének szűrőkondenzátorai, és/vagy az R831 (390/1W)

- C406 (10uF/250V), C430 (0,5uF/200V) a soreltérítő tekercs csatoló körében

- Forrasztási hibák a dzsungel IC  lábainál és/vagy a sorvégfokozatban

- IC805  (PQ12RF21)

- IC524  (7808)

- IC303 függőleges végfok IC

- C302 (470uF/35V), C307 (470uF/35V) a függőleges végfok 16V tápfeszültségének szűrőkondenzátorai

- T406 sortranszformátor

- Q402 (BU2708AF) sorvégtranzisztor

- C410, C411, C405, C416, C409 (a gyakran képcsőfüggő értékű nagyfeszültségű kondenzátorokat próbakondenzátorral helyettesítsük, mert „hidegen” mérve hibásan is jónak mutatkozhatnak)

- C408 (22uF/250V), C903 (4,7uF/350V) az RGB végfok 200V tápfeszültségének szűrőkondenzátorai

- C407 (47uF/100V), C301 (100uF/100V) a függőleges végfok kioltó-impulzus generátorának 45V tápfeszültsége szűrőkondenzátorai

- C412 (100nF/100V), ZD402 (7V5) a sorvisszafutás impulzus csatoló, formáló elemei

- IC12 (MICOM)

- IC512 (TDA8375) dzsungel IC

- IC02 (AT24C02) EEPROM