LG/GOLDSTAR  MC64A védelem és hibák

A készülék MICOM (LG83xx) processzorának 20-as (ABNORMAL) védelem lába (ami normál esetben R38 (4K7) által 5V-ra van fölhúzva)  figyeli a következőket:

- V-F/B jelet  (Q302-n keresztül)

- A sormeghajtó fokozat tápfeszültségét (D408-on keresztül)

- X-RAY protector áramkört (Q8001-en keresztül)

- A 12V tápfeszültséget, amit IC401 (7812) állít elő (D416-on keresztül)

- A 8V tápfeszültséget, amit IC430 (7808) állít elő (D415-ön keresztül)

- ABL jelet (sortrafó 8-as lábról), ami a sugáráram növekedésekor csökken (D401-en át)

A láb feszültsége hiba esetén alacsony logikai szintre kerül.

Ezeken kívül a processzor az adatbuszon keresztül figyeli a TXT dekóder és a dzsungel IC-k működését is.

- Hibaeset:

A készülék kikapcsolgat.

Tippek:

- C408 (1uF/160V) a sormeghajtó fokozat tápfeszültségének szűrőkondenzátora

- C407 (4,7uF/160V) a soreltérítő tekercs földágában

- Forrasztási hibák az IC501 (TDA8362) dzsungel IC 33-42 lábainál

- IC401 (7812)

- IC430 (7808)

- X01T (13,875MHz) kvarc a TXT dekóder áramkörében

- IC01 (MICOM)

- IC01T, IC02T (TXT IC-k)

- IC501 (TDA8362)

- IC02 (AT24C02) EEPROM