SAMSUNG S51A alapján

Dzsungel integrált áramkör: TDA8844

A TDA8844 egy igen nagy bonyolultságú integrált dekódoló / jelfeldolgozó áramkör, amely a következő funkciókat foglalja magába: kép KF erősítés,  hang KF erősítés, sor- és képeltérítés (szinkron és meghajtás), kisszintű jelfeldolgozás, színdekódolás, színjel - világosságjel szétválasztás,  EHT kompenzáció / túlfeszültség védelem, I²C busz vezérlés, EW korrekció és automatikus feketeszint beállítás.

A TDA8844 IC lábainak funkcióit és teszt mérési adatait az 1. táblázat sorolja fel.

„Pozitív ellenállás” mérésénél a műszer negatív kivezetése csatlakozik a földponthoz.

„Negatív ellenállás” mérésénél a műszer pozitív kivezetése csatlakozik a földponthoz.

1. táblázat

| IC láb | Funkció | Üzemi feszültség (V) | Pozitív ellenállás a földhöz képest (Ω) | Negatív ellenállás a földhöz képest (Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Másodlagos hang KF bemenet | 0 | 1.4 | 1 |
|  | Külső hangfrekvenciás jelbemenet | 3.7 | 6.2M | 4.7M |
|  | KF PLL (nem használatos) | 0 | ~ | ~ |
|  | KF PLL (nem használatos) | 0 | ~ | ~ |
|  | KF PLL hurokszűrő (RC tag) | 2.5 | 6.2M | 4.2M |
|  | Videojel kimenet | 3 | 4.3M | 4.7M |
|  | I2C soros adatbusz órajel vonala | 3.9 | 31K | 24.3K |
|  | I2C soros adatbusz adat vonala | 4.0 | 31K | 24.3K |
|  | Csatolásmentesítő szívókör kapacitása | 6.7 | 6.0M | 4.1M |
|  | SVHS C jelbemenet | 1.1 | 88.1K | 87.7K |
|  | SVHS Y jel / előlapi AV videojel bemenet | 3.4 | 6.1M | 4.5M |
|  | +8V tápfeszültség | 8 | 2.8K | 2.8K |
|  | Belső videojel bemenet | 3.9 | 3.9M | 3.6M |
|  | Föld | 0 | 0 | 0 |
|  | Audiójel bemenet | 3 | 6.2M | 4.7M |
|  | SECAM dekóder csatolásmentesítő kondenzátor | 0 | ~ | ~ |
|  | Külső videojel bemenet | 3.4 | 6.1M | 4.4M |
|  | A feketeszinthez tartozó sugáráram teszt bemenete | 5.1 | 4.4M | 3.7M |
|  | B kimenet | 3.2 | 7.6K | 7.6K |
|  | G kimenet | 3.1 | 7.5K | 7.5K |
|  | R kimenet | 3.0 | 7.5K | 7.6K |
|  | Sugáráram határoló / maximális képméret kioltás bemenet | 2.4 | 218.8K | 239.0K |
|  | R bemenet | 3.3 | 6.1M | 4.6M |
|  | G bemenet | 3.3 | 6.1M | 4.6M |
|  | B bemenet | 3.3 | 6.1M | 4.6M |
|  | Kioltó (bekapuzó) jel bemenet | 0.3 | 1K | 1K |
|  | Y jel bemenet | 2.7 | 5.9M | 4.3M |
|  | Y jel kimenet | 2.7 | 5.9M | 4.3M |
|  | B-Y kimenet | 2.3 | 5.8M | 4.2M |
|  | R-Y kimenet | 2.3 | 5.8M | 4.2M |
|  | B-Y bemenet | 2.3 | 5.8M | 4.2M |
|  | R-Y bemenet | 2.3 | 5.8M | 4.3M |
|  | Színsegédvivő referencia kimenet (nem használatos) | 4.3 | 6.1M | 4.2M |
|  | 3.58MHz-es kristályoszcillátor csatlakozás | 2.5 | 6.2M | 4.6M |
|  | 4.43MHz-es kristályoszcillátor csatlakozás | 2.5 | 6.2M | 4.5M |
|  | Színdekóder fázisdetektor hurokszűrő csatlakozás | 4.9 | 6.2M | 4.5M |
|  | +8V tápfeszültség | 8.0 | 2.8K | 2.8K |
|  | CVBS kimenet | 2.6 | 4.6M | 4.6M |
|  | A digitális fokozatok belső tápfeszültségének csatolásmentesítő szűrőkondenzátora | 5 | 6.0M | 380.5K |
|  | Sormeghajtó jel kimenet | 0.4 | 6.1K | 6.1K |
|  | Sorvisszafutás jel bemenet, és homokvár impulzus kimenet | 0.4 | 6.1M | 2.1M |
|  | A sorszinkron jelet feldolgozó második PLL hurokszűrő kondenzátora | 3.2 | 6.1M | 4.4M |
|  | A sorszinkron jelet feldolgozó első PLL hurokszűrő RC elemei | 4.0 | 6.1M | 4.4M |
|  | Föld | 0 | 0 | 0 |
|  | E/W korrekció kimenet | 0.7 | 62.5K | 62.4K |
|  | A függőleges eltérítés inverz (-) meghajtó jele | 2.3 | 70.4K | 70.3K |
|  | A függőleges eltérítés direkt (+) meghajtó jele | 2.3 | 67.4K | 67.3K |
|  | KF szimmetrikus bemenet | 4.6 | 89.2K | 89.5K |
|  | KF szimmetrikus bemenet | 4.6 | 89.2K | 89.5K |
|  | EHT kompenzáció / túlfeszültség védelem bemenete | 2.5 | 23.1K | 22.8K |
|  | A függőleges fűrészgenerátor töltőkondenzátora | 3.8 | 6.2M | 4.6M |
|  | A függőleges fűrészgenerátor áram referencia bemenete | 3.9 | 39.0K | 39.0K |
|  | AGC csatolásmentesítő kondenzátor | 4.3 | 6.2M | 4.6K |
|  | Tuner AGC kimenet | 1.9 | 4.8K | 4.8K |
|  | Audió deemphasis (utóelnyomás) kondenzátora | 2.9 | 4.5M | 4.6M |
|  | Hang demodulátor csatolás mentesítés | 2.3 | 6.2M | 4.6M |

Sorszinkronizációs és sorkimeneti áramkörök

A soroszcillátor áramkör az IC201 (TDA8844) IC-ben belül foglal helyet, így külső soroszcillációs komponensek nem szükségesek, mivel az oszcillációs frekvenciát a belső kettős PLL vezérli.

Az összetett szinkronjelet tartalmazó világosságjel a belső szinkronjel leválasztó áramkörre jut, ahol a sorszinkron és képszinkron impulzusok elkülönítése megtörténik. A sorszinkron impulzus ezután a PLL1 fázisdetektorára (PD1) kerül, ami úgy befolyásolja a folyamatosan üzemelő feszültségvezérelt oszcillátor (VCO1) működését, hogy az nagy stabilitással fenntartsa a soroszcillátor jel és a  a bemeneti jel frekvenciák szinkronizmusát. IC201 43-as lábára kapcsolódó C239 (4,7nF), R255 (15KΩ) és C241 (1μF) komponensek alkotják a PLL1 hurokszűrőjének külső elemeit. A PLL1 által korrigált soroszcillációs jelek a PLL2-re kerülnek átvitelre, amely úgy működik, hogy stabilizálja és vezérelje a kimeneti fokozat számára a sormeghajtó impulzus fázishelyzetét, és egyenletes sorlinearitást és központosítást biztosítson. A 42-es lábra kötött C238 (10nF) kapacitás a PLL2  hurokszűrőjének külső eleme.

A sormeghajtó jelek IC201 40-es lábáról a Q402 (KSC2073) sormeghajtó tranzisztor bázisára jutnak, ahol erősítés után a T401 transzformátorral csatolva meghajtják a horizontális eltérítő tekercs mágneses mezejét előállító áramot kapcsolgató Q403 (2SD5703) sorvégtranzisztort. A sorvégfokozatban C414, C415 és C427 eredője alkotja a visszafutás kapacitást, C406 az S-korrekciós kapacitás és L402 a sorlinearizáló induktivitás.

Az EW geometria korrekciós jelek az IC201 (TDA8844) 45-ös lábáról az ICE01 (MC4558C) 6-os bemeneti lábára, majd jelformálás után az 1-es lábon keresztül a kimenetre kerülnek. A kimenetről a QE01 (KSA539Y) és a Q401 (KSD73Y)tranzisztorok által felerősített jel a C403 és L401 elemek segítségével történő hullámformálás után végül a VD404A modulátor és  VD404B  „damping” (csillapító) diódák segítségével adódik hozzá a soreltérítő jelhez.

DZ210, R237, R238, R240, R228, R256, R257 és C232  elemek kompenzációs áramkört  alkotnak a fényerő változások eredményeként létrejövő nagyfeszültség változások hatásainak kompenzálása céljából. A nagyfeszültség változások által okozott képgeometria változásokat a rendszer automatikusan ellenszabályozza (EHT kompenzáció).

R419, C426, R417, R418, R239, DZ205, D210, C226, DZ206 (Q209, R 236) a sugáráram korlátozó áramkör elemei.

T444 sorkimeneti transzformátor 9-es és 8-as lábáról jövő sorvisszafutási impulzus kimenetek egyenirányításra és szűrésre kerülnek a +16.5V és -16.5V egyenáramú feszültségek előállítására az IC301 (LA7845) függőleges végfok IC számára. A  transzformátor 7-es lába adja a képcső 6.3Veff  fűtőfeszültségét. Az 5-ös láb sorvisszafutási impulzusának egyenirányítása és simítása után kapjuk a videó végerősítő áramkörök tápellátását szolgáló +180V egyenáramú feszültséget.