TX 807 HOTELMÓD

kikapcsolása

(ha tul kicsi a hangerő, és nem növelhető)

- Kapcsoljuk ki a készüléket készenlét (standby) állapotba.

- Kapcsoljuk ki a hálózati főkapcsolót, és várjunk, míg a készenléti vörös LED teljesen kialszik.

- A távirányító magenta (bíbor) TXT gombjának nyomva tartása közben kapcsoljuk be a hálózati főkapcsolóval a készüléket. Ekkor megjelenik a képernyőn a szervizmenü.

- Nyomjuk le ismét a magenta gombot annyiszor, hogy a hotelmód menüje megjelenjen.

- A nyíl jelű gombokkal navigáljunk a volume setting (hangerő beállítás) menüpontra, és a grafikus skálán állítsuk be a hangerő kívánt maximális értékét. Navigáljunk a Hotel ON/OFF menüpontra, és kapcsoljuk ki (OFF) a hotelmódot.

- A memorizáláshoz nyomjuk meg az OK gombot.

- Lépjünk ki a szervizmenüből az Exit gombbal.