VIDEOTON C29(S)11AM

Sasszi: ROLSEN (Ukrán) S22

Szervizbelépés:

M gomb az előlapon és a 0 gomb a távirányítón egyszerre benyomva

(Ha nincs M gomb, akkor a processzor 7-es (Keyb) lábát 300 ohmon keresztül földelni kell.

Ha be van építve az X402 csatlakozó aljzat, akkor annak érintkezőit is lehet 250 ohmon keresztül összezárni.)

Hibajelenség:

A kép fölső része visszahajlik, és (visszafutási?) csíkok láthatók.

Oka:

Szakadt a C704 (33nF/630V) kondenzátor az E/W modulátor dióda áramkörében.

Elhárítása:

A forrasztási hibák javításán és a szakadt C704 cseréjén kívül, ha biztosra akarunk menni, cseréljük ki az alábbiakat is:

- C705 (10nF/1,6kV)

- C714 (220nF/400V)

- C716 (47nF/630V)

- C713 (1uF/250V)