Haier – HT2199 és HT3718

A kínai Haier TV készülékek típuskódja az alábbiak szerint épül föl:

H - Haier, a T - jelzi a processzor típusát (TDA..., vagy azt, hogy Toshiba), 21 - a képcsőátló (inch), 99 – a típus azonosító.

- Képcsőtípus:

HT2199 : A51JXS098X

HT3718 : 37SX110Y22-DC05

- Programhelyek száma : 218

- Processzor:

TDA9361PS/N2/5I, vagy TDA9361PS/N3/5I típusú UOC, ami egy tokban  tartalmazza a mikroprocesszort, a kép és hang KF / demodulátort, a videó processzort, a H szinkron és V szinkronfeldolgozást, a szín dekódert és a teletext processzort.

- EEPROM: 24LC08B

- Hang végfok: LA4285

- Videó végfok: TDA6108JF

- Függőleges végfok: TDA8357

- Sortranszformátor: JF0501-19930, vagy JF0501-21920.

- Tápegység: KA5Q0765RT,  +110V a fő feszültség, amit beállítani az RP501-el lehet

- Tuner:

ENV59D69F1B típusú, feszültségszintézeres, sávváltását a processzor 10 és 11-es lábai vezérlik, a hangolófeszültséget pedig a 4-es lába határozza meg.

A szerviz menübe való belépés:

A távirányítón sorba egymás után megnyomjuk le az alábbi gombokat:

MUTE — CALL — -/-- — MUTE

A képernyőn az alább felsorolt paraméterek jelennek meg, melyeket a PR+ és a PR- gombokkal lehet kiválasztani. Az értékeket a Vol+ és a Vol- gombokkal módosíthatjuk.

5PAR – vízszintes parabola 50Hz

5BOW – vízszintes görbület 50Hz

5HSH – vízszintes pozíció 50Hz

5EWW – kelet-nyugat amplitúdó 50Hz

5EWP – nyugat vízszintes parabola 50Hz

5UCR – sarkok fent 50Hz

5LCR - sarkok lent 50Hz

5EWT - kelet-nyugat trapéz 50Hz

5VSL – függőleges linearitás 50Hz-nek

5AVM – függőleges amplitúdó 50Hz

5SCL – S korrekció 50Hz

5VSH – függőleges pozíció 50Hz

5VOF - OSD függőleges pozíció 50Hz

5HOF - OSD vízszintes pozíció 50Hz

5VX – zoom függőleges beállítás 50Hz

A továbbiakban következő 6-al kezdődő paraméterek 60Hz-re vonatkoznak:

6PAR, ….. 6VX

RED, GRN – fekete szint beállítás piros és a zöld

WPR, WPG, WPB – fehér szint beállítás piros, zöld és kék

YDFP, YDFN, YDAV – világosságjel késleltetés PAL, NTSC és AV

TOP – AGC belépési pont

VOL – a hangerő maximális szintjének beállítása

9874 – TDA9874 kimeneti szint

AVLT –   TDA9874A  AVL késleltetési idő

9860 –  TDA9860 (TDA9859) alap hangerő

IFFS – KF beállítás

HDOL – katód meghajtó szint

AGC – AGC küszöbszint

0CON, 0BRI, 0COL, 0SHP – A „Halvány” kép  kontraszt, fényerő, színtelítettség és sharpness szintjének beállítása

1CON, 1BRI, 1COL, 1SHP – A „Mérsékelt” kép  kontraszt, fényerő, színtelítettség és sharpness szintjének beállítása

2CON, 2BRI, 2COL, 2SHP – A „Normál” kép  kontraszt, fényerő, színtelítettség és sharpness szintjének beállítása

3CON, 3BRI, 3COL, 3SHP – A „Dinamikus” kép  kontraszt, fényerő, színtelítettség és sharpness szintjének beállítása

OP1 – ajánlott érték = 177

OP2 – ajánlott érték = 127

OP3 – ajánlott érték = 255

OP4 – ajánlott érték = 75

OP5 – ajánlott érték = 183

OP6 – ajánlott érték = 89

OP7 – ajánlott érték = 1

Az Ug2 (képcső segédrács feszültség) beállításához a szervizmenüben megnyomjuk a  -/-- gombot, aminek hatására leáll a függőleges eltérítés, és a képernyőn megjelenik egy vékony vízszintes vonal. A G2 feszültséget (a sorkimeneti transzformátor potenciométerével) úgy kell beállítani, hogy éppen a láthatóság határán legyen a vonal fénye. Az eltérítés újraindításához a -/-- gombot ismét meg kell nyomni.

A szervizmenüből úgy léphetünk ki, hogy a távirányítóval standby-ba kapcsoljuk a TV készüléket.