PHILIPS 	L6.1 sasszi

automatikus kereséskor nem talál állomást

A "nem talál állomást" hibát a következők okozhatják: 

1. 7601, 3608, 3609, 2603, 3607, 3606, 3605, 3604, 3603, 2601, 2602, 2002 általában egy, vagy több forrasztási hibás. Ezek a pulzusszélesség modulátor, és az aluláteresztő szűrő elemei, melyek a hangolófeszültséget állítják elő a tuner számára. Vezérlése a proc. 1-es lábáról történik. 

2. 3660, 3601, 3661, 2600, 6600, 3602 általában egy, vagy több forrasztási hibás. Ezek hozzák létre a hőkompenzált 33V-ot a +160D jelű tápból, ami az RGB végfok tápja is, és a sortrafó állítja elő. 

3. A proc. AFC (11-es) lába, és az ide csatlakozó külső elemek: 3620 (360K), 3619 (180K),  2100. 

4. A 7100 KF  IC  (TDA8361, vagy TDA8362) 

5. A demodulátor / AFC tekercs (5100), ami el szokott hangolódni. A serlegen belül található kondenzátor elöregedésre hajlamos, kicsípve egy külső 82-100pF kerámiával helyettesíthető. Esetleg hibásak lehetnek a 2150, 2151 kapacitások.