Samsung KS7A sasszi hibák

Hiba:	Magától lépteti a csatornákat.

Tipp:	Cseréld ki a DZ611 és a DZY03-as diódákat.

Hiba:	Magától bekapcsol a TV.

Tipp:	Hasonlóan az előzőhöz, a DZ611 és a DZY03-as diódákat kell kicserélni.

Hiba:	Változik a kép fénye és kontrasztja a bemelegedés után.

Tipp:	Lépj be a service mód EEPROM menüpontjába, és ott módosítsd a 2. bájt (Dynamic 	Sharpness) értékét 73-ra és a 4. bájt (Dynamic Tint) értékét 88-ra

Hiba:	Elmosódott, homályos a kép, kevés a kontrasztja.

Tipp:	Cseréld ki az R418-t (1R8 82cm-es képcsőnél), mert az ellenállás megnyúlt, ezért a 	képcsőfűtés gyenge. Ezután állítsd be újra az UG2-t.

Hiba:	Nagyfeszültségű áthúzás, vagy villámlás után villognak a színek, és időnként kifehéredik a 	kép.

Tipp:	Átíródtak az adatok az EEPROM-ban. Üres (teljesen új!) memória is betehető, a VCT49xy 	processzor fölprogramozza a gyári alapadatokkal (10-15 másodperc alatt).

Service mode belépés:

Menete: Bekapcsolt TV-nél nyomd meg egymás után a távirányítón a következő gombokat:

power off – INFO – MENU – MUTE  – power on

Hotel mode aktiválása-kikapcsolása:

Menete: Lépj be szervizmódba, azon belül az Option menübe, és ott válaszd a 21. (Hotel mode) 	sorban az „on” vagy az „off” állást.

Modell: CW-25M064N chassis KS7A
Fehler: Netzteil pulsiert,
LED blinkt, Entmagnetisierungs-Relais klappt ca 2 Hz

Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
C812 an der Primärseite war kaputt - getauscht.
Auch 3,3V für CPU pulsiert, und der sendet Pulse vom Ausgang POWER.
Die verursachen Ausfälle des Netzteils.
Wenn ich Q806 (Bei Opto coupler) kurz sperre, Pulse hören auf, Gerät läuft.
D812 soll Senkung der 3,3V bei STANDBY verhindern, aber tut's nicht,
weil IC805 wegen Pulsieren zu niedrige Spannung bekommt und liefert.
Wenn ich parallel zu C846 (2200uF) noch minimal 4700uF zuschalte, läuft.
Auch Spannung 5V von aussen zum 6V Gleichrichter hilft,
sogar mit 0,1A Begrenzung, obwohl Gleichrichter 7A Sicherung hat.
Wenn FFS anläuft, kann ich zusätzliche C oder U abschalten,
er läuft weiter, auch STBY/ON func, nur ganz selten kommen die Pulse wieder.