micron

s e c u r i t y   p r o d u c t s

Micron vonalszimulátor

Jellemzők

- Bármely kommunikátorral rendelkező központhoz használható vonalszimulátor.

- Helyben, telefonvonal nélkül programozhatjuk a MicroCom II szoftverrel a riasztóközpontot.

- Tápellátása a riasztóközpont paneljének tápkimenetéről vagy akkumulátorról is történhet.

- Panelszintű kiszerelés.

- Könnyű kezelhetőség.

Felhasználási lehetőségek

Ajánljuk a kommunikátorral rendelkező Micron riasztóközpontok helyben történő számítógépes programozásához.

Felszerelés, bekötés

Kösse a vonalszimulátor + / - bekötési pontjait a riasztóközpont Accessory power + / - sorkapcsaira! A vonalszimulátor IN bekötési pontjait pedig a riasztóközpont telefonvonal bemenetére (TELCO LINE IN), a vonalszimulátoron található csatlakozó két bekötött pontját pedig a számítógép modem Line bemenetére.

Programozás :

- Csatlakoztassa a Micron vonalszimulátort a riasztóközpont paneljéhez, majd a számítógép modemjéhez!

- Indítsa el a Microcom II szoftvert a számítógépen!

- Kezdeményezzen tárcsázást az 123 számra, majd klikkeljen az OK gombra!

- A tárcsázás után üsse be a riasztóközpont kezelőjén a 99# parancsot, hogy a panel fogadja a hívást!

- A kapcsolódás után ugyanúgy használja a szoftvert, mint a telefonvonalas kapcsolat esetén!