Ha ismételten tönkremegy az RGB végfok IC

Okok és tippek:

- Túlságosan magas az RGB végfokozat tápfeszültsége, a sorvégfokozat rendellenes működése miatt.

- Cseréljük ki az RGB végfokozat áramkörében található diódákat és elektrolyt kondenzátorokat is, és ellenőrizzük az ellenállásokat..

- Kössük össze a képcső áramköri lap  „Aquadag” (vizes kolloidgrafit bevonat) nevű fóliaszigetének közepét az eltérítő tekercs szerelvény alatt átlósan átvitt csupasz vezetékkel.

- Ha megállapítható, hogy az RGB végfok IC hibás, de az okát nem találjuk, mert minden áramköri elem jól működik, akkor a meghibásodást valószínűleg a képcső belső áthúzása okozta.

- A hibás sortranszformátor miatt megemelkedett a fókusz feszültség, ami sötétben jól látható áthúzásokat okoz a képcsőben. Cseréljük ki a transzformátort.

- Gázos a képcső, emiatt áthúz, a lilás fény sötétben jól látható. Cseréljük ki a képcsövet.