Szervizmód:

Mielőtt aktiválnánk a szervizmódot, állítsuk be a megfelelő teszt képernyőt. Állítsuk közepesre a fényerőt, a színtelítettséget valamint a kontrasztot. A dekóder mód geometria értékeinek beállításához szükség van valamilyen 16:9 arányú tesztképre (Pal Plus decoder vagy DVD lejátszó). A TV 9.3 sasszé beállításához szintén szükség van 16:9-es letterbox tesztképre (ahol fekete csík van a képernyő alsó és felső részén ).

Belépéshez egyidejűleg nyomjuk meg a “red” (piros) és “blue” (kék) gombot a távirányítón, és a “P -” és a “hangerő +” gombokat együtt, legalább 5 másodpercig a készüléken. Ezt követően a képernyőn a “Service Mode TV 9 version X.XX” szöveg jelenítődik meg (ahol az X.XX a szoftver verzióját jelöli).

Léptetni a “föl/le” nyilakkal, a paramétert beállítani pedig a “hangerő +/-“ gombokkal lehet. A beállított értéket az “OK” gomb memorizálja. Kilépni a “TV” gombbal lehet.

A beállítható paraméterek:

- Format			A kép formátumának beállítása

- Vertical Amplitude		A függőleges képméret beállítása

- Vertical Position		A függőleges képhelyzet beállítása

- S-Correction			A függőleges linearitás beállítása

- Vertical Symmetry		A függőleges szimmetria beállítása ( Az S-Corr. és a 				Vert.-Symm. mindkét módon optimalizálható)

- Horizontal Pos. RGB	A vízszintes képhelyzet beállítása RGB jelforrásnál

- Horizontal Position		A vízszintes képhelyzet beállítása

- Horizontal Amplitude	A soramplitúdó beállítása

- Cushion			A negatív E/W torzítás kompenzálása

- Trapeze			A tesztkép függőleges vonalainak párhuzamossági 					beállítása (egymáshoz képest)

- Corner			A függőleges vonalak beállítása a sarkokban

- Horizontal Symmetry	A vízszintes szimmetria beállítása

- Blanking Phase Left		A baloldali vízszintes kioltás beállítása (alapállapot: 340)

- Blanking Phase Right	A jobboldali vízszintes kioltás beállítása (alapállapot: 				250)

- Chroma Delay		A színjel késleltetési idejének beállítása (a 						világosságjellel kell együtt futnia)

- Luma Delay			A világosságjel késleltetési idejének beállítása (a 					színjellel kell együtt futnia) (elegendő egyiket beállítani 				a másikhoz)

- Newline			Járulékos opció a kép vízszintes betájolásának 					megváltoztatására (csak páratlan számértékek állíthatók 				be) (alapállapot: 61)

- DVCO			A színsegédvivő frekvenciáját automatikusan másoló, 				vivő helyreállító PLL referencia oszcillátorának 					beállítása

- G2				A képcső segédrács feszültségének beállítása

- Cutoff				Fekete/fehér egyensúly beállítása

- White Drive			Fekete/fehér egyensúly beállítása

- SVM G1			A lehető legjobb állapotnak megfelelően van 					alapállapotban beállítva

- SVM Delay			Maximális értékre van beállítva alapállapotban

Megjegyzés: Az utolsó két érték beállítási lehetősége csak a TV 9.3 SVM verziónál érhető el.

A gyerekzár nullázása:

A gyerekzár nullázásához hajtsuk végre a következőket (a szoftver verziótól függően):

1, Az 1.62, 2.62, 1.90, vagy a 2.90 szoftver verzióig változtassuk meg az NVM címek értékét a következők szerint:

NVM cím                  NVM adat

0D06                           00

0D07                           FF

0D08                           FF

0D09                           FF

0D0A                          FF

Nyomjuk meg a “Red” (piros) gombot a távirányítón a megfelelő NVM cím kiválasztásához, majd a kiválasztott címen a “hangerő +” gombbal állítsuk be az adat értékét. Minden egyes megváltoztatott cimet el kell tárolni egyenként az “OK” gomb megnyomásával.

Figyelem! Minden más érték megváltoztatása a készülék működésében hibát okozhat.

2, Az 1.70, 2.70, 1.91 vagy a 2.91 verzió számú szoftvereknél  hívjuk elő a “Kisi rücksetzen” pontot, és változtassuk meg az értéket “0”-ról “1”-re.

3,  Az 1.71, 2.71, 1.92, valamint a 2.92 verzió számú szoftverektől kezdődően a gyerekzár nullázása közvetlenül a “Child” menüpontból érhető el a következő kombináció segítségével:

A “Child” menüpontban közvetlenül kódkereséskor nyomjuk meg a “P-” és a “hangerő+” gombot egyidejűleg, majd engedjük el. Ezt követően 5 másodpercen belül nyomjunk meg az “Ok” gombot a távirányítón.