LG/GOLDSTAR  MC022A védelem

- A készülék VCT380x UOC processzorának 6-os (DEG/ABNORMAL) védelem lába   figyeli a következőket:

- A sorvégfokozat tápfeszültségének OCP (túláram védelem) áramkörét (R864, Q855, Q856, C880)

- X-RAY protektor áramkört (Q443, D444, ZD447, C450, C457))

- A 12V tápfeszültséget (D858, C857),  D865-ön keresztül

- A 9V tápfeszültséget, amit az IC853 (KA78A09) állít elő, D863-on keresztül

- Az 5V tápfeszültséget, amit az IC855 (KA278R05) állít elő, D864-en keresztül

A 6-os láb feszültsége hiba esetén alacsony logikai szintre kerül.

- A  processzor 31-es (VPROT) lába figyeli a VS (képkioltó) impulzusokat (IC301, Q301)

- A processzor 33-as (HS) lába figyeli a sortranszformátor 4-es lábáról származó, és ZD401 által 5V-ra limitált sorvisszafutási impulzust (HS)

- A processzor figyeli valamennyi tápfeszültség lábán a feszültséget, és ha túl alacsony, vagy túl magas valamelyik, lekapcsol.