# Az ORION T 2925 SPTX-S  PT90

# SASSIS OPCIO ÉS GEOMETRIA BEÁLLITÁSAI

# Képcső:

Tuner:

## Memória:

## Belépés a szervizmenübe: Menü-Szolgáltatás-Nyelv-1923

Menü – szolgáltatások - nyelv gomb megnyomása után az 1-9-2-3 beütésével

#### Továbblépés: függőleges kurzorral

Változtatás: vizszintes kurzorral

Kilépés, visszalépés: a menü gomb megnyomásával

Tárolás: továbblépéssel

## DSPHD1-V5E+1p 22.2.04

## Option:

Opciós byte 1:   00000100

Opciós byte 2:   10111001

### Opciós byte 3:   10111011

Opciós byte 4:   00111010

## Tuner		2

BS L		118MHz

BS H		433MHz

VHF-L		3

VHF-H	6

UHF		133

## Geometry:

1 VS		39

2 VS.60	33

3 VP		 4

4 VCO.C	 0

5 VS.C		 4

6 HS		21

7 HPI.C	20

8 HTR.C	-3

9 HCO.C	17

10 HP		 7

## G2 beállítása

### A sorkimenő segédrácsfeszültsének változtatásával, amíg a kettőspont nem piros

## Video

1.R		        6

2.G                        -2

3.B                         0

4.R COF               -3

5.G COF               -6

## Tuner/if

1.AGC                  30  amíg a kettőspont nem piros

2.PIP AGC             5  amíg a kettőspont nem piros

### 3.PC                     -5  amíg a kettőspont nem piros

4.PF                       2  amíg a kettőspont nem piros

5.PC.L                   0  amíg a kettőspont nem piros

6.PF.L                   0  amíg a kettőspont nem piros

HOTEL	OFF

VOLUME 	kb. 50 %

Mono stand 	Auto

Sub  Fr		kb. 50 %