TDA93xx, 95xx UOC

Védelmek

50-es láb (BLANKING, Icut off)

Az UOC IC  szivárgó áram és kioltás kiértékelő áramkörei használatosak az RGB kimeneti erősítők szabályozására, így a képminőséget a képcső öregedésétől függetlenül  biztosítani lehet.

A kioltásvezérlés tulajdonképpen egy letapogatás szabályozó áramkör, amely elektronikusan szabályozza a dinamikus komponenseket a képcső gyártási tűréseinek, és az  öregedési, elhasználódási hatásoknak a kiegyenlítésére.

A következő előnyöket is kínálja:

- Automatikus feketeszint kompenzáció.

- A CRT bemelegedési ideje alatti színtisztasági hibák megakadályozása.

- Az erős elöregedettségi állapot kompenzáció stabilizálása a működés kezdeti óráiban

Képvisszafutás alatt a CRT rendszerből eredő szivárgó áram mérése teljes fekete szintnél történik a visszafutási időszakban, még mielőtt az RGB katódáramok mérése megtörténne. Ezeket a mért értékeket a képcső áramköri lapról az RGB végfok IC (TDA6107Q) 5-ös lábáról érkező (BUK, I_CUT) jel (normál üzemnél  6-7,2V) tartalmazza, ami az  UOC IC 50-es (BLANKING, Icut off) lábára jut. Az IC belső RGB jelfeldolgozó és vezérlő fokozatai a mért értékek alapján  kiegyenlítik a CRT és komponenseinek elhasználódását.

Az 50-es láb feszültségének drasztikus megváltozása az RGB kimenetek letiltódását eredményezi. Normál üzemnél itt 6V körüli feszültség mérhető.

Szoftver úton be lehet állítani, hogy úgy működjön az 50-es láb, mint védelmi láb, ha nem működik a függőleges végfok. Az 50-es láb esetében az érzékelési információt a függőleges végfokból vett 100µA-es áram küszöbszint jelenti. Abban az esetben ha a függőleges végfok nem működik és nem létezik eltérítő áram, akkor az 50-es láb árama a küszöbszint alá kerül, és így a védelem aktivizálódik: blokkolja az RGB kimeneteket, lesötétül a kép.

49-es láb (BCL IN)

A CRT sugáráram figyelése az FBT (sorkimeneti transzformátor) nagyfeszültségű sokszorozójának talpponti lábáról történik, amely virtuális földeléssel működik. Ahogy a sugáráram növekszik, növekvően negatív töltés keletkezik az ide kapcsolódó néhány néhány 10nF-tól néhány száz nF értékű kapacitáson. Ezt egy pozitív feszültségből kivonva kapjuk az  UOC IC 49-es (BCL IN) lábának bemenetére jutó, a sugáráram növekedésekor csökkenő feszültséget, aminek aktuális szintje az IC-n belül  figyelésre, és egy belső referenciával való összehasonlításra kerül. Az eredmény a fényerő és kontraszt áramkörök meghajtásának csökkenését, és így a sugáráram csökkenését eredményezi.

Normál képnél a 49-es láb feszültsége nagyobb mint 2,8V (pl. 3,6V). Ha a sugáráram növekedése miatt ez a feszültség 2,8V alá kerül, akkor a kontraszt lecsökken, és egészen nullára esik le a láb feszültségének 1,8V-ra csökkenésekor. Ha a sugáráram tovább növekedik, a 49-es láb feszültsége 1,7V alá csökken, ekkor működésbe lép a fényerő csökkentő áramkör is, ami egészen nullára csökkenti a fényerősséget, amikor a feszültség 0,9V-hoz ér.

A 49-es láb második szerepe (ha a szoftverben ez van kiválasztva védelemre), hogy a függőleges eltérítés védelem működésbe lépjen, amikor meghibásodik a függőleges végfok. (Kioltsa a megjelenő vízszintes fénycsíkot.) Erre az IC lábra  olyan képkioltó (VFB) impulzusoknak  kell eljutni, amelyek a függőleges végfokozatból erednek, és normális működésnél a képkioltás időintervallumában átlépik a 3,45V-os küszöbszintet. Ha ez  nem teljesül, a H-OUT jel letiltódik. A képkioltó jelek helyett ezt a feltételt a láb nagy impedanciás ellenállásosztós előfeszítésével is biztosítani lehet a védeni kívánt tápfeszültségek (pl. USYS, VSUPPLY) megfigyelésére.

A képcső védelmének módja (ha nem működik a függőleges végfokozat) szoftver úton programozható, hogy a UOC  IC 49-es, vagy az 50-es lábáról legyen aktív.

36-os láb (EHT/ PROTECTION)

A nagyfeszültség kompenzáció és védelem (EHT/ PROTECTION) a sorkimeneti transzformátor valamelyik lábáról eredő, például a képcső fűtésére is szolgáló, sorvisszafutási impulzusok szintjének mérésével valósul meg. Az EHT_COMP (kiintegrált) jel az UOC IC 36-os (EHT) lábára jut. A kompenzáció a sugáráram növekedése okozta terhelésnövekedésből adódó sorméret csökkenést ellensúlyozza. A láb beavatkozás mentes állapotához tartozó feszültség: 2V.

Ha a sugáráram csökkentése meghiúsult, és a sugáráram meghaladja az FBT maximális vezérlési tartományát, az ellenállások által előfeszített 36-os láb 3,9V-nál magasabb szintre kerül. Ennek hatására a biztonsági áramkör  először a H-OUT jelet blokkolja, majd a TV készüléket kikapcsolja.

34-es láb (FBISO, LFB in)

Ez a láb kétfunkciós: egyrészt ide jut be a sorvégfokból eredő sorvisszafutási impulzus   (HFB, kb.5Vpp), másrészt ez a homokvár impulzus (S-CASTL) kimeneti pontja.

A 34-es lábra jutó HFB (LFB) impulzust a sortranszformátor valamelyik tekercséről, vagy közvetlenül a sortranzisztor kollektor köréből (mindkét esetben leosztva) biztosítják.

Ha ez a jel nem megfelelő amplitúdójú, vagy torz, akkor a sorvégfok beindulása után rövid idő elteltével letiltódik a 33-as (HOUT) láb jele.

Különösen kényes elemek a HFB impulzust előállító (osztó, limitáló) elemek. Okozhatja még a HOUT jel letiltódását (a HFB jel torzulása = beszívásos volta miatt) a sorvégfokozat túlterhelt állapota is. Innen kap tápot a függőleges végfok és az RGB végfok is.
Gyakori kiváltó ok a sorcsatoló elemek (kondenzátorok) hibája.

16-os láb „flash” (gyors) védelem (ritkán alkalmazott)

A 16-os láb (PH2LF) alkalmazásával a TV készülékeknél még megvalósítható egy „flash” (gyors) típusú védelem is. Normális viszonyok között a 16-os láb szerepe a horizontális szinkronozás 2. PLL hurokszűrőjének  külső kondenzátora számára becsatlakozást biztosítani. A flash védelemhez a láb feszültségét egy ellenállásosztóval elő lehet feszíteni (például a +8V-os tápfeszültségből) +6V-hoz közeli szintre, ami a védelem küszöbszintje. Normális működési állapotban tehát a feszültség ezen a lábon kisebb mint 6V.  A tápfeszültség hirtelen növekedése a láb 6V fölé ugrását  okozza, ami a H-OUT jel gyors blokkolását idézi elő. Ezt az eredményt több feszültség összekapuzásával is el lehet érni. Normál esetben a  H-OUT jel  csak lassan indul és áll le.

A TDA6107  RGB végfok IC lábainak funkciói és teszt mérési adatai:

| IC láb | Funkció | Üzemi feszültség (V) | Pozitív ellenállás a földhöz képest (Ω) | Negatív ellenállás a földhöz képest (Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R bemenet | 3.2 | 7.6K | 7.4K |
|  | G bemenet | 3.0 | 7.6K | 7.5K |
|  | B bemenet | 3.1 | 7.6K | 7.4K |
|  | Földelés | 0 | 0 | 0 |
|  | Fekete áram teszt kimenet (BUK) | 6.0 | 3.1M | 2.7M |
|  | Tápfeszültség | 182.6 | 34.2K | 28.2K |
|  | R katód kimenet | 97.6 | 1.4M | 2.6M |
|  | G katód kimenet | 100.1 | 1.4M | 2.6M |
|  | B katód kimenet | 93.4 | 1.4M | 2.6M |

TDA 93xx, 95xx jelalakok és üzemi feszültségek:

V451 B = sorvégtranzisztor bázis

V451 C = sorvégtranzisztor kollektor