### Samsung KS1B sasszi

Mikroprocesszor: TDA9381PS/N2/3I, SPM-822MAN3 (a CS21K9MLDC/DWP modellhez)

Memória: 24C04

SMPS IC: KA5Q1265RT

Multi-regulátor: KA7632

Függőleges végfok: LA7845

Hang végfok: TDA8943 a mono, TDA8944J a sztereó változathoz

RGB végerősítő: TDA6107Q

Szervizmenü:

A szervizmenübe való belépés a hálózati főkapcsolóval bekapcsolt, készenléti állapotú  készüléknél történik úgy, hogy sorba megnyomjuk a távirányítón az alábbi  gombokat:

MUTE ------ 1 ----- 8 ----- 2 ----- POWER ON.

A képernyőn ekkor megjelenik:

ADJUST

OPTION

G2 - ADJUST

RESET

A menüpontok váltogatása a CH+ és CH-, az értékek módosítása a V+ és V-, a memorizálás és a szervizmenüből való kilépés a POWER OFF gombokkal történik.

Az ADJUST menüpont beállítási értékeit az alábbi táblázat tartalmazza:

| Rövidítés | Jelentése | Beállítási intervallum | Alapérték |
| --- | --- | --- | --- |
| SCT | Sub Contrast | 0 - 23 | 15 |
| SBT | Sub Brightness | 0 - 63 | 8 |
| BLR | Black Level offset Red | 0 - 63 | 35 |
| BLB | Black Level offset Blue | 0 - 63 | 32 |
| RG | Red Gain | 0 - 63 | 40 |
| GG | Green Gain | 0 - 63 | 25 |
| BG | Blue Gain | 0 - 63 | 42 |
| VSL | Vertical Slope | 0 - 63 | 30 |
| VS | Vertical Shift | 0 - 63 | 31 |
| VA | Vertical Amplitude | 0 - 63 | 25 |
| HS | Horizontal Shift | 0 - 63 | 32 |
| SC | S - Correction | 0 - 63 | 30 |
| CDL | Cathode Drive Level | 0 - 15 | 9 |
| STT | Sub Tint | 0 - 7 | 3 |
| AKB | AKB On / Off | 0 / 1 | 0 |
| PDL | PAL Delay | 0 - 15 | 2 |
| NDL | NTSC Delay | 0 - 15 | 0 |
| PSR | PAL Sub Color | 0 - 23 | 20 |
| NSR | NTSC Sub Color | 0 - 23 | 7 |
| SCBT | Screen Brightness | 0 - 63 | 40 |
| VOL | Volume pre setting | 0 - 63 | 10 |
| CAP | Caption Position | 0 - 15 | 12 |
| MVOL | Melody Sound Volume | 0 - 50 | 7 |
| RP00 | Ratio Pre / overshoot | 0 / 1 | 1 |
| RP01 | Ratio Pre / overshoot | 0 / 1 | 1 |
| FMWS | Window Selection Sound PLL | 0 / 1 | 0 |
| AGC1 | IF AGC Speed | 0 - 3 | 1 |
| OMD | Offset IF Demodulator | 0 - 63 | 32 |
| SCL | Soft Clipping | 0 - 3 | 3 |
| PWL | Peak White Limiting | 0 - 15 | 15 |
| MUS | Matrix USA | 0 / 1 | 0 |
| AGC | Automatic Gain Control | 0 - 63 | 27 |

### A KS1B sasszi  működése

Táplálás

A tápegység a KA5Q1265RT (IC801S)  SMPS integrált áramkörre épül. Az IC fő jellemzői:

I Dmax = 12A	U DGRmax = 650V	I OVER =  6A

A hálózati kapcsoló bekapcsolásakor a D801S diódahíddal egyenirányított és a C803 (330uF/400V) kondenzátorral  szűrt DC feszültség a csopper transzformátor 1-4 tekercselésén keresztül a  KA5Q1265RT áramkör 1-es (DRAIN) lábára jut.

Az IC801S áramkör 3-as (Vcc) lábára start fázisban az R801 és R802 ellenállásokkal leosztott, D801-el egyenirányított és C804-el szűrt egyenfeszültség biztosít táplálást. A rezgés beindulása után a transzformátor 8-9 tekercselésének impulzusait D802-vel egyenirányítva, és C804-el szűrve biztosítják az IC801S 3-as lábára a folyamatos működéshez szükséges tápfeszültséget. DZ802 feladata a 3-as láb védelme a 27V-nál magasabb feszültségektől.

Szintén a 8-9 tekercsről nyert impulzusok, D803-on és R810-en keresztül, biztosítanak szinkronjelet az IC801S 5-ös (SYNC) lábára. Az R809, C806 és DZ804 elemek végzik az impulzusok leosztását, formálását és határolását.

A kimenő feszültség stabilizálása az IC801S  4-es (VFB) lábának használatával történik, úgy hogy annak árama a PC801S optocsatoló tranzisztorának C-E átmenetén is átfolyik. Praktikusan a kimenő feszültség pontos beállítása, a 4-es láb áramának beállításával, a tranzisztor C-E átmenetével párhuzamos R812 (15K) ellenállással végezhető el.

A tápegység csak három feszültséget állít elő: +B (= 122/125/130V képcsőfüggő),  +13,5V és +11,5V. A 9-10-es tekercs impulzusait  D808-al egyenirányítva, és C821, C822 által szűrve keletkezik +B, ami a vízszintes végfokozat táplálását biztosítja. A +13,5V táplálja a hang végfokozatot. A +11,5V-ból a KA7632 többszabályozós integrált áramkör segítségével jön létre a +3,3V és +8V feszültség az MCU, valamint a +5V a tuner számára. A RESET feszültséget is ez az IC biztosítja a 6-os lábáról, a Q203 inverter tranzisztoron keresztül, az MCU (TDA9381PS)  60-as (RESET) lábára .

A KA7632 kimeneti +5V és +8V feszültségei blokkolhatók és aktiválhatók a 4-es  (DISABLE) lábra adott feszültséggel. Ha ez a feszültség a 4-es lábon nagyobb mint 2V, a +5V és +8V kimenetek aktívak, ha a feszültség a 4-es lábon kisebb mint 0,8V, a kimenetek blokkoltak, tehát a feszültségek 0-val egyenlők. Ez utóbbi állapot jellemző a standby üzemmódra, amikor a mikroprocesszor csak +3,3V-os táplálást kap.

A szekunder feszültségek stabilizálása az IC803 (KA431) referencia + hibajel erősítő integrált áramkör segítségével történik, amely az R834, R826 által leosztott +B feszültség változásainak megfelelően működteti az IC801S (PC123Y) optocsatoló fotodiódáját.

Védelem

Az X-RAY és a nagyfeszültség védelem / kompenzáció a képcsőfűtés céljára is szolgáló sorvisszafutási impulzusok szintjének mérésével valósul meg. A DR01S diódával egyenirányított, és a CR02S kondenzátorral szűrt jel QR01S pnp tranzisztort vezérli úgy, hogy a rögzített nyitási szint átlépésekor a tranzisztor kinyit, és egyenfeszültséget ad a kollektorán keresztül a TDA9381PS  36-os (EHTO) lábára.

A sugáráram korlátozás (BCL) működése a sorvégfokozatból eredő változó (ABL) feszültségre alapul, ami a Q206 tranzisztoron keresztül a TDA9381PS 49-es (BCL IN) lábára ad jelet, és aktiválódásakor először a kontrasztot csökkenti.

Normál képnél a 49-es láb feszültsége nagyobb mint 2,8V. Ha a sugáráram növekedése miatt ez a feszültség 2,8V alá kerül, akkor a kontraszt lecsökken, és egészen nullára esik le, ha a 49-es láb feszültsége 1,8V alá csökken. Ha a sugáráram tovább növekedik, és a 49-es láb feszültsége 1,7V alá csökken, ekkor működésbe lép a fényerő csökkentő áramkör is, ami egészen nullára csökkenti a fényerősséget, ha a feszültség 0,9V-hoz ér.

Az 50-es láb szerepe, hogy a V-GUARD védelem működésbe lépjen, amikor meghibásodik a függőleges végfokozat. Erre az IC lábra Q301-en keresztül olyan impulzusok is eljutnak, amelyek a függőleges végfokozatból erednek, és normális működésnél átlépik a 3,45V-os küszöbszintet. Ha ez a függőleges végfokozat működőképtelensége miatt nem teljesül, a sormeghajtó (H-OUT) jel letiltódik.