FUNAI TV2000 MK7 tápegység

egyszerűsítése

A készülék tápegységéből ki kell venni a következő alkatrészeket:

- Q506, Q507

- D509, D511

- C515, C516

- R517, R518, R519, R520, R521

Ettől a tápegység működése jóval stabilabbá válik, és üzembiztosabban indul.

Hibajelenség:

A tápegység egyszerűsítése után is nehezen indul.

Oka:

Hibás a Q504 (2SB698F,G) PNP tranzisztor (mérve jónak mutatkozik).