PHILIPS L9.2 sasszi

Tápegység

Mérőpontok:

-Javítás alatt célszerű a tápegységet műterhelésekkel (60W/230V hálózati és 12V/5W, 12V/10W gépkocsi izzókkal) kipróbálni / járatni.

-A szervizmanuálban a normál üzemi, és a STBY állapot DC feszültségei megtalálhatók a primer oldalra vonatkozóan is.

-Ha R3518 (R27) és/vagy R3519 (470R) megnyúlik, a terhelést nem bírja.

-A csopper FET gate jel (P1) mérésénél óvatosan járjunk el: a mérőfejet csatlakoztatni csak árammentes (kisütött puffer) állapotban szabad.

-C2508 vagy C2511 kapacitáscsökkenése esetén a terhelést nem bírja.

-Ha a primer oldali visszacsatoló ágak (trafó 1-es lábától az IC lábakig) elemei meghibásodnak nem jól stabilizál.

-A diódákat visszáramra is vizsgálni kell!