SHARP 51AT15H  Sasszi:5BS-A

Szervizmód:

- A készüléken a VOL- és a CH+ gombok együttes benyomásakor kapcsoljuk be a készüléket a főkapcsolóval. Ekkor megjelenik a SERV felirat a képernyőn.

- Navigálni a CH+, CH- gombokkal lehet.

- Kilépéshez a hálózati főkapcsolót, vagy a távirányító MODE gombját használhatjuk.

Gyerekzár oldása:

- Kapcsoljuk be a készüléket a hálózati főkapcsolóval.

- Nyomjuk be a VOL- gombot az előlapon, és a Child Lock gombot a távirányítón egyszerre.

- Ezután a távirányítón a MODE gomb megnyomása után válasszuk ki a Child Lock pontot a CH+, CH- gombokkal.

- Ismét nyomjuk meg a MODE gombot a New Pin (új kód) kiválasztásához, és ott válasszuk az Exit pontot, majd

- ismét nyomjuk be a MODE gombot.