11AK30A14 táphiba

11AK30A14 panel, -nem indul- hibával érkezett. Semmi rosszat nem találtam, végül kicseréltem az egyik 47 mikrót a sortápban. Erre már képes lett felállni stby-ból, meg a gép is indult. Vissza a gazdinak, másnap reggel telefon, megint nem ok.! Most megint ott tartok, hogy kicseréltem a másik 47 mikrót és megint ok!!! Cseréltem már szinte mindent benne, de ha visszateszem a régi 47 mikrót, nem indul... Pedig nagyobb a kapacitása egy picivel, mint annak, amit beletettem! Az érdekesség: Ha stby üzem alatt ráteszek egy villanylámpát a sortápra,akkor beindul és utána rendben működik! 
   Kértem segítséget az ElektrONline-on, megbeszélve a dolgokat arra jutottam, túl gyorsan emelkedik a sortápfesz. A táp IC meg erre fel kikapcsol. Letöltve a 44608P40 adatlapját, beigazolódni véltem sejtésemet! Az IC tápján ugyanis ott csücsül egy "Vcc Management" nevű egység! Ez képes ilyen dolgokra! Lekapcsolja a meghajtást akár alacsony, akár magas a táp. Sőt, ha menet közben egy adott szintnél nagyobb amplitúdójú és/vagy meredekségű változás következik be, arra is leáll! 
   A konkrét megoldás a gépnél: A tápegység IC-t ellátó (L)R-D tagban kicseréltem a 22 ohmos ellenállást egy 10 ohmosra. Így határozottabb lett a tápfeszültség a meghajtón, biztosabban indul, kevésbé érzékeny a szekunder köri kapacitásokra! Az eredetileg betervezett védelmi funkciók továbbra is működnek, például a két 47 mikróból az egyiket kivéve most sem indul el.
   A rajzon nem biztos, hogy ez a 22ohm látszik! A pozíció szerint L803 (2,2uH) és D804 (1N4148) szerepel! A konkrét készülékben viszont az L803 pozícióban egy 22ohmos ellenállás van!