BEKO sasszik

Szervizmód:

- Belépéshez használható a lehúzható ajtós Samsung távirányító “CONTRAST –“ gombja is. Ez ugyanolyan, mint a Philips RC4, vagy RC5 távirányító. ( Minden olyan Samsung távirányító használható, amin külön kontraszt szabályozó gombok találhatók.)

- Használhatók a multimédiás távirányítók a “Picture” menüben beírt 7,5,9,2 kóddal. A szervizmenü elhagyása a “0” kóddal lehetséges.

- A szervizgomb a távirányító IC 10-es és 17-es lábait zárja rövidre.

- A Grundig modelleknél az “i”(Dialog center) – Service – 8500 - “OK” kód használható.

Screen (G2) beállítása:

- Lépjünk be a szervizmenübe a megfelelő fenti módszer alkalmazásával.

- Válasszuk ki a “Video” almenüt.

- Itt válasszuk ki a  “Hold” pontot. (Vagy itt nyomjuk meg a “Hold” gombot.)

- Ekkor a függőleges eltérítés leáll, és egy vízszintes csík látszik a képernyő közepén.

- A G2 potenciométert úgy állítsuk be, hogy a csík halványodjon, és még éppen látható maradjon.

- Az eltérítés újraindításához tetszőleges gomb, vagy a “Hold” gomb használható.