MATSUI	1408T

Mikroprocesszor: OEC6053A

Memória: 24C04

Dzsungel: LA76812

Eredeti távirányító: 07660BQ060

A készülék Angliából származik, ennek megfelelően csak az UHF sávban működik, „I” (6,0MHz) hangnormával.

Ahhoz, hogy mindhárom vételi sávban működjön a DT5-BF14D típusú tuner cseréje, valamint a megfelelő memória adatok átírása szükséges.

A szervizmenübe való belépés a készülék „V-„ gombjának és a távirányító „6” gombjának egyidejű megnyomásával történik, miután a hangerőt előzőleg minimumra állítottuk.

A szervizmenüben a „V-„ és „6” gombbal választható címeken vannak adatok a 01 címtől a 31 címig, hexadecimális rendszerben.

Ahhoz, hogy az összes sávban keresni tudjunk, a szervizmenüben módosítani kell a 06-os címnél az értékeket 30-ról  94-re.

Az értékek memorizálása a távirányító ENTER gombjának megnyomásával történik.

A szervizmenüből való kilépés a Standby gombbal történik.

A hangnorma váltásához egy 500kHz-es oszcillátorral felépített átalakító használata szükséges, amely az 5,5MHz és 6,5MHz frekvenciákat egyaránt átviszi 6,0MHz-re.

Ennek az átalakítónak a kimenetére fel kell szerelni a 6,0 MHz-es sáváteresztő szűrőt, ahonnan az LA76812 IC 54-es lába kapja a jelet.