TX91 AFC kör hiba

Hibajelenség:

Az AFC nem működik, félrehúz. Az AFC rezgőkör belső kondenzátora elöregedett, KH-s.

Javítása:

Az AFC tekercs kondiját kísérletileg kell meghatározni! (A régi kondit körömollóval ki kell csípni!)
Én erre a célra 47pF-68pF-82pF-100pF kondenzátor sort használok.
Elsőnek a 68, vagy 82pF értékűt teszem be (kívülről a nyákra) azután mérek (egy előzőleg beállított csatornán, vagy 38,9MHz KF jelet beadva a SAW bemenetére), figyelve, hogy az S.görbe "0" pontját közelítve a vasmagot kifelé, vagy befelé kell tekerni. Ha az adott kondival a "0" ponti feszültség nem érhető el, de a magot befelé tekerve közelíti, akkor a kondit növelem. Ha kifelé tekerve közelít, akkor csökkentem. Eddig a legtöbb AFC tekercshez 82pF kellett, de volt már 47, és 100pF-os változat is.
Az AFC karakterisztika a katalóguslap 9.oldalán található. Az ábrából leolvasható "0" ponti feszültség 4V/38,95MHz, de ez 100K+100K kimeneti hídra vonatkozik. A készülék rajzán a 2-es lábnál 2,5V szerepel, mivel más kialakítású a híd. Szerintem ez utóbbi a konkrét érték, amit figyelni kell.
Ezt az IC-t használja a Grundig G1000, és a Vestel 11AK20 sasszi is. Ezekből lehet komplett AFC rezgőkört kivenni.
Hasonló a probléma a TDA8361, TDA8362 IC-knél is.

Itt konkrétan 47pF -al lett jó.