THOMSON ITC008

hibák

1. Hibajelenség:

A Menu hirtelen megjelenik, és véletlenszerűen változnak a paraméterek, miközben villog a LED. Az így keletkezett beállítási hibák a távirányítóval csak nehezen, vagy egyáltalán nem korrigálhatók.

Tippek:

- A control board csatlakozásainál forrasztási hibák.

- Átvezetések a fóliacsíkok között a control boardon.

- Hibakereséshez a tasztatura ideiglenesen kiköthető, de kellően óvatosan, mert a felhúzó ellenállás kiiktatása a port bizonytalan működését okozhatja.

2. Hibajelenség:

A készülék időnként nem áll meg hangoláskor az állomásokon (sem kézi, sem automata hangoláskor). A rövid ideig megjelenő csatornán a kép szinkronhibás, majd tovább megy a hangolás.

Tippek:

- Hibás a TR003 és/vagy TI030 tranzisztor (mindkettő DTC144EK digitális tranzisztor).

- Forrasztási hibák a TR003 és/vagy a TI030 tranzisztor áramköri elemeinél.

- Forrasztási hibás, vagy szakadozik a C006 (1uF) a TDA9554  17-es lábán.

3. Hibajelenség:

Bekapcsolás után a nagyfeszültség megjelenésekor azonnal kikapcsol.

Tippek:

- Hibás a függőleges végfok IC (TDA8177). Vigyázat hamisítják!

- Hibás a sorkimeneti transzformátor.

- Hibás a CL021 (13,7, 14,4nF/1,6kV képcsőfüggő)

- Hibás a CL022 (330pF/2kV kerámia, ez gyakori hibaok)

- Hibás a CL028 (1,6kV képcsőfüggő)

- Hibás a CL024 (0,39uF, 0,44uF/250V képcsőfüggő)

- Hibás a DL140 (BZX55B9V1) 9,1V-os Zener dióda

- Hibás az E/W modul

- Valamennyi felsorolt elem lehet forrasztási hibás is.

Megjegyzés:

A nagyfeszültségű alkatrészek hibája „hidegen” méréssel általában nem állapítható meg, ezért a helyettesítés módszerét célszerű alkalmazni a hibabehatároláshoz.

4. Hibajelenség:

Változó üzemidő után elmegy a szín, azután a sorszinkron is (összetörik a kép).

Oka:

Hibás (elmelegszik) a sorszinkron feldolgozás kettős PLL valamelyik külső hurokszűrő eleme.

(Típushiba)

Javítása:

Cseréljük az UOC 16-os (PI2_FIL) lábán lévő CV005 (2n7) kondenzátort.

Cseréljük az UOC 17-es (PI1_FIL) lábán lévő CV006 (1uF), CV007 (4n7), RV001 (15K)

elemeket.