Kondenzátor vizsgáló

Egy nagyon egyszerű kondenzátor vizsgálót mutatok be, ami felülmúlja a digitális kapacitásmérőket is bizonyos szempontból. A szivárgást, vagy zárlatot vizsgálhatjuk meg bármilyen régi kondenzátornál a pF-tól a uF-ig. A rajz szerinti összeállításban egy glimmlámpa és egy ellenállás soros kapcsolása az egész, amelyet egyenfeszültségre (célszerűen anódfesz) kapcsolunk. Az összeállítás legfontosabb tulajdonsága, hogy feszültség alá helyezve vizsgálja a kondenzátort, ezért a kis átvezetést is kimutatja! Tegyük a vizsgálandó kondenzátort az áramkörbe, s kapcsoljuk az anódfeszültségre. Jó kondenzátornál egy rövid felvillanást látunk, amíg feltöltődik a kondenzátor. A felvillanás hosszabb lehet nagyobb kapacitású kondenzátornál. Ezután a glimmlámpa kialszik. Kis rutinnal következtethetünk a kapacitás nagyságára is a felvillanás időtartamából. Zárlatos kondenzátornál a glimmlámpa folyamatosan világít a zárlat miatt. Gyakori eset, hogy a kondenzátor még működik, de kicsit átvezet. Ilyenkor a glimmlámpa villog! Ez az eset az, amit egy digitális kapacitásmérő nem jelez hibásnak, mivel a kondenzátor kapacitásra rendben van, de mégis szivárog. Csöves fokozatoknál ez problémát okozhat a nagy bemenő ellenállások miatt. Az alább látható két kondenzátor minden szempontból kifogástalan a digitális kapacitásmérőm szerint, mégis szivárog a glimmlámpás vizsgálat alapján. Herczeg István