PHILIPS G90A

tasztatura problémák

Nyomógombok, tasztatúra

A parancsok blokkolódása akkor is előfordulhat, ha nyomógombos tasztatúrával, vagy a hozzávezető útvonalakkal van probléma. Általában a gombok lekérdezése mátrix (sorok és oszlopok) rendszerben történik. Szennyeződés (pl. a dohányfüstből lerakódó kátrány), vagy beázás miatt rossz kapcsolás jöhet létre, ami a processzor blokkolásához is vezethet.

Egyes készülékeknél (pl. ITT IC 6330 VT EE) a kijelzőmeghajtó és a gomblekérdező mátrix vonalai közösek. A LED kijelzőket árammal ellátó söntstabilizátor (T1454) kisebb hibája a kijelzés fényerejét csökkenti csak, ami összehasonlítási alap hiányában nehezen észrevehető. Azonban ekkor hibás, vagy blokkolt a gombkezelés, esetleg érthetetlen dolgokat művelhet a processzor.

Ha egyszerre (párhuzamosan) két parancsot kap a processzor nem tudja azokat végrehajtani, így egy gomb benyomott állapotánál egy másik gomb megnyomásakor a TV nem tudja végrehajtani ezt a parancsot. Voltak olyan hibaesetek, amikor egy (vagy több) gomb átvezetett, ami a processzor teljes blokkolásához vezetett. Ezért minden egyes gombot ellenőrizni kell, ideértve a hozzávezetési útvonalak közötti impedanciákat is.

Egyes processzorok hardver opciókkal is rendelkeznek (pl. M34300-230SP), amik diódák által konfiguráltak. Ha a diódák közül egy is átvezet, ez blokkolhatja a processzor működését, ezért ezeket meg kell mérni kiforrasztott lábbal, egy olyan ellenállásmérő készülékkel is, amely Mohm-ot mér.

Egyes processzoroknál a tasztatúráról érkező parancsot a processzor egyik lába kapja különböző feszültségszinteken, amiket ellenállás osztóhálózat állít elő. Ha az ellenállások  értéke megváltozik, előfordulhat, hogy a processzor nem ismeri fel az adott parancsot.

Néhány Grundig modellnél előforduló sajátos hiba a hálózati főkapcsoló indító segédkapcsolójának átvezetése, aminek hatására a processzor spontán szabályozza a hangerőt, vagy váltogatja a csatornákat.

Ellenőrzendők:

- Nyomógombok átvezetése

- Nyák szigetelése

- Feszültségszintek a  rajz alapján.

- Forrasztások

- Ellenállások,

- Kondenzátorok  átvezetése

- Diódák szivárgása