HYUNDAI 		HE-TC2911

(Sasszi:  GALACTIC 29”)

IC-k:

TDA9351PS/N3/3

LA78041

AN7821A

Szervizmód:

MENU – 6483

- A képernyőn megjelenő piros M betű  jelzi, hogy a szervizmód aktív.

- A szervizmód M1-M4 menüpontjait az 1-4 számbillentyűkkel választhatjuk ki.

- A szervizmenü M5, M6, M7, M8, M9 és M0 menüpontjai úgy érhetők el (a képernyő M kijelzéses állapotából kiindulva), hogy először nyomni kell a lakat jelű gombot (csak az NP51 távirányítón van), és utána a kívánt menüpont számának megfelelő számgombot:

lakat-5 = M5, lakat-6 = M6 ..... lakat-0 = M0

- A menüben navigálni a P+, P- gombokkal lehet.

- Az értékeket módosítani a VOL+, VOL- gombokkal lehet.

- A szervizmódból kilépni a standby gombbal lehet. A memorizálás automatikus (kivéve az AGC beállításakor, ahol a SHIPPING menüpontban  memorizálhatunk).

Az I2C adatbusz engedélyezése / tiltása:

Az adatbuszt a  -/-- gombbal lehet letiltani. (IN= engedélyezve, OUT= tiltva)

A gyerekzár hatástalanító kódja: 4100