| LG MC05 sasszi HIBAELHÁRÍTÁS |
| --- |
| Ellenőrizzük az ST_3,3V tápfeszültséget az IC001 45, 75 lábain, és az ST_1,8V tápfeszültséget a 124, 169 lábakon | Nincs rendben → | Ellenőrizzük a tápegységet, és a tápfeszültségek vonalait |
| Rendben van ↓ |  |
| Ellenőrizzük az oszcillátor jelét az IC001 79, 89 lábain (OSC) | Nincs rendben → | Cseréljük az X001 kvarcot |
| Rendben van ↓ |  |
| Ellenőrizzük az IC001 I2C adatvonalát, a 83 (SCL), 84 (SDA) lábakon | Nincs rendben → | Cseréljük a Q009, Q010 tranzisztorokat |
| Rendben van ↓ |  |
| Ellenőrizzük az IC001 161-es (ABN) védelem lábának logikai szintjét (üzem: H, védelem: L, lásd lent) | Nincs rendben → | Ellenőrizzük a védelem áramkörét (Abnormal Circuit) |
| Rendben van ↓ |  |
| Ellenőrizzük az IC001 89-es (IR) és 162-es (Key in) lábait | Nincs rendben → | Ellenőrizzük a P503, P504 csatlakozókat |

A processzor 161-es (ABN) védelem lába (aminek az R021 / 4K7 a fölhúzó ellenállása ST_3,3V-ra) figyeli:

- A 135V sortáp vonalának terhelő áramát (OCP) a Q880, Q881 tranzisztorok segítségével

- A sormeghajtó fokozat (Q422) 20V tápfeszültségét a D420, D421 diódákon keresztül

Gyakori hibák:

- C433, C434 (390pF/2kV), C435 (5,6nF/100V), ZD420 (5V1)

- C423 (390pF/2kV)

- C306 (220uF/50V)

- IC805 (SE125N, megnő a sortáp)

- C403 (47nF/200V)

- C301, C307 (1000uF/25V)

- C401 (22uF/250V)

- C426 (6,8uF/50V unipoláris)

- C430 (820nF/400V), C438 (100nF/630V), C431 (330nF/400V), C429 (150nF/400V)