VESTEL 11AK19PRO

A tápegység vezérlése

(Proc: SDA555X)

Hibajelenség:

A tápegység stby-ban van, és nem kapcsol át üzem állapotba (a LED folyamatosan pirosan világít,  nem vált zöldre, és nem villog).

Magyarázat:

Stby-ban a Q810 (MCR22-6) tirisztor nyitott állapotú, és -az ilyenkor hatástalan Q809 (TL431) söntstabilizátor helyett- a D819 (11V) Zener feladata a C813 (4700uF/16V)-ra jutó 10V tápfeszültség megfogása. D819-et a Q807 (BC548B) kinyitásával kapcsolják az áramkörbe.

Elhárítása:

1. Ellenőrizzük a stby tápfeszültségeket:
kb. 10V (C813-on)
S+5V (D858, 5V1 Zener diódán)
S+3,3V (D864, 1N4148 dióda anódján)
S+2,5V (D864, 1N4148 dióda katódján)

A stby tápfeszültségeknek a processzor következő lábaira hiánytalanul el kell jutni:

S+3,3V: pin 9, 13, 37, 42
(és a 27-es lábat fölhúzó R534, 3K3 ellenállásra)
S+2,5V: pin 11, 30, 44
S+5V: a processzor 27-es lába (BND0=STBY, elírták) által működtetett Q506 (BC548B) tranzisztor kollektorának fölhúzó R547 (10K) ellenállására

Ezek bármelyikének hiányában a processzor nem képes a tápegységet vezérelni.

2. A processzor 27-es lába vezérli tehát a tápegységet, a táblázat szerinti állapotoknak megfelelően, amiket végig kell ellenőrizni.

| Mérőpont (alkatrész/láb) | STBY | ÜZEM |
| --- | --- | --- |
| Proc. pin27 | H (3V) | L (0,2V) |
| Q506/ kollektor | L (0,2V) | H (5V) |
| Q806/ kollektor | H (10V) | L (0,2V) |
| Q807 | nyitott | zárt |
| Q805 | zárt | nyitott |
| Q810 | nyitott | zárt |