Sistronics STV1402

Ez egy litván TV készülék a TV2KY sasszira felépítve, amely különbözik a TV2K és TV2KR sassziktól.

A készülék PAL/SECAM, B/G, D/K normájú, 21”-os képcsővel szerelt és feszültségszintézeres tunert használ.

- Processzor: Sanyo LC86332B – 52Z6 vagy LC86332B -53L1

- Memória: 24C08.

- Tápegység: Tranzisztoros, a fő tápfeszültség 110V, VR361-el beállítható.

- Függőleges végfok: STV9302A

- Hang végfok: TDA1905

- Dzsungel: LA76810, vagy LA76818

Belépés a szervizmenübe:

Ahhoz, hogy hozzáférjünk a szervizmenühöz (Factory Menu) két variáció létezik.

- Szétbontjuk a távirányítót, és baloldalon alul megnyomjuk az elrejtett FACTORY gombot.

A távirányító képe

- Megnyomjuk a MENU gombot, majd miután a menü megjelenik a képernyőn, egymás után megnyomjuk a 6-4-8-3 gombokat. Egyes készülékeknél más a belépési szekvencia a szervizmenübe: MENU-8-6-3-3.

A szervizmenüből való kilépés:

Megnyomjuk a FACTORY gombot, vagy újból a MENU-6-4-8-3-at (MENU-8-6-3-3-at).

A gyártási mód aktiválása:

A 3-as menüben ki kell választani a PROD MODE menüpontot, ahol be kell állítani a 0 értéket, és azután meg kell nyomni a MENU gombot.

A szervizmenüben az alábbi rendhagyónak nevezhető beállítási lehetőségek is megtalálhatók:

- Ki lehet választani 3 előre meghatározott módot a kezelői képmenü normalizált szintjeinek beállításához:

F000 – kontraszt = 0		fényerő = 0		színtelítettség = 0

F550 – kontraszt = 50	fényerő = 50		színtelítettség = 0

F110 – kontraszt = 100	fényerő = 100		színtelítettség = 0

- A normalizált szintek tetszőlegesen módosíthatók:

Abban a pillanatban, amikor a képernyőn megjelenik a hangerőt kijelző OSD vonal, meg kell nyomni a CALL gombot, és ekkor be lehet állítani például a következő értékeket:

0 > 25 > 50 > 75 > 100 (fényerő > kontraszt > színtelítettség > sharpness)

Amikor a képmenüben megjelenik a kiválasztott Fényerő, Kontraszt, Színtelítettség, vagy Sharpness, megnyomjuk a CALL gombot, és kicserélődnek a régi értékek az előbbiekben újonnan beállítottakra (0 > 25 > 50 > 75 > 100).

- Ha megnyomjuk a SLEEP gombot újból, át lehet menni a szervizmenübe, ha viszont a MENU gombot nyomjuk meg, eltűnik a képernyőről a szervizmenü, de a TV készülék még továbbra is szervizmódban marad, amíg szabályosan ki nem lépünk.

- A szervizmenüben a paramétereket váltani a Pr+ és Pr- gombokkal, az értékeket módosítani a Vol+ és Vol- gombokkal lehet.

- A SLEEP gombbal tudunk a szervizmenüben az első oldalról a második stb. oldalra átmenni. Összesen 19 menüoldal található, abban az esetben ha LA76818 IC-t használja a készülék, és 15 menüoldal, ha az LA76810 dzsungel áramkört.

- Ennél a TV készüléknél két típusú szervizmenü megjelenítés állítható be:

A szervizmenü 03.oldalán  található ENG.OPTION menüpont 0 értékénél csak 3 oldalnyi menüt engedélyez.

1-es értékénél pedig mind a 19 oldalnyi menüt hagyja megnyitni.

- Beírhatunk egy Logo-t, amely a készülék bekapcsolásakor és a kék képernyő bemeneti jel nélküli megjelenésekor olvasható a képen.

Ehhez a  szervizmenü 06.oldalán az  OPT-LOGO menüpontot 1-re kell állítani, és a  LOGO-EDIT  menüpontot szintén 1-re.

Ezután kilépünk a szervizmenüből, átkapcsoljuk a TV készüléket AV-re bemeneti jel nélkül, és a -/-- gomb segítségével kiválasztjuk a megfelelő logószerkesztő menüpontot, ahol a Vol+/- gombokkal elmozdíthatjuk a kurzort, a Pr+/- gombokkal pedig kiválogathatjuk a karaktereket.

CHAR – a Logo karakterek megjelenítése

COLOR – színek cseréje a Logo-hoz

SIZE – karakterek nagyságának beállítása a Logo-hoz

POSITION – a Logo képernyő-pozíciójának beállítása

A menük közötti átjárási útvonalakat, és az ehhez használható gombokat szemlélteti az alábbi ábra:

Ábra

LA7810 OPTION MENU 00

H-PAHSE/50 (60) 	– vízszintes pozíció

V-POS./50(60) 	– függőleges pozíció

V-SIZE/50(60) 	– függőleges amplitúdó

V-LINE/50(60) 	– függőleges linearitás

V-SC 			– függőleges S korrekció

OSD-V./50(60) 	– OSD függőleges pozíció

LA7810 OPTION MENU 01

RB 			– fehér szint beállítás piros

GB 			– fehér szint beállítás zöld

BB 			– fehér szint beállítás kék

RD 			– fekete szint beállítás piros

GD 			– fekete szint beállítás zöld

BD 			– fekete szint beállítás kék

SUB-BRIGHT	– alap fényerő beállítása

CROSS-B/W 		– fekete-fehér teszt rácsábra

(0 = normál, 1 = fekete, 2 = fehér, 3 = rács)

Ebben a menüben a RETURN gomb megnyomásával léphetünk be a fehér szint beállítás üzemmódba. Ekkor a képernyő felső részén megjelenik egy fehér vonal.

A 3-as és 4-es gombok segítségével beállítjuk a piros színt.

Az 5-ös és 6-os gombokkal a zöld színt tudjuk beállítani.

A 7-es 8-as gombokkal a kék színt állítjuk be.

A sub-brightness beállítása az 1-es és 2-es gombokkal történik.

LA7810 OPTION MENU 02

SUB-SHARP 		– alap sharpness beállítása

SUB-CONT 		– alap kontraszt beállítása

SUB-COLOR 	– alap színtelítettség beállítása

SUB-TINT 		– alap tint beállítása

OSD-H-POS 		– OSD vízszintes pozíció beállítása

H-BLK-R 		– a jobboldali kioltás beállítása

H-BLK-L 		– a baloldali kioltás beállítása

LA7810 OPTION MENU 03

AGC-DELAY 	– AGC szint beállítása

B-Y DC		– az R-Y jel DC szint beállítása

R-Y DC		– a B-Y jel DC szint beállítása

AC.HIGH		– magas AC szint

AC.LOW		– alacsony AC szint

PROD MODE 	– gyártási mód aktiválása

ENG.OPTION 	– mérnöki mód aktiválása (19 oldal, vagy csak 3 oldal szervizmenü 			   jelenjen meg)

LA7810 OPTION MENU 04

OPT 810/818		– 0 = LA76810,  1 = LA76818

NO-V-MUTE 	– a képmegjelenítés tiltása a programok cseréjénél

CURT-DELAY 	– power on késleltetés beállítása

LAST-POWER 	– a TV  főkapcsolóval történő bekapcsolásának beállítása: standby 			   üzemmódba áll be, vagy az utolsó nézett programmal indul

LAST-TV/AV 	– a TV  főkapcsolóval történő bekapcsolásának beállítása: TV 				   üzemmódban indul, vagy AV üzemmódban indul

TUNER-TYPE 	– a tuner típusának beállítása

P-OFF-MUTE 	– RGB némítás kikapcsolásnál

LA7810 OPTION MENU 05

AV-SYSTEM 	– AV csatlakozók kiválasztása  (1AV, 2AV vagy 3AV)

OPT DVD 		– DVD van

DVD PORT

YUV-DECODE 	– YUV dekódolás

OPT-SVIDEO 	– S-video van

S-V DETECT 	– S-video automata érzékelés

S-V PORT

0-DVD-TV

LA7810 OPTION MENU 06

0-OPT-LOGO 	– Logo aktív vagy nem (üzenet, mely megjelenik a TV készülék 				   bekapcsolásakor és a kék képernyőn)

LOGO-EDIT 		– A Logo módosításának aktiválása

0-WOOFER 		– woofer van

0-BLU.BACK 	– abban az esetben ha hiányzik a bemeneti jel, megjelenik a képernyőn 			   a kék szín

0-PRO.NUM 		– a maximális programszám beállítása (100,  225, vagy 512)

0-SCART 		– EUROSCART csatlakozó van

0-RT-IR 		– a távirányító aktív

LA7810 OPTION MENU 07

0-HALFTONE 	– OSD megjelenési módjának beállítása

0-NO SCRL 		– a menü típusának beállítása

0-A2/LNA

0-K7 POWER 	– a billentyűzet típusának beállítása

0-FM			– FM modul van

0-CUSTOM

0-COL.TEMP 	– a színhőmérséklet (színárnyalat) beállítása

0-ZOOM 		– Zoom opció (4:3 / 16:9)

LA7810 OPTION MENU 08

0-AC-DT 		– AC power védelem

0-FIX-PWM

0-FIX VOL 		– az LA76810 fix/szabályozható erősségű jelet ad a hangkimenetén

FIX VOL 		– a fix hangerősség beállítása

OSD-CONT		– OSD kontraszt beállítása

VIF-SYS		– a kép KF frekvencia beállítása (38, 38.9, 47.75, 49.5MHz)

TUNE SPEED – az autosearch sebességének beállítása (ajánlott érték = 1)

LV1116/LV1117

LA7810 OPTION MENU 09

GRAY-MODE 	– belső tesztjel

AV-AGC

C.D.MODE 		– függőleges szinkronizáló teszt

VS-SEP-UP 		– függőleges elválasztás érzékenysége

V-SIZE-CMP 		– függőleges amplitúdó kiegyenlítés

A következő menüpontok ismertetésénél, az első oszlopban találhatók a képernyőn megjelenő rövidítések, a másodikban az ajánlott értékek, a harmadikban a beállítható értékek  tartománya, a negyedikben pedig angolul a paraméter leírása.

LA7810 OPTION MENU 10

…......

Opció 10 – 13  táblázatok

LA76810 OPTION MENU 14 (Ebben a menüben lehet beállítani a hangnormákat.)

SND-B/G	= 1

SN-D/K	= 1

….......

Opció 14 – 19  táblázatok