ORION T2155MTX-8, T2025MTX-S, T2180STX-BL

UOC TOP 80PIN

Sasszi: China M61, M62 (= Thomson ETC009, ETC010)

Processzor: TDA12020H/N1/F00, TDA12022, TDA12122/N200 Hercules UOC

Táp: CQ0765RP, KA5Q0765RT

RGB végfok: tranzisztoros, vagy TDA6107JF

Függőleges: STV9302, TDA8359J

MEM: 24C32

Orion belépés a szervizmenübe (D Mode):

- Üzemelő készüléknél kilépünk minden menüből.

- Sorba egymás után megnyomjuk a következő távirányító gombokat:

MENU – 6 – 4 – 8 – 3

- A szervizmenüből való kilépés az OK gombbal vagy az STBY gombbal történik.

- A szervizmenü több oldalas, az egyes oldalakat a 1...9, Zöld, TXT, PR-, 0 gombokkal hívhatjuk elő, az oldalakon belül az UP és DOWN gombokkal lehet fel/le léptetni, és a LEFT és RIGHT gombokkal tudjuk  módosítani az értékeket. A memorizálás automatikus kilépéskor.

- Ha a szervizmenüben a MODE1 bájt „0” bitje 0 értéken áll (gyári beállítás mód), a készülék azonnal belép a szervizmenübe a távirányítón lévő OK gomb megnyomásakor. A kereskedők által eladott készülékeknél ez a bit mindig 1 értéken áll.

- A normalizált értékek beállításához az INFO gombot (PP) megnyomva a képernyőn megjelenik a RESET felirat. Ezután a ZOOM+ gombot megnyomva megjelenik a BUSY felirat. A készülék a BUSY üzenet eltűnésének pillanatában kikapcsol. Ekkor minden kép és hang beállítás  50%-ra (normalizált értékre) áll be, és a Child Lock is kikapcsolt állapotú lesz.

- A G2 feszültség beállításához a szervizmenüben megnyomjuk a piros (PRESETS) gombot, és abban a pillanatban megjelenik a képernyőn egy vékony vízszintes csík (leáll a függőleges eltérítés). A beállítást, a sortranszformátor G2 potenciométerével, addig kell végezni, amíg a csík éppen eltűnik (teljesen elhalványul). Ezután az eltérítés újraindításához újból meg kell nyomni a piros (PRESETS) gombot.

- A szervizmenüben aktiválni és semlegesíteni tudjuk az AGING MODE-ot: a kék gomb (GUIDE) megnyomásakor a képernyőn megjelenik az AGING MODE felirat, ekkor aktív.

- A fehéregyensúly beállításához az EXIT gomb megnyomásával ki kell kapcsolni a mikroprocesszor által az SDA és SCL adatbusz vonalakon keresztül vezérelt elemeket. Ekkor a képernyőn megjelenik a BUS OPEN felirat A fehéregyensúly beállítása után, bármelyik gomb megnyomására visszajön a normál szervizmód. Ez a módszer csak a gyártás során ajánlott, amikor rendelkezésre áll a fényintenzitás mérő (Nit mérő) műszer is.

MENU 1  (színegyensúly beállítása)

RED, GRN – feketeszint beállítása, piros és zöld, RF bemeneti jellel

WPR, WPB, WPG – fehéregyensúly beállítása, piros, zöld, és kék, RF bemeneti jellel

REDC, GRNC – feketeszint beállítása, piros és zöld RGB bemeneti jellel

WPRC, WPGC, WPBC –  fehéregyensúly beállítása, piros, zöld, és kék, RGB bemeneti jellel

REDSECAM, GRNSECAM – SECAM feketeszint beállítása, piros és zöld

MENU 2  (függőleges geometria és AGC beállítása)

5VPOS – függőleges pozíció beállítása

5VAM – függőleges amplitudo beállítása

5VSL – függőleges pozíció beállítása

5VL – függőleges linearitás beállítása

5VSC – fix érték, nem módosítható

5SCL – függőleges S korrekció beállítása

RF AGC – a ZOOM- és ZOOM+ gombokkal addig kell állítani, ameddig a képernyőn az 	       INACTIVE felirat ACTIVE - ra vált

AGCL

MENU 3  (vízszintes geometria és E/W beállítása)

5HSH – a kép vízszintes pozíciójának beállítása

5PAR – a paralelogramma torzítás beállítása

5BOW – a parabola torzítás beállítása

(ez az első három beállítás csak az M61-es sasszinál érvényes, kivéve amikor a TV készülék slim képcsővel felszerelt)

5EWW- vízszintes sorméret beállítása

5EWP – a párnatorzítás beállítása

5UCR – felső sarkok beállítása

5LCR – alsó sarkok beállítása

5EWT – a trapéztorzítás beállítása

5WBR – a sorkioltás végének beállítása (csak 16:9-es képcsőhöz)

5WBF – a sorkioltás kezdetének beállítása (csak 16:9-es képcsőhöz)

MENU 4  (hangerő szintek és képjellemzők alapszintjének beállítása)

VOL 01, VOL 10, VOL 90, VOL 100 – hangerő szintek beállítása

CNTC, BRTC, COLC, TNTC, COLP, COLS, SHPTV – képjellemző alapszintek beállítása

MENU 5

CNTX, CNTN  – kontraszt max. és min. szint beállítása

BRTX, BRTN  – fényerő max. és min. szint beállítása

COLX, COLN  – színtelítettség  max. és min. szint beállítása

TNTX, TNTN  – NTSC színárnyalat max. és min. szint beállítása

SHPX, SHPN  – sharpness  max. és min. szint beállítása

MENU 6

CPFK PAL – PAL peaking (kompenzálás) értékének beállítása

CFPK PAL, CFPEK NTS, CFPEK YUY – a peaking frekvencia értékek beállítása PAL, 						NTSC és YUV jeleknél

IFPL – KF offset beállítása

BBTC – alapsávi színárnyalat vezérlés beállítása, PGR, PGG, PGB – R, G és B kezdő értékek

ON VAM – az alkalmazott képcsőtől függő beállítás – 0-3 között az M61 sasszinál és 0-32 az 	        M62 sasszinál

VG2BRI – a G2 feszültség beállításakor megjelenő vonal fényerejének beállítása

HDOL – RGB meghajtás beállítása

MENU 7

OSD BRI – OSD fényerő beállítása

CC BRI – teletext fényerő beállítása

CCD H, CCD V – teletext függőleges és vízszintes pozíció beállítása

OSD H, OSD V – OSD függőleges és vízszintes pozíció beállítása

MENU V, MENU H – a menü függőleges és vízszintes pozíciójának beállítása

MENU 8 (a következő 10 opció bájt, mindegyikben 8 bittel)

OPT1

bit0, bit1 – FWMSO/1 – FM  sávszélesség választás– beállítandó érték: 10

bit2 – AGN – analóg audió kimeneti jelszint választás – beállítandó érték: 1

bit 3, bit4 – AGC 0/1 – AGC típus választás – normál AGC esetén a beállítandó érték: 01

bit5 – AVLM – hangerő határolás be/ki -  beállítandó érték: 0 (OFF)

bit6 – CMCA –  beállítandó érték: 0 (OFF)

bit7 – MAT – beállítandó érték: 0(OFF)

OPT2

bit0 – MUS – beállítandó érték: 0

bit1 – CB – beállítandó érték: 0

bit2, bit3 – CHSE0, CHSE1 – beállítandó érték: 01

bit4 – CLO – beállítandó érték: 0

bit5 – nem használt

bit6 – SDC – beállítandó érték: 0

bit7 – HCO – vertikális és E/W EHT követés (kompenzálás) – beállítandó érték: 1

OPT3

bit0 – MVK – macro vision keying be/ki (DVD kimenethez) – beállítandó érték: 1

bit1 – FBC – kikapcsolás egy fix sugáráram érték túllépésekor be/ki – beállítandó érték: 1

bit2 – EVB – vertikal picture blanking be/ki – normál esetben a beállítandó érték: 1

bit3, bit4 – SLG0, SLG1 – AKB áramszint beállítása – 280 mA esetén a beállítandó érték: 10

bit5 – ACL – beállítandó érték: 0

bit6 – IFS – KF érzékenység beállítása – beállítandó érték: 0

bit7 – GD LI – beállítandó érték: 0

OPT4

bit0 – FFI – beállítandó érték: 0

bit1 – BPB – beállítandó érték: 0

bit2 – BPB2 – beállítandó érték: 0

bit3 – SSL  – beállítandó érték: 0

bit4 – FSL – beállítandó érték: 0

bit5, bit6, bit7 – nem használt

OPT5

bit0 – VAI  – beállítandó érték: 1

bit1, bit2 – VA0/VA1 – beállítandó érték: 11

bit3 – OFB – beállítandó érték: 0

bit4 – FCO be/ki – beállítandó érték: 0 (OFF)

bit5 – VG2 beállítás kijelzésmód választása (OSD, vagy vonal) – beállítandó érték: 1 (vonal)

bit6 – DSS – beállítandó érték: 0

bit7 – DSG – beállítandó érték: 0

OPT6

bit0 – DCXOMUX –  NICAM-hoz be/ki – beállítandó érték: 1 (ON)

bit1 – QSS be/ki – beállítandó érték: 1 (ON)

bit2 – FMI – beállítandó érték: 0

bit3 – NICAM be/ki – beállítandó érték: 1 (ON)

bit4, bit5 – RPA0 / RPA1 – beállítandó érték: 00

bit6, bit7 – RPO0 / RPO1 – beállítandó érték: 00

#### OPT7 (a BG/DK hangnorma bekapcsolása itt történik)

bit0, bit1, bit2, bit3 – PWL (csúcsfehér limiter) áramkör beállítása

bit4, bit5 – SOCO / 1 – beállítandó érték: 00

bit6 – PWL be/ki – beállítandó érték: 1 (ON)

bit7 – BG/DK be/ki – beállítandó érték: 1 (ON)

OPT8 - nem használt

OPT9

bit0 – AFG – beállítandó érték: 0

bit1 – TYUV1 – beállítandó érték: 0

bit2 – BPBS – beállítandó érték: 1

bit3 – CLF – beállítandó érték: 1

bit4 – BWYC – beállítandó érték: 0

bit5 – CBPS – beállítandó érték: 0

bit6 – SLD – beállítandó érték: 0

bit7 – OSB – beállítandó érték: 0

OPT10

bit0 – BKC – beállítandó érték: 0

bit1 – TYUV0 – beállítandó érték: 0

bit2 – QDT – beállítandó érték: 0

bit3 – FBC1 – beállítandó érték: 0

bit4 – TCC be/ki – beállítandó érték: 1 (ON)

bit5 – TCI2X – beállítandó érték: 1 (ON)

bit6 – TXTS – beállítandó érték: 0

bit7 – Blue SCN (kék képernyő jelhiány esetén) – beállítandó érték: 1 (ON)

MENU 9 (a következő10 beállítási mód bájt, mindegyik 8 bittel)

MODE1

bit0 – D-MODE (gyártási mód) – beállítható, hogy az OK gombbal a szervizmenübe 					       közvetlenül be lehessen lépni  (1= aktív, 0= inaktív))

bit1 – AV OUT – az AV jelek sorrendjének beállítása (TV-AV1-AV2-AV3-SVIDEO1-  		      -SVIDEO2-RGB) – beállítandó érték: 0

bit2 – No Signal (RF jel nélkül némít) be/ki  – beállítandó érték: 1(ON)

bit3 – AV OUT (AV jel nélkül némít) be/ki – beállítandó érték: 0

bit4 – NI ADISP (az OSD kijelzi a NICAM jel észlelését) – beállítandó érték:1 (ON)

bit5 – SEARC (a pásztázási sebesség beállítása a programok automatikus keresésekor)

– beállítandó érték: 1 (gyors)

bit6 – TUNER CP (a tuner CP bit használata) – beállítandó érték: 0

(két tuneres PIP esetén: 1)

bit7 – TXT FIN  (csatorna név feliratozás) be/ki  – beállítandó érték: 1 (ON)

#### MODE2 (a hangnorma beállítása itt történik)

bit0 – DK be/ki – beállítandó érték: 1 (ON)

bit1 – BG be/ki – beállítandó érték: 1 (ON)

bit2 – L (francia norma) be/ki – beállítandó érték: 0 (OFF)

bit3 – I (angol norma) be/ki – beállítandó érték: 0 (OFF)

bit4, bit5 – DEF SOUND (az elsődleges hangnorma beállítása) – 00 =DK, 01 =BG

bit6 – MAX PROG (a programok maximális számának beállítása)

– beállítandó érték: 0  (99 programhely)

bit7 – AUTO SOUND be/ki (a hangnorma automatikus felismerésének beállítása 	csatornakereséskor) – beállítandó érték:  1 (ON)

MODE3

bit0, bit1–  WOOFER /DVB/DBB választás – beállítandó érték: 00

bit2 – AVL – beállítandó érték: 0

bit3 – TILT – beállítandó érték: 0

bit4 – COMB F – beállítandó érték: 0

bit5 – VM  – beállítandó érték: 0

bit6 – SECAM – beállítandó érték: 0

bit7 – SUPERREC – beállítandó érték: 0

MODE4

bit0, bit1 – IF FREQ (KF frekvencia) választása – beállítandó érték: 01 (38,9MHz)

bit2 – AV1 be/ki – beállítandó érték: 1 (ON)

bit3 – AV2 be/ki – beállítandó érték: 1 (ON)

bit4 – AV3 be/ki – beállítandó érték: 1 (ON)

bit5 – SVIDEO1 be/ki – beállítandó érték: 1 (ON)

bit6 – SVIDEO2 be/ki – beállítandó érték: 1 (ON)

bit7 – RGB be/ki – beállítandó érték: 1 (ON)

MODE5

bit0, bit1, bit2, bit3 – nem használt

bit4 – BC CHACK – beállítandó érték: 1

bit5 – FM RADIO – beállítandó érték: 0

bit6 – EQ BAR (equalizer) be/ki – beállítandó érték: 1

bit7 – BCF CHACK – beállítandó érték: 0

MODE6

bit0, bit1-a bekapcsolási mód beállítása – beállítható érték: 10 – megőrzi az utolsó beállítást

01 – standby-ból indul

bit2 – MUTE PIC (némítás programváltáskor) be/ki – beállítandó érték: 1 (ON)

bit3 – HIGH CONTRAST FOR OSD (emelt kontrasztú OSD megjelenítés)

– beállítandó érték: 1(ON)

bit4, bit5, bit6, bit7 – DURATION  – a némítás időtartamának megválasztása  							  programváltáskor: 0 és 15sec között választható

MODE7

bit0 – TXT be/ki – beállítandó érték: 1 (ON)

bit1, bit2 – X-RAY V – beállítandó érték: 01

bit3, bit4 – X-RAY T – beállítandó érték: 10

bit5 – nem használt

bit6 – 4:3 OSVE – beállítandó érték: 1 (ON)

bit7 – DOLBY be/ki – beállítandó érték: 0 (OFF)

MODE8

bit0, bit1 – VMA 0/1 ST – beállítandó érték: 00 (OFF)

bit2, bit3, bit4 – SVM 0/1/2 ST – beállítandó érték: 010 (50ns)

bit5, bit6, bit7 – SPR 0/1/2 ST – beállítandó érték: 001

MODE9

bit0, bit1 – VMA 0/1 WK – beállítandó érték: 00 (OFF)

bit2, bit3, bit4 – SVM 0/1/2 WK – beállítandó érték: 010 (50ns)

bit5, bit6, bit7 – SPR 0/1/2 WK – beállítandó érték: 110

MODE10

bit0 – SVMA – beállítandó érték: 0

bit1 – CRA0 – beállítandó érték: 0

bit2, bit3 – TXTLV 1/0 – beállítandó érték: 00

bit4 – COFF – beállítandó érték: 0

bit5, bit6 – nem használt

bit7 – DECODER be/ki – beállítandó érték: 1 (ON, ha az AV jel a SCART-ról érkezik, és 			       			     OFF, ha az RCA bemenetről)

„Zöld” Gomb

Lágy (meleg) R, G, B / Kemény (hideg) R, G, B – ajánlott beállítási értékek: 10

„TXT” Gomb

BASS, TREBLE: 100Hz, 300Hz, 1KHz, 5KHz, 8KHz (EQ hangszín) beállítások

##### „PR –„ Gomb (tuner beállítások)

ALPS tuner használata esetén:

SET P1 – 147MHz

SET P2 – 423MHz

DATA VL – 1

DATA VH – 10

DATA UF – 100 (nem 1000, mint a Philips tunernél)

SPE POSI – 0

SPE DATA – 0

SENSI ON – 0

SENSI OFF – 0

Philips tuner használata esetén:

SET P1 – 154MHz

SET P2 – 439MHz

DATA VL – 1

DATA VH – 10

DATA UF – 1000

SPE POSI – 0

SPE DATA – 0

SENSI ON – 0

SENSI OFF – 0

Z, 1khZ, 6ŰhZ, 1k

„0” Gomb (késleltetés, jelszint, oszcillátor frekvencia stb. beállítások)

YDFEN – 15 (Y késleltetés)

DECLVL – 2

MONOLVL – 0

NICLVL – 0

SAPLVL – 0

ADVLVL – 27

DXOCAP – 61

PSCAL – 0,375

PLIM – 96

PCENTER – 12

LOUDNESS – 3

DUB 100Hz – 6