ORION T2825 STX SILVER 11AK37

Hibajelenség:

Ütemes kopogás hallatszik, hang helyett, minden állomáson. AV-n is. Képileg oké. Hangvég IC cserélve.

Oka:

Ilyen jelenséget a nagyfrekvenciás gerjedés tud okozni, aminek az alapharmonikusa nem hallható, mert a hangfrekvenciás tartomány fölött van. Amit hallunk kopogásként az a lecsengő, majd újra induló gerjedés burkológörbéjének megfelelő hang. Ezt a következők okozhatják:

- A tápfeszültség szűretlensége és/vagy instabilitása.

- Valamelyik visszacsatoló elem szakadása, vagy kapacitásvesztése, esetleg valamelyik csatoló kapacitás átvezetése.

- Földhurok kialakulása pl. fóliaszakadás, vagy forrasztási hiba miatt. Gyakori hibaok a hűtőborda elégtelen földelése, vagy forrasztási hibája. Ez különösen akkor okoz nagy problémát, ha a végfok IC földpotenciálú nyákszigeteit a hűtőbordán keresztül kötötték össze. Ilyenkor jó megoldás a nagy keresztmetszetű huzallal történő áthidalás.