GRUNDIG		CUC2030

| Hibajelenség | Tipp |
| --- | --- |
| Az Si6001 és Si62501 csere után azonnal kiég. | Hibás a T60006 (BUZ90) és az R60001 (150K, 270K). |
| A +A jelű (képcsőfüggő) feszültség túl magas, 186V. A kép mérete megfelelő. Esetleg az RGB IC is hibás. | Az R61314 (120K) ellenállás szakadt, vagy megnyúlott. |
| A +A jelű (képcsőfüggő) feszültséget nem lehet 180V alá leszabályozni. | Hibás a C60037 (1uF/63V) kondenzátor. |
| A +A jelű (képcsőfüggő) feszültség megnőtt, 172V. | Ellenőrizzük az R61314 (120K), T81501 (BC875), OK60031(CNY17F1), T61301 (BC548), IC61310 (LM358) elemeket |
| A tápegység nem stabilizál, és a +A jelű (képcsőfüggő) feszültség túl magas. | Ellenőrizzük az OK60031 (CNY17F1), T61301 (BC548), IC61310 (LM358) elemeket |
| Villámlás után a készülék nem indul. | Ellenőrizzük / cseréljük az OK60031 (CNY17F1) optocsatolót, a D60006 és D60007 diódákat. Cseréljük ki az EEPROM-ot. |
| Az Si6001 és Si62501 biztosítékok kiégtek. | Cseréljük az R60001 (150K, 270K), R60007 (100K, 120K, 270K), IC60010 (TDA4605), T60006 (BUZ90) elemeket. |
| Önmagától kikapcsol. A +A jelű (képcsőfüggő) feszültség nincs rendben. | Cseréljük ki az R61314 (120K) ellenállást. |
| T60006 (BUZ90, IRFBC50) bekapcsolás után azonnal meghibásodik. | Ellenőrizzük / cseréljük az R60001 (150K, 270K), R60007 (100K, 120K, 270K), IC60010 (TDA4605) elemeket. Cseréljük ki a 720115060002 számú javítókittben található összes elemet. |
| T60006 (BUZ90, IRFBC50) ismételten meghibásodik. | Ellenőrizzük az Si6001 és Si62501 biztosítékokat. Cseréljük az R60001 (150K, 270K), R60007 (100K, 120K, 270K) ellenállásokat. Ellenőrizzük az R60005 (4R7), R60006 (22R) és D60005 (BAV21) elemeket. |
| Nem működik, az Si6001 és Si62501 biztosítékok kiégtek | Cseréljük ki a T60006 (BUZ90, IRFBC50) tranzisztort és az IC60010 (TDA4605) integrált áramkört a tápegységben. |
| Bekapcsolás után ismételten meghibásodik a T53001 (BU508AF, S2000N) sorvégtranzisztor. | D53071 (BY228) zárlatos (vagy mindkét irányba kb. 250R), IC50020 (TDA8350Q) 11-es lába földzárlatos. |
| Nincs hang. | Ellenőrizzük / cseréljük az IC40000 (TDA7297), IC32000 (MSP3400, MSP3401) integrált áramköröket. |
| A szervizmenüben beállított GEOMETRIA értékek nem tárolódnak el. | Az „i” gombot nyomva tartva kell a készüléket bekapcsolni a főkapcsolóval, ekkor megjelenik egy menü: HOTEL on/off, OSD pozíció és GEOMETRIA menüpontokkal. Az itt beállított értékek már eltárolódnak. |
| A készülék furcsa dolgokat csinál, csatornát léptet, hangerőt szabályoz, memóriát töröl önmagától. | Forrasztási hibás, ezért ívet húz a C60009 (220pF/2kV) kondenzátor lába. |
| A hangolás menüt nem lehet elérni, az „i” gomb megnyomásakor a MONO OSD fölirat jelenik meg. | A készülék HOTEL ON módban van. Kikapcsolásához a készüléket kapcsoljuk ki a főkapcsolóval, várjunk, míg a LED kialszik, majd a távirányító „i” gombját nyomva tartva kapcsoljuk be a főkapcsolót. Az ekkor megjelenő menüben állítsuk be a HOTEL OFF (KI) állapotot, majd a LEAVE WITH MEM menüpontra lépjünk, nyomjuk le az OK gombot, majd kapcsoljunk STBY állapotra, és a készülék már normálisan üzemeltethető. |