SAMSUNG S51A tápjavítás

A tápegység meghibásodásának gyakori okai az elkók ESR romlása,  az R815 (127K) megnyúlása, D807 visszáramossága, és az IC804 (KA7630) hibája. Ezeket célszerű méréssel ellenőrizni. IC804 működése egy 12V-os külső tápról meghajtva is ellenőrizhető (a 8V-os kimenet kapcsolhatósága lényeges).

A tápegység vizsgálata

- Válasszuk el a tápegységet a készülék többi részétől (a kimeneti vonalakat és a vezérlő vonalat szakítsuk meg az egyenirányító diódák és a  puffer kondenzátorok utáni szakaszon)

- Tegyünk műterhelést (40-60W izzót) a sorvégfokozat tápfeszültség  (A2-130V) vonalára

- Így vizsgáljuk meg a működést, és ha továbbra sem stabil, akkor vágjuk föl a tápegység szekunder szabályozási hurkát:

-Az optocsatoló 1-2 lábát zárjuk rövidre.

-A 3-4 lábak közé tegyünk be egy 10K-s trimmer potenciométert kb. 7,5K-ra beállítva

-Próbáljuk így beállítani a névleges 130V-ot a potival

- Ha ekkor a táp stabilan jár, és beállítható a potival, akkor a szekunder oldal javítandó (optocsatoló, diódák, elkók, söntstabilizátor)

- Ha ekkor sem működik jól, akkor a primer oldal javítandó (Ellenőrzendő minden félvezető és elkó, beleértve a hálózati puffert is. A kényes elemek: DZ808, DZ802, DZ801, C808, C806, IC801, C807)