CA3089E

FM KF & demodulátor kombináció némító áramköre

Az IC némítás meghajtó (MUTE DRIVE) áramköre a kvadratúra FM demodulátor 90fokkal fázis-tolt KF jel bemenetére (pin9) érkező KF jel amplitúdóját detektálja.

A Q23 emitterén megjelenő jelet Q71, Q72, Q73 erősíti és egyenirányítja. Az így kapott jel vezérli a Q78-at, ami nyitott emitteres kapcsolásban működik.

3uV alatti bemeneti jel esetén Q78 nyitott, emitterén (pin12, Mute Control Output) H szintű feszültség (nagyobb, mint 5V) mérhető, ekkor némít.

Elegendően nagy bemeneti jel (30-50uV) esetén Q78 lezár, emitterén L szintű feszültség (kisebb, mint 1V) mérhető, ekkor nem némít.

Q78 emitterének feszültsége a bemeneti jelszint függvényében a két logikai szint között változik, a  katalógusban megadott karakterisztika szerint:

A megadott karakterisztika csak a katalógusban megadott lezárásra igaz:

Pin12 jelét pin5-re kapcsolva a némító áramkör, a megadott karakterisztika szerint, a feszültségtől függő nagyságú mértékben csillapítja a hangfrekvenciás kimenet (pin6) jelét:

A csillapítás nagysága, és így a némítás érzékenysége (Muting Sensitivity) a potenciométerrel beállítható.