GORENJE, EVELUX  E9 sasszi

Hibajelenség:

A készülék NICAM sztereó hangja periodikusan vissza-vissza térve torzan, recsegve szól. Finomhangolással nem korrigálható. A mono és a sztereó (nem NICAM) hang esetén a jelenség nem tapasztalható.

Az jelfeldolgozás elemeinek (SAW, MSP3410D (MSP3411G), TDA4445B, 18,432MHZ-es kvarc) cseréje nem segít. Az L521 (38,9MHz-es rezgőkör) finom beállítása (a szervizmanuálban leírtak szerint) sem ad kielégítő eredményt.

Oka:

Az MSP audió processzor demodulátor PLL-je időnként kikerül a benntartási tartományból, és ekkor torzított demodulált jelet szolgáltat, aztán ismét behúz és jól működik, stb. A jelenség oka, hogy a 18,432MHz-es referencia kvarc nem rezeg pontos frekvencián. Konstrukciós hiba miatt a C564, C565 kondenzátorok gyári értéke 12pF, ami túl nagy, ezért elhúzza a kvarc rezonancia frekvenciáját (alacsonyabb a kelleténél).

Elhárítása:

A  C564(12pF), C565(12pF) kondenzátorok cseréje 1,5pF értékűre. (A konkrét érték a nyák kiviteléből adódó szórt kapacitások függvénye: 0 - 12pF)