THOMSON TX92, TX92F sasszi

védelmek, G2 beállítása

IR01 (ST9293J9B1) mikrokontroller:

- 38-as láb (Power Fail)

Normál üzemben ez a láb alacsony (L) logikai szinten van. Az áramkör a tápegység UA (audió végfok táp +22V) feszültségét figyeli a TP96 (BC858B) és TP91 (BC848B) tranzisztorok alkotta öntartó kapcsolás segítségével.

Hiba észlelésekor UA +15,5V alá csökken, amitől TP69 bázisa 4,4V alá csökken, kollektorán 4,8V jelenik meg, ami nyitja TP91-et, ami UA visszaállása után is lehúzva tartja TP69 bázisát. Ekkor a 38-as láb magas (H) logikai szintre kerül, a processzor a készüléket standby állapotba kapcsolja, és a LED villog. Az öntartást csak a tápegység teljes kikapcsolásával lehet feloldani.

- 42-es láb (Safety)

Ezt a lábat normál állapotban a TL60 (BC847B) tranzisztor alacsony logikai szinten tartja. Hiba észlelésekor, ha bármelyik monitorozott jel megszűnik, TL60 lezár, és az RR62 (22K) ellenállás +5V-ra fölhúzza a bemenetet. Ekkor a processzor a készüléket készenlétbe kapcsolja, és villog a LED.

TL60 segítségével monitorozott feszültségek:

1.   +13V tápfeszültség, amit a sortrafó állít elő, így a sorvégfokozat működéséről ad        		információt.

2.   BCL (sugáráram korlátozó) feszültség, ami a képcsőről és az RGB végfokozatokról 		ad információt

3.   F-FLB (képvisszafutás) jel, ami a függőleges eltérítésről ad információt.

IP01 (TDA4605) SMPS kontroller:

- Zárlat az Usys vonalon

Ennek hatására IP01  6-os lábának feszültsége 7,25V alá esik, és a tápegység leáll, aztán megpróbál újra indulni stb. Ezt a 0,5Hz frekvenciával a zárlat megszűntéig ismétlődő lüktetést feltételes üzemmódnak (request mode) hívják.

- A hálózati feszültség túlzott lecsökkenése

A hálózati feszültség 160Veff alá csökkenése esetén, amit IP01  3-as lába detektál, a tápegység leáll, és request módra vált át. Ez mindaddig tart, amíg a hálózati feszültség ismét 160V fölé nem emelkedik.

- A kimeneti feszültségek túlzott megemelkedése (túlfeszültség védelem – OVP)

A tápegység szabályozó körének meghibásodása a kimeneti feszültségek túlzott megemelkedését okozhatja. Ekkor IP01  6-os lábának feszültsége 16V fölé emelkedik, amitől a tápegység  request módra vált át.

- Túlzottan magas hőmérséklet

Ha külső, vagy belső okból túlságosan megemelkedik a készülék belső hőmérséklete, IP01 logikai áramköreit kikapcsolja az IC belső termikus védelme, így a tápegység leáll. A működés magától újraindul, amikor a hőmérséklet visszatér a normál tartományba.

- A tápegység TP16 (PMOS) kapcsoló tranzisztorának védelme

TP16 gate elektródáját a sztatikus túlfeszültségtől a DP17, CP17 és RP17 elemek védik.

RP15 és CP17 együtt biztosítják a meghajtó impulzusok felfutási meredekségének csökkentését, így határolva az interferenciás zavarokat.

A DP13, RP13 és CP13 elemek határolják a TP16 kikapcsolásakor keletkező feszültségcsúcsokat, és csökkentik a drain elektródán keletkező jel visszahatását.

G2 beállítása (képcsőfüggő):

- 30 perc bemelegedés után adjunk az AV bemenetre fekete képtartalmú jelet

- A képcső katódokon  (IB01/pin9, 12, 15) oszcilloszkóppal mérve a SCREEN potméterrel állítsuk be a kioltó jelet a táblázat szerinti értékűre , a képcső típusának megfelelően: