VIDEOTON-ROLSEN  C29S25-AM, C32WS11-AM

(100Hz, PIP, TXT, Stereo)

Sasszi: ROLSEN  S22 (Ukrán)

IC-k:

- Mikrokontroller: SDA555x

- EEPROM: 24C16

- RGB végfokozat: TDA6108AJF

- Függőleges végfokozat: LA7846N

- Audió processzor: MSP3410G

- Audió végfokozat: TDA2616

- SMPS kontroller: TDA16846

- Színdekóder és eltérítés konverter processzor: VSP9417B

- Kijelző és eltérítés vezérlő processzor: DDP3315C

Sorvégtranzisztor:

- HD1750FX

Szervizmód:

Standby-ban   a MENU gombot a készüléken, és a 0 (nulla) gombot a távirányítón egyszerre kell lenyomni.

Hibaeset:
A készülék csak PIP üzemmódban vesz csatornákat, normál TV üzemmódban nem,  AV jellel tökéletes. A két egyforma tuner megcserélése nem okoz változást.

Oka:

Az R115 (68K) ellenállás szakadása miatt az üzemi tuner nem kap 33V hangolófeszültséget.