11AK19 hangolás és hang problémák

11AK19 NO SND (MONO)SPEAKERS,IC100,IC502,IC401, Q402

11AK19 NO SND (SECAM L MONO) IC402

11AK19 NO SND (STEREO)SPEAKERS,SOUND BOARD,IC100,IC502

11AK19 NO SND IC100 PIN 5=12.5VDC IC100 PIN 7=+12.5VDC IC100 PIN 2=+12.5VDC IC100 PIN 9=INPUT

11AK19 NO SND IN THE NICAM MODE 11ST19A7,IC502

11AK19 NO T/TEXT ,SDA5255-A047

11AK19 NO TUNING(VST) PIN 6 OF TUNER: +5V DC ,PIN 1 OF TUNER: +2V DC (APROX.),PIN 2 OF TUNER: 0 TO33VDC,

11AK19 NO TUNING(VST)TU201,IC501,IC401,D604, Q502,Q510,Q508,Q501,Q407

11AK19 NO TUNING,(PLL)TUNER PIN 4 SCL 4.5VPP ,TUNER PIN 5 SDA 4.5VPP ,PIN 9 OF TUNER : +20V DC

11AK19 NO TUNING,(VST) TUNER PIN 3 +5V DC, (UHF) ,PIN 4 OF TUNER: +5V DC (VHF3) ,PIN 5 OF TUNER: +5V DC (VHF1)

11AK19 NO TUNING,PIN 7 OF TUNER : +5V DC,PIN 1 OF TUNER : +2V DC IC502,TU201,IC501,IC401, D604,Q407

11AK19 TUNER(CTT5045E) PIN 3=+5V(UHF) ,PIN 2 SWEEP 0-30V

11AK19 WARM NO SND,CRACKLE/HISS, IC301 NICAM PANEL

Hibajelenség:

A hang időnként elment, mintha némítva lett volna. A némítás gombot megnyomva megjelent az ikon, ismét megnyomva eltűnt az ikon hang nincs. A hangerőt növelve egyszerre csak megjelent a hang. Hang se RF bemenetről se AV bemetről sincs. A kép rendben, minden normális.

Oka:

Néhány mérés után kiderült a jel a TDA8842 típusú dzsungel IC-ben tűnt el. Az IC adatlapját nézegetve kiderült, hogy a hangerő szabályzónak van egy hidegítő kondenzátora az 56-os lábra csatlakoztatva. A kondenzátor cseréje után megszűnt a hiba. A kondenzátort mérve, nem tűnik hibásnak!