Grundig, Hyundai 1.5 sasszi

Ezt a sasszit az alábbi TV készülékeknél használják:

- GRUNGIG ST  55-3202 : 55cm-es 900 -os Novel képcsővel (sortranszformátor: DBC24-01N)

- GRUNDIG STF 55-3232 : 55cm-es 900 -os Samsung flat képcsővel ( sortranszformátor: DBC24-01N)

- GRUNDIG STF 72-3232, ST3202/7 Top (GBA9100) : 72cm-es 1100 -os Novel flat képcsővel (sortranszformátor:  DBC26-01N)

- HYUNDAI TF2107HU, TC2107, TX2164E, TX2167F: 55cm-es 900 -os flat képcsővel (sortranszformátor: DBC24-01N)

- HYUNDAI HU-34

- SILVER CROWN CTV21S-T

- HYUNDAI TF2911LEU

A TV készülékek 200 programhellyel rendelkeznek, az alkalmazott tuner feszültségszintézeres (VST) hangolási rendszerű. Többnormás (PAL/SECAM, BG/DK) sztereó és teletext vételre is alkalmasak.

A 900-os képcsövekhez a TDA9361 / TDA9351 UOC (Ultimate One Chip = minden egy csipen) processzort használják, a 1100-os képcsövekhez pedig a TDA9363 típust. Az alkalmazott EEPROM memória: AT24C16/ 24C08

A tápegység fő feszültsége 110V a  900-os, és 130V a 1100-os képcsöveknél.

Az áramköri fokozatok a következő IC-ket használják:

- Tápegység: KA5Q0765 /KA5Q1265 kontroller és PC817B (LTV817B) optocsatoló

- Függőleges végfok: LA78040 / STV9302 /TDA4863AJ/TDA8351

- Audió erősítő: AN7522N / AN7821A/ TDA8944J/ TDA7495

- RGB végfok:  TDA6107 / tranzisztoros

- NICAM dekóder/ audio proc: TDA9874AH / TDA9859H

A szervizmenübe való belépéshez a főmenü utolsó SERVICE sorában a távirányítóról be kell billentyűzni a 8-5-0-0 kódot. Ekkor a képernyőn megjelenő M betű jelzi a belépést.

A szervizmód almenüit (M0, M1, M2,….M9) a távirányító 0, 1, 2,….9-es gombjaival hívhatjuk elő. A P+ és a P- gombokkal választhatjuk ki az almenük paramétereit, a VOL+ és a VOL-  gombokkal a módosítjuk az értékeket.

A szervizmódból kilépni a standby gombbal lehet. A memorizálás automatikus.

A szervizmenük tartalma:

M0 menü:

Auto Volume,

FSL,

FMWS,

FFI,

OSO,

FCO,

DUAL OUT,

WOOFER

M1 menü:

BAND – a sávok váltásának módja (1 beállítása javasolt)

AV CFG – az AV mód megválasztása 0 és 8 között  (8 beállítása javasolt)

NTSC MX

VIDEO OUT  (CVBS beállítása javasolt)

PIN5 – az 5-ös láb működési módjának beállítása (RGB  beállítása javasolt)

PRO  (0  beállítása javasolt)

M2 menü:

VISION IF  (38,9MHz beállítása javasolt)

DK, BG (ON beállítása javasolt ahhoz, hogy mindkét normán legyen hang)

I, M  (OFF beállítása javasolt)

SIF PREFER (BG beállítása javasolt)

AUTO SOUND (ON beállítása javasolt)

PRE TEXT LANG – a TXT nyelvcsoport kiválasztása (beállítható: W-GR, W-TR, EAST1, EAST2)

M3 menü:

START ON – a bekapcsolási mód kiválasztása (0 beállításakor a készülék bekapcsol, ha  megnyomjuk a standby gombot; 1 beállításakor az 1-es programmal indul; 2 beállításakor a kikapcsolás előtt utoljára nézett programmal indul)

TXT CONT – a teletext kontraszt beállítása

TXT ROW24 MODE

RGB BRIGHT

WHITE OSD

SPANISH BIT

M4 menü:

SUBCON,

SUBCOL,

SUBSHP,

SUBTINT – az alapértékek beállítása

YDLY PAL,

YDLY NTSC,

YDLY SECAM,

YDLY AV -az Y jel késleltetési idejének beállítása

UOC VOL,

CATHODE,

SC BRI

M5 menü:

OSD VPOS

OSD HPOS – az OSD pozíciójának beállítása

WIDE

ZOOM

M6 menü:

SHIPMODE – az utólagos beállítások törlése, a gyári alapbeállítások visszaállítása

M7 menü:

AGC TOP (a tuner AGC lábán 2,8V-ot kell mérni a megadott bemeneti jel esetén)

AGC SPEED (RAA beállítása javasolt)

M8 menü:

VSLOPE,

VSHIFT,

VAMP,

VSCOR - vertikális geometriai beállítások

HSHIFT,

HPARA,

HBOW

WIDE - horizontális geometriai beállítások

SOOM VX – kelet-nyugat korrekció beállítása

M9 menü:

BT -  fényerő

CT – kontraszt

SC – (screen) a G2 feszültség beállítása

SB – alap fényerő

RB – vörös kioltás

GB – zöld kioltás

RD – vörös meghajtás

GD – zöld meghajtás

BD – kék meghajtás

A G2 feszültség beállítása:

- Be kell állítani a BT-t és CT-t 48-as értékre.

- Az SC-t ON-ra váltjuk (ekkor a vertikális eltérítés leáll).

- A sortrafó G2 potenciométerét beállítjuk úgy, hogy a vízszintes vonal éppen eltűnjön.

- Az SC-t OFF-ra váltjuk (ekkor a vertikális eltérítés újra indul).

A Child Lock kód hatástalanítása:

Be kell írni a 7-0-3-8 kódot ahhoz, hogy feloldjuk az elfelejtett kódot.

EEPROM frissítés/csere:

A processzor az üres (gyári új) memóriát fölprogramozza.

Hibajelenség: Nincs függőleges eltérítés.

Oka: A függőleges végfok IC (LA78040) meghibásodása és/vagy az L411 (22uH) szakadása.