VIDEOTON

C2100AM, C2911AM

Sasszi: PT92 (PROFILO), vagy ROLSEN S22

IC-k:

Proc: TDA9351PS/N3/1/(1758)

Mem: 24C08

Táp: TDA16846P

Audio: TDA7057AQ, TDA7056

Függőleges: TDA8357J

Belépés a szervizmenübe:

Normál  TV üzemmódban nyomjuk meg egyszerre a távirányítón a „SUB-PAGE”, és a készülék  előlapján a  „VOL -” gombokat.

Kilépés a szervizmenüből:

Nyomjuk meg a  „TV” gombot.

A szervizmenübe való belépéskor az első menüpont jelenik meg a képernyőn: IF (KF). Itt beállítható a normának (és a SAW típusának) megfelelő középfrekvencia.

A következő menüpontokat a  „PR +”, „PR –„ gombokkal választhatjuk ki.

Az egyes tételek értékének módosítása a  „VOL +”, „VOL -” gombokkal lehetséges.

A képernyőn megjelenítésre kerülnek a tételek decimális  értékei (kivéve a tuner sávválasztást) és az opció bitek hexadecimális formában.

A megváltoztatott értékek automatikusan memorizálódnak a szervizmenü elhagyásakor.