# GRUNDIG WKC5100, 5101, 5200, 5201

MCU MOTOROLA 68HC11KA4 (WKC_5L MCU-3).

Interface:

MAX232

Connection:

- RXD to pin 61

- TXD to pin 62

- GND to pin 60 and 59

- Supply and GND to MAX232

Memory map:

0      1     2      3      4      5      6     7       8      9      A     B     C     D      E     F

0F80: 14 78 00 64 9B 3E 96 69 CC 19 E6 43 FF FF FF FF

0200		     AB               CD                 LB LB LB  for XPROG dump

#### CODE IS IN ABCD /6496/

ERROR COUNTER	(LB)>>>>>	19 E6 43 		SAFE1

29 D6 73		SAFE2

39 C6 63		SAFE3

### 49 B6 13     		SAFE4

10 E7 42		NO CODE

CHANGE CODE:

0F83 (AB of code) change too 0F84 i 0F85.

##### 0F84 is 0F83 XOR FF

###### 0F85 is 0F83 XOR 5A

0F86 (CD of code) change too 0F87 i 0F88.

0F87 is 0F86 XOR FF

0F88 is 0F86 XOR 5A