CP330

TDA8362

sormeghajtás hiba

Hibajelenség:

Nincs kép, mert a TDA8362 dzsungel IC nem ad ki sormeghajtó jelet a 37-es (Hout) lábán. Indításkor fölfutó él sincs.

Tipp:

Ellenőrizzük a 36-os lábon a 8,2V feszültséget:

- ha megfelelő, akkor hibás a dzsungel IC,

- ha kevés, vagy hiányzik, ellenőrizzük az R401 (15K/2W), R402 (15K/2W), D401 (ZY8V2) elemeket